APSTIPRINĀTS

ar AS „Olaines ūdens un siltums”

iepirkumu komisijas

2018.gada 7.jūnija sēdes lēmumu

Iepirkuma procedūras

“Olaines pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu pārbūve”

(iepirkums IDN: AS OŪS 2018/10)

NOLIKUMS

Iepirkuma procedūra tiek veikta saskaņā ar LR Iepirkumu uzraudzības biroja 2017.gada 8.maijā apstiprinātām vadlīnijām “Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”

Olainē, 2018

SATURA RĀDĪTĀJS

1.	Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona	3

2.	Piegādātājs, Pretendents, Apakšuzņēmējs	3

3.	Piekļuve iepirkuma procedūras dokumentiem, saziņa, papildus informācijas sniegšana un Nolikuma grozījumi	3

4.	Informācija par iepirkuma priekšmetu	4

5.	Objekta apskate dabā	4

6.	Piedāvājums	4

7.	Piedāvājuma nodrošinājums	6

8.	Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā	6

9.	Pretendenta kvalifikācijas prasības	7

10.	Iesniedzamie dokumenti	8

11.	Piedāvājumu izvērtēšana	11

12.	Paziņojums par lēmuma pieņemšanu	12

13.	Iepirkuma līgums	12

14.	Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments:	13

15.	Iepirkuma komisija	13

Pielikumi	14

A pielikums: Tehniskā specifikācija	15

B pielikums: Tehniskais projekts	27

C pielikums: Iepirkuma līguma veidne	28

D pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai	45

D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne	46

D1.1 pielikums: Informācijas par pretendentu veidne	48

D1.2 pielikums: Darbu izpildes apjoma sadalījuma veidne	49

D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne	50

D3 pielikums: Finanšu apgrozījuma veidne	52

D4 pielikums: Veikto būvdarbu saraksta veidne	53

D5 pielikums: Vadošo speciālistu saraksta veidne	54

D6 pielikums: Būvdarbu vadītāja pieredzes apraksta veidne	55

D7 pielikums: Darbu izpildei piesaistītās personas/apakšuzņēmēja apliecinājuma veidne	56

D8 pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas	57

D8.1. pielikums: Aizvietoto izstrādājumu veidne	58

D9 pielikums: Finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas	59

D9.1 pielikums: Veicamo darbu saraksti	61

D9.2 pielikums: Maksājumu grafika veidne	62

Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona

Pasūtītājs:

Nosaukums: AS „Olaines ūdens un siltums”

Reģistrācijas numurs: 50003182001

Juridiskā un pasta adrese: Kūdras iela 27, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Latvija

Mājas lapa: www.ous.lv

Norēķinu rekvizīti: AS “Citadele banka”

Konts: LV15PARX0015699680001

Pasūtītāja kontaktpersona:

AS „Olaines ūdens un siltums” valdes loceklis Viesturs Liepa

e-pasts: viesturs.liepa@ous.lv

tālruņa numurs +371 67963102, mobilā tālruņa numurs +371 26411988.

Piegādātājs, Pretendents, Apakšuzņēmējs

Piegādātājs ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus.

Pretendents ir Piegādātājs vai Piegādātāju apvienība jebkurā to kombinācijā, kurš ir iesniedzis piedāvājumu šajā iepirkuma procedūrā.

Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās ir persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst šī Nolikumā 9.punktā noteiktajām Pretendenta kvalifikācijas prasībām, neatkarīgi no to savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.

Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv:

- Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona);

- Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona);

- pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība);

- personu apvienību pārstāvēt tiesīgā persona, saskaņā ar personu apvienības savstarpējo vienošanos, vai visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība);

- Pretendenta pilnvarota persona.

Apakšuzņēmējs ir pretendenta vai tā apakšuzņēmēja nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar pasūtītāju veiktās iepirkuma procedūras rezultātā  noslēgta publiska būvdarbu līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona būvdarbus veic vai pakalpojumus sniedz pretendentam vai citam apakšuzņēmējam.

Piekļuve iepirkuma procedūras dokumentiem, saziņa, papildus informācijas sniegšana un Nolikuma grozījumi

Ar visiem iepirkuma procedūras dokumentiem var iepazīties Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ous.lv sadaļā “Iepirkumi” (http://www.ous.lv/lv/iepirkumi/) un Olaines novada pašvaldības tīmekļvietnē www.olaine.lv sadaļas “Pašvaldība” apakšsadaļā “Iepirkumi”  (http://www.olaine.lv/buvdarbi474wide/:wide/) pie attiecīgā iepirkuma dokumentiem, kur tiem ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska piekļuve. Abās tīmekļvietnēs tiek publicēta identiska informācija.

Jebkura informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta Nolikuma 3.1.punktā noteiktajās tīmekļvietnēs. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā piekļuve.

Ar iepirkuma procedūras dokumentiem var iepazīties uz vietas pie Pasūtītāja, iepriekš sazinoties ar nolikuma 1.punktā noteikto kontaktpersonu.

Saziņa iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai e-pastu (elektroniski).

Saziņas dokumentu nosūta uz Nolikuma 1.punktā norādīto Pasūtītāja pasta adresi vai Pasūtītāja kontaktpersonas e-pastu un tajā  ietver iepirkuma procedūras nosaukumu.

Par dokumenta saņemšanas dienu uzskata pa pastu saņemtā dokumenta vai elektroniski saņemtā dokumenta reģistrācijas datumu AS “Olaines ūdens un siltums”. Ārpus                    AS “Olaines ūdens un siltums” noteiktā darba laika elektroniski saņemtajiem saziņas dokumentiem par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

Papildu informāciju par Nolikumu var pieprasīt ne vēlāk kā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nosūtot to uz nolikuma 1.punktā noteikto pasta adresi vai kontaktpersonas e-pastu. Pasūtītājs papildu informāciju sniedz  piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pieprasot papildus informāciju par Nolikumu, tās pieprasītājam jāņem vērā šajā punktā noteiktie termiņi, pēc kuriem Pasūtītājs nav tiesīgs sniegt papildus informāciju par Nolikumu.

Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas vienlaikus (vienā dienā) ar papildu informācijas nosūtīšanu tās pieprasītājam, kurš uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju Nolikuma 3.1.punktā norādītajās tīmekļvietnēs, norādot arī uzdoto jautājumu.

Iepirkumu komisija var izdarīt grozījumus Nolikumā, izņemot gadījumus, kad grozītie noteikumi pieļauj atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai citu Pretendentu dalību vai izvēli iepirkumā.

Paziņojumu par Nolikuma grozījumiem un grozījumu tekstu Iepirkuma komisija ievieto Nolikuma 3.1.punktā noteiktajās tīmekļvietnēs, kur ir pieejams Nolikums.

Informācija par iepirkuma priekšmetu

Iepirkums tiek veikts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” projekta “Siltuma pārvaldes sistēmas efektivitātes paaugstināšana Olaines pilsētā” ietvaros (projekts Nr4.3.1.0/17/A/079).

Iepirkuma priekšmets ir siltumtīklu pārbūves darbi Olaines pilsētā saskaņā ar visu iepirkuma procedūras dokumentu (t.sk. Nolikuma ar visiem pielikumiem) prasībām, izstrādāto būvprojektu, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus, Latvijas būvnormatīvus, standartus un Eiropas standartizācijas organizācijas standartus, ja kāds no tiem nav adaptēts Latvijas Republikā.

Pārbūves darbi sadalīti četrās kārtās:

1.kārta 	“Siltumtīklu rekonstrukcija un jaunbūve Stacijas, Zemgales, Parka ielās un Drustu gatvē”

2.kārta 	“Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija un jaunbūve Zemgales ielā un atzars līdz Zemgales ielai 37”

3.kārta 	“Siltumtīklu rekonstrukcija un jaunbūve Stacijas, Zemgales un Jelgavas ielās”

4.kārta	“Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija un jaunbūve no katlu mājas Jelgavas ielā 4 līdz siltuma kamerai K-1-2”

Darbu izpildes termiņš: 1.kārtai – 2018.gada 30.septembris; 2., 3. un 4.kārtai – no 2019.gada 15.aprīļa  līdz 2019.gada 30.augustam (Darbu izpilde veicama ārpus apkures sezonas).

Darbu veikšanas vieta: Olaines pilsēta, Olaines novads, LV-2114, Latvija.

Iepirkuma nomenklatūras kods  (CPV kods): 45231100-6 “Vispārējie cauruļvadu būvdarbi”

Papildus kods: 45233200-1 “Dažādi ceļu seguma būvdarbi”.

Pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

Objekta apskate dabā

Pasūtītājs visām ieinteresētajām personām nodrošina objekta apskati dabā individuāli pēc ieinteresētā piegādātāja ierosinājuma ar Nolikuma 1.punktā noteikto kontaktpersonu saskaņotā laikā.

Piedāvājums

Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 11.jūlija plkst.11.00  AS „Olaines ūdens un siltums” sekretariātā (8.kabinetā) Kūdras ielā 27, 3.stāvā, Olainē, Olaines novads, LV-2114, Latvija, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums, izņemot Nolikuma 6.1.4.punktā noteiktos gadījumus.

Piedāvājumi tiks atvērti AS „Olaines ūdens un siltums”  telpās Kūdras iela 27, 3. stāvā, Olaine,  Olaines novads, LV-2114, Latvija uzreiz pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu bez pievienotās vērtības nodokļa. Pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes dalībnieka pieprasījuma, Pasūtītājs uzrāda Finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai Finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena.

Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Iepirkuma komisija neizskata un nosūta vai atdod to atpakaļ Pretendentam.

Pretendents var grozīt vai atsaukt iesniegto Piedāvājumu tikai līdz Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu Piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

Piedāvājuma derīguma termiņš

Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam Pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk, kā 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentu pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu.

Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents to rakstiski paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam bankas vai apdrošinātāja, kas izsniedzis piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai jaunu piedāvājuma nodrošinājumu.

Ja Pretendents atsakās pagarināt Piedāvājuma derīguma termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst iepirkuma nolikuma prasībām un pēc piedāvājumu salīdzināšanas un novērtēšanas ir nākamais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums ar zemāko piedāvāto līgumcenu, un, ņemot vērā Pasūtītāja lūgumu, pretendents ir pagarinājis Piedāvājuma derīguma termiņu.

Piedāvājuma noformējums

Piedāvājums sastāv no četrām šādām daļām:

- Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un Kvalifikācijas dokumenti, saskaņā ar Nolikuma 10.1 un 10.2.punktu (viens oriģināls un 2 kopijas);

- Piedāvājuma nodrošinājums, saskaņā ar Nolikuma 7.punktu (viens oriģināls un 2 kopijas);

- Tehniskais piedāvājums, saskaņā ar Nolikuma 10.3.punktu (viens oriģināls un 2 kopijas);

- Finanšu piedāvājums, saskaņā ar Nolikuma 10.4.punktu (viens oriģināls un 2 kopijas).

Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs oriģināls.

Katras piedāvājuma daļas sākumā (izņemot piedāvājuma nodrošinājumu) ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļas lapas numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver:

- norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu,

- Pretendenta (ja Pretendents ir fiziska persona), vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

Dokumentus var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots normatīvos tiesību aktos noteiktā kārtībā Pretendenta vai notariāli apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Dokumentu kopijas iesniedzamas Pretendenta vai notariāli normatīvos tiesību aktos noteiktā kārtībā apliecinātas.

Piedāvājuma dokumentus paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīga persona, atbilstoši Nolikuma 2.4.punktam.

      - Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru, personu apvienības dalībnieku, piesaistīto personu vai apakšuzņēmēju, paraksta, kā arī dokumentu atvasinājumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks, piesaistītā persona vai apakšuzņēmējs, ievērojot Nolikuma 2.4.punktā noteikto.

Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu vienā sējumā iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss sējums ir atbilstoši cauršūts vai caurauklots.

Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, kas nodrošina, lai tajā iekļautā informācija nav pieejama līdz tā atvēršanas brīdim un uz kura norāda:

- Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,

- Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,

- Attiecīgu atzīmi “Piedāvājums”, “Piedāvājuma grozījumi” vai “Piedāvājuma atsaukums”

- Iepirkuma nosaukumu  un identifikācijas numuru,

- Atzīmi “Neatvērt līdz 2018.gada 11.jūlija plkst11.00”.

Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām attiecīgi norāda:

- atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”,

- Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru,

- piedāvājuma daļas nosaukumu (“Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un kvalifikācijas dokumenti”, „Piedāvājuma nodrošinājums”, “Tehniskais piedāvājums” vai “Finanšu piedāvājums”).

Kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus, ko izsniedz Latvijas institūcijas, iepirkuma komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izziņas, ja tās izdotas ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

Piedāvājuma nodrošinājums

Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu EUR  20 000,- (divdesmit tūkstoši euro) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā un tam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnei (D2 pielikums) vai Piedāvājuma nodrošinājuma veidnē paredzētajiem noteikumiem. Ja Pretendents iesniedz apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu piedāvājuma nodrošinājumu, Piedāvājumam pievieno maksājuma dokumentu, kas apliecina, ka Pretendents ir veicis apdrošināšanas prēmijas samaksu.

Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

- līdz piedāvājuma derīguma termiņam, kas noteikts Nolikuma 6.2.1.punktā;

b.  	līdz dienai, kad Pretendents, kurš ir atzīts par uzvarētāju, saskaņā ar iepirkuma līguma noteikumiem iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu.

Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

b.  Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto līguma izpildes nodrošinājumu;

c.  	Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atgriež Pretendentam pēc Pretendenta pieprasījuma šādā kārtībā:

- Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu, - pēc Iepirkuma līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas;

- pārējiem Pretendentiem - pēc iepirkuma līguma noslēgšanas un līguma izpildes nodrošinājuma saņemšanas;

- Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, - pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā šādos gadījumos:

ir konstatēts, ka Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem Pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;

ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;

Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju vai nav sniedzis prasīto informāciju, lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 8.1.1. un 8.1.2. punktā minētajiem noteikumiem.

Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz Pretendentu, kā arī uz:

- personālsabiedrības biedru (ja Pretendents ir personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība);

- uz Pretendenta norādīto personu (tai skaitā apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras Nolikumā noteiktajām prasībām.

Pretendenta kvalifikācijas prasības

Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai

Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība), vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz viņu iespējām) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmēju un balstīties uz viņa iespējām), kas veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta, vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

Ja šajā punktā noteiktās personas uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav reģistrētas Būvkomersantu reģistrā, tās līdz līguma noslēgšanai  reģistrēsies Būvkomersantu reģistrā.

Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

Pretendenta gada vidējais finanšu (neto) apgrozījums būvniecības jomā iepriekšējo 3 (trīs) noslēgto finanšu gadu (2015.g., 2016.g.un 2017.g.) laikā pārsniedz EUR 1 500 000,- (viens miljons pieci simti tūkstoši euro). Gadījumā, ja pretendents ir dibināts vēlāk, tā finanšu apgrozījumam ir ne mazāks kā šajā punktā noteikts attiecīgi īsākā laika periodā (kopš dibināšanas brīža).

Pretendents var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Pretendentam un personai, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir jābūt solidāri atbildīgiem par līguma izpildi un uzvaras gadījumā jāizveido personālsabiedrība vai jānoslēdz atbildošs sabiedrības līgums.

Ja Pretendents balstās un citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, tad Nolikuma 9.2.1.punktā prasītais finanšu apgrozījuma apmērs attiecināms uz Pretendenta un personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, kopējo apgrozījumu attiecīgajā laika periodā.

Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

Pretendents iepriekšējo piecu gadu laikā (2013.-2017.gads un 2018.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanai) ir veicis:

- Ārējo siltumtīklu izbūves vai pārbūves (rekonstrukcijas) darbus, izmantojot rūpnieciski izolētus cauruļvadus, kopsummā vismaz 5000 m garumā. Darbi objektos ir pabeigti un nodoti to pasūtītājam;

- vismaz 1 (vienā) objektā izbūvēto vai pārbūvēto (rekonstruēto) siltumtrašu garums,  izmantojot rūpnieciski izolētus cauruļvadus ar diametru vismaz Dn 200 mm, ir vismaz 1000 m. Darbi objektos ir pabeigti un nodoti to pasūtītājam.

Pretendents var nodrošināt būvdarbu vadītāju ar kompetentas sertificēšanas institūcijas izsniegtu  būvprakses sertifikātu siltumapgādes jomā, kurš iepriekšējo piecu gadu laikā (2013.-2017.gads un 2018.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanai) ir vadījis ārējo siltumtīklu izbūves vai pārbūves (rekonstrukcijas) darbus, izmantojot rūpnieciski izolētus cauruļvadus, vismaz 3000 m garumā, tai skaitā vismaz 1000 m cauruļvadu ir ar diametru Dn 200 mm un vairāk. Darbi objektos ir pabeigti un nodoti to pasūtītājam.

Pretendents var nodrošināt vismaz trīs sertificētus metinātājus, kuriem katram ir derīgi šādi sertifikāti tehniskajā specifikācijā paredzēto darbu veikšanai (rokas loka metināšanai):

- kvalifikācijas pārbaudes sertifikāts, kas izsniegts saskaņā ar standartu LVS EN 287-1 vai LVS EN ISO 9606-1:2018 vai ekvivalentu standartu (metināšanas process 111 - rokas loka metināšana). Parauga pārbaude ietver vizuālo un rentgena (RT) pārbaudi. Metinātāja kvalifikācijas pārbaudes sertifikātam jābūt izsniegtam uz pretendenta kā sertifikāta turētāja firmu. Ja metinātāju kvalifikācijas pārbaudes sertifikāts nav izsniegts pretendentam (sertifikātā kā metinātāja darba devējs nav norādīts pretendenta  nosaukums), tad jāpievieno attiecīga satura vienošanos starp pretendentu un sertifikāta turētāja firmu;

- metināšanas procesa specifikāciju (WPS) apliecinošs dokuments, saskaņā ar standartu LVS EN ISO 15609-1 vai ekvivalentu standartu, ar ražotāja (izpildītāja) WPQR numuru, kas nepieciešams līgumā paredzēto metināšanas darbu veikšanai (EN 10204-3.1 ekvivalentiem standartiem).

Lai izpildītu Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām izvirzītās prasības, Pretendents var balstīties uz citu piegādātāju iespējām neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Pretendents, lai apliecinātu savu profesionālo pieredzi vai atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās  spējas ir nepieciešamas. Pasūtītājs var pieprasīt, lai Pretendents un persona, uz kuras tehniskajām un profesionālajām iespējām tas balstās, uzvaras gadījumā izveido personālsabiedrību vai noslēdz atbildošu sabiedrības līgumu.

Ārvalstu speciālistu kvalifikācija atbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām Nolikumā noteikto būvdarbu veikšanai vai pakalpojumu sniegšanai.

Iesniedzamie dokumenti

Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnēm Nolikuma pielikumā (D1,  D1.1 un D1.2 pielikums). Pretendenta pieteikumam dalībai iepirkuma procedūrā jāpievieno:

- Aizpildīts un parakstīts piedāvājuma C1pielikums;

- Personas ar pretendentu pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (vai tās atvasinājums) citai personai parakstīt piedāvājumu, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā norādītās, gadījumā, ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona;

- Personu apvienības, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, visu dalībnieku parakstīta dalībnieku vienošanās par piedāvājuma iesniegšanu, personu apvienības (pretendenta) nosaukumu un adresi, dibināšanas mērķi un darbības termiņu, pārstāvības tiesību piešķiršanu, vadošā partnera nozīmēšanu, atbildības sadalījumu starp dalībniekiem un iespējamā līguma izpildi (t.sk. informācija par to, kādu iepirkuma daļu (tai skaitā finansiālā izteiksmē) realizē katrs no dalībniekiem);

- Ja Pretendents saimnieciskā un finansiālā stāvokļa (Nolikuma 9.2.punkts) prasību izpildei balstās uz kāda no personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) vai citu personu iespējām, šo personu apliecinājums vai vienošanās, kas pierāda, ka pretendenta rīcībā būs nepieciešamie resursi  un ka šīs personas būs solidāri atbildīgas par līguma izpildi un uzvaras gadījumā līdz līguma noslēgšanai reģistrēsies kā personālsabiedrība vai noslēgs sabiedrības līgumu līguma izpildei;

- Ja Pretendents tehnisko un profesionālo spēju (Nolikuma 9.3.punkts) prasību izpildei balstās uz kāda no personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) vai citu personu iespējām, šo personu apliecinājums vai vienošanās par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā, tai skaitā nosakot resursu nodošanas apjomu, termiņu, uz kādu šie resursi tiek nodoti, kas pierāda, ka pretendenta rīcībā būs nepieciešamie resursi, kā arī apņemšanās uzvaras gadījumā līdz līguma noslēgšanai reģistrēsies kā personālsabiedrība vai noslēgt sabiedrības līgumu līguma izpildei pēc Pasūtītāja pieprasījuma.

- piesaistītās personas, tai skaitā apakšuzņēmēja, apliecinājums atbilstoši veidnei, D7 pielikums. D7pielikums jāpievieno gadījumā, ja starp Pretendentu un piesaistīto personu nav noslēgta cita vienošanās attiecībā uz piedāvājuma iesniegšanu šajā Iepirkuma procedūrā un iespējamā līguma izpildi, un kura ir pievienota piedāvājumam šai Iepirkuma procedūrai;

- Ja piedāvājumu iesniedz ārvalstu pretendents: dokumenti, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksta tiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu;

- Pretendentu kvalifikācijas dokumenti (kas noteikti Nolikuma 10.2.punktā).

Pretendenta kvalifikācijas dokumenti

Ja piedāvājumu iesniedz ārvalstu pretendents: Komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdota reģistrācijas apliecības kopija (pretendenta, katra personu apvienības dalībnieka un personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Nolikuma prasībām). Ja tādas nav (reģistrācijas valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas apliecības izdošanu), tad iesniedz informāciju par kandidāta reģistrācijas nr. un reģistrācijas laiku, kā arī norāda kompetento iestādi reģistrācijas valstī, kas nepieciešamības gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu.

Ja piedāvājumu iesniedz ārvalstu pretendents: Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) un ārvalstu personu  uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Nolikuma prasībām, attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta, vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta, vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu, kas atbilstoši attiecīgās valsts normatīviem aktiem apliecina piegādātāja tiesības veikt nolikumā noteiktos darbus.

Ja piedāvājumu iesniedz ārvalstu pretendents: Apliecinājums brīvā formā, ka gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, tas līdz līguma noslēgšanai reģistrēsies attiecīgajos Latvijas Republikas valsts reģistros, ja to paredz Latvijas Republikas normatīvie akti.

Apliecinājums brīvā formā, ka gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, tas līdz līguma noslēgšanai reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā (šāds apliecinājums jāiesniedz gadījumā, ja Pretendents uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā).

Informācija par Pretendenta (tai skaitā Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās), finanšu apgrozījumu attiecībā uz būvdarbiem par darbības iepriekšējiem trīs (2015.g.,2016. un 2017.g.) gadiem, D3 pielikums.

      - Ārvalstīs reģistrētiem pretendentiem: pievieno izrakstu no normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā sagatavotām un  apstiprinātām finanšu atskaitēm par katru norādīto finanšu gadu, pēc kurām var pārliecināties par nepieciešamo apgrozījumu attiecībā uz būvdarbiem. Ja uz pieteikuma iesniegšanas brīdi vēl nav iestājies spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktais termiņš 2017.gada pārskata iesniegšanai vai informācijas atjaunošanai attiecīgajā institūcijā, tad iesniedz paša piegādātāja apstiprinātu operatīvā peļņas vai zaudējumu aprēķina kopiju.

Pretendenta (tai skaitā Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās), pēdējos piecos gados veikto būvdarbu saraksts, atbilstoši Veikto būvdarbu saraksta veidnei (D4 pielikums), kuram pievieno:

- Aktus par Nolikuma veidnē D4 Pretendenta norādīto būvdarbu (būves) nodošanu to pasūtītājiem vai līdzvērtīgus dokumentus, kas apliecina, ka darbi objektā ir pabeigti  un nodoti to pasūtītājam un ļauj pārliecināties par Pretendenta vai piesaistītās personas piedalīšanos norādīto būvdarbu veikšanā un faktiski  veikto darbu apjomu;

- Vismaz trīs objektu pasūtītāju atsauksmes par veidnē norādīto darbu izpildi objektos. Ja veidnē D4 norādīti mazāk par trīs objektiem, atsauksmes iesniedzamas par visiem norādītājiem objektiem.

Piedāvāto vadošo speciālistu saraksts, saskaņā ar veidni D5 pielikumā, kuram pievieno:

      - Pretendenta piedāvātā būvdarbu vadītāja pieredzes apraksts un pieejamības apliecinājums atbilstoši veidnei (D6 pielikums), kurai pievieno:

- speciālista  licences, sertifikāta vai cita dokumenta attiecīgo būvdarbu veikšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) kopiju, gadījumā, ja piedāvātais būvdarbu vadītājs nav reģistrēts LR Būvspeciālistu reģistrā;

- būvatļaujas, būvdarbu vadītāja saistību raksta, būvdarbu žurnāla vai cita dokumenta kopiju un aktu par objekta nodošanu to pasūtītājam kopijas, kas ļauj pārliecināties par būvdarbu vadītāja piedalīšanos veidnē D6 norādīto būvdarbu veikšanā un veikto darbu apjomu.

      - Katra piedāvātā metinātāja:

  - kvalifikācijas pārbaudes sertifikāts, kas izsniegts saskaņā ar standartu LVS EN 287-1 vai LVS EN ISO 9606-1:2018 vai ekvivalentu standartu (metināšanas process 111 - rokas loka metināšana). Parauga pārbaude ietver vizuālo un rentgena (RT) pārbaudi. Metinātāja kvalifikācijas pārbaudes sertifikātam jābūt izsniegtam uz pretendenta kā sertifikāta turētāja firmu. Ja metinātāju kvalifikācijas pārbaudes sertifikāts nav izsniegts pretendentam (sertifikātā kā metinātāja darba devējs nav norādīts pretendenta  nosaukums), tad jāpievieno attiecīga satura vienošanos starp pretendentu un sertifikāta turētāja firmu;

  - metināšanas procesa specifikāciju (WPS) apliecinošs dokuments, saskaņā ar standartu LVS EN ISO 15609-1 vai ekvivalentu standartu, ar ražotāja (izpildītāja) WPQR numuru, kas nepieciešams līgumā paredzēto metināšanas darbu veikšanai (EN 10204-3.1 ekvivalentiem standartiem).

      - Ja piedāvājuma iesniegšanas brīdī pretendentam nav nodibinātas darba vai līguma attiecības ar kādu no piedāvātajiem galvenajiem speciālistiem, piedāvājumam pievieno pretendenta un attiecīgā speciālista parakstītu apliecinājumu par gatavību iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā tādas nodibināt un piedalīties līguma izpildē.

Tehniskais piedāvājums

Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju  un Tehnisko projektu,  ievērojot Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas (D8 pielikums).

Finanšu piedāvājums

Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijām (D9 pielikums). Papildus papīra formātam, Finanšu piedāvājumā iekļautās būvdarbu tāmes tiek iesniegtas elektroniskā datu nesējā Excel formātā.

Piedāvājumu izvērtēšana

Pēc piedāvājumu atvēršanas, iepirkuma komisija piedāvājumu izvērtēšanu veic slēgtās sēdēs.

Iepirkuma komisija pārbauda vai Pretendenta piedāvājuma nodrošinājums atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja piedāvājuma nodrošinājums nav ietverts Pretendenta piedāvājumā, vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts un tālāk netiek vērtēts.

Pēc Piedāvājuma nodrošinājuma pārbaudes, iepirkuma komisija pārbauda vai Piedāvājuma tāmēs (D9.1 pielikums) nav pieļautas aritmētiskās kļūdas. Pārbaude tiek veikta visiem iesniegtajiem piedāvājumiem.

Ja piedāvājumā tiek konstatētās aritmētiskās kļūdas, komisija tās atbilstoši izlabo, un, vērtējot piedāvājumus, ņem vērā kļūdu labojumus. Par aritmētisko kļūdu labojumiem komisija informē Pretendentu, kura piedāvājumā aritmētikās kļūdas labotas.

Pēc aritmētisko kļūdu pārbaudes, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto kopējo līgumcenu bez PVN.

Tālāk tiek vērtēts tikai Nolikuma 11.4.punkta kārtībā izvēlētais piedāvājums. Ja izvēlētais piedāvājums turpmākajā vērtēšanas norisē tiek noraidīts jebkurā no vērtēšanas etapiem, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar nākamo zemāko piedāvāto līgumcenu un veic izvēlētā piedāvājuma vērtēšanu Nolikumā noteiktajā kārtībā.

Iepirkuma komisija pārbauda vai izvēlētais piedāvājums atbilst Nolikumā noteiktajām piedāvājuma noformējuma prasībām, tai skaitā, vai Piedāvājumam ir pievienoti visi Nolikumā prasītie dokumenti.

Piedāvājums, kurš neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām, var tikt noraidīts, ja tā neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska un ietekmē Pretendenta piedāvājuma vērtēšanu jebkurā vērtēšanas etapā.

Iepirkuma komisija pārbauda, vai izvēlētais Pretendents, tā darbinieks vai Pretendenta piedāvājumā norādītā persona, nav piedalījušies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem  vai Nolikuma dokumentu izstrādāšanā.

Ja Pretendents, tā darbinieki vai Pretendenta piedāvājumā norādītā persona ir piedalījušies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai Nolikuma izstrādāšanā un ja šis apstāklis piegādātājam dod priekšrocības iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts un tālāk netiek vērtēts. Iepirkuma komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam piegādātājam dotu jebkādas priekšrocības iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci.

Iepirkuma komisija pārbauda izvēlētā Pretendenta un personu, uz kuru iespējām Pretendents balstās, atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām Pretendenta Kvalifikācijai.

Iepirkuma komisija pārbaudi veic, izmantojot publiskās datubāzēs pieejamo attiecīgo informāciju un Piedāvājuma kvalifikācijas dokumentos sniegtās ziņas. Informācija par Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā reģistrētu pretendentu apgrozījumu būvniecības jomā tiek pārbaudīta publiski pieejamā datu bāzē internetā www.bis.gov.lv.

Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka pārbaudāmā Pretendenta kvalifikācijas dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju.

Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts un tālāk netiek vērtēts, ja pārbaudāmais Pretendents vai persona, uz kuras iespējām pretendents balstās:

- nav iesniedzis Pretendenta Kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst visām Pretendenta kvalifikācijas prasībām, vai

- ir sniedzis nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai.

Iepirkumu komisija pārbauda izvēlētā Pretendenta Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Piedāvājums, kura Tehniskais piedāvājums vai Finanšu piedāvājums neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, tiek noraidīts.

Iepirkumu komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota Tehniskajā un Finanšu piedāvājumā iekļautā informācija.

Ja Iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, tā pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem, kā arī ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai;

Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus, preces īpašības, vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu.

Iepirkuma komisija pārbauda izvēlētā Pretendenta atbilstību nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā, kas noteikti Nolikuma 8.punktā.

Iepirkuma komisija pārbaudi veic Elektronisko iepirkumu sistēmas datu bāzē www.eis.gov.lv e-izziņu apakšistēmā saņemot attiecīgas e-izziņas;

Ārvalstu pretendentiem komisija pieprasa iesniegt izziņas, ko izdevušas kompetentas institūcijas, kas apliecina, ka:

- Pretendentam un Nolikuma 8.2.punktā noteiktajām personām nav nodokļu parādi valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

- Pretendentam un Nolikuma 8.2.punktā noteiktajām personām nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas netiek likvidēts.

Ja pārbaudes rezultātā tiek konstatēts, ka nodokļu parādi pārsniedz 150 euro, Iepirkuma komisija rīkojas saskaņā ar LR Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48.panta septītās daļas un astotās daļas 1. un 3.punkta regulējumu. Gadījumā, ja nodokļu parāds 150 euro apmērā tiek pārsniegts personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, Iepirkuma komisija rīkojas pēc analoģijas ar LR Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48.panta devītajā daļā paredzēto.

Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts, Iepirkuma komisija rīkojas pēc analoģijas ar LR Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48.panta devītajā daļā paredzēto.

Ja uz Pretendentu vai Nolikuma 8.2.punktā noteiktajām personām ir attiecināms kāds no Nolikuma 8.1.punktā noteiktajiem nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.

Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas Pretendentam ar Nolikuma prasībām atbilstošu kvalifikāciju, kurš būs iesniedzis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto līgumcenu un uz kuru neattiecas nolikuma 8.1. un 8.2.punktos noteiktie nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā.

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

Pirms iepirkuma līguma noslēgšanas iepirkuma komisija vienlaicīgi (vienā dienā) informē visus Pretendentus par iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, kā arī publicē paziņojumu Nolikuma 3.1.punktā norādītajās tīmekļvietnēs. Informācija Pretendentiem tiek nosūtīta uz Pretendentu piedāvājumos norādītajām e-pasta adresēm, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

Iepirkuma līgums

Pasūtītājs, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu, ar izraudzīto Pretendentu slēdz Iepirkuma līgumu atbilstoši iepirkuma līguma veidnei (C pielikums).

Piegādātāja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpilde, par kuru sniedzis informāciju Iepirkuma komisijai un kura kvalifikācijas atbilstību Nolikumā izvirzītajam prasībām Iepirkuma komisija ir vērtējusi, kā arī personas (t.sk. apakšuzņēmējus), uz kuru iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikuma prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs ir tiesīgs dot piekrišanu personas (t.sk. apakšuzņēmēja), uz kuras iespējām tas balstījies,  nomaiņai tikai tad, ja uz to neattiecas Nolikuma 8.punkta nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā un tās kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras nolikuma prasībām.

Pasūtītājs grozījumus iepirkuma līgumā veic atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 66.panta pirmās, otrās, trešās, ceturtās, piektās, sestās daļas regulējumam un Līguma nosacījumiem.

Līguma saistību izpildes nodrošinājums: 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas Uzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam līguma saistību izpildes nodrošinājums vismaz 10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas bez PVN. Līguma saistību izpildes nodrošinājums tiek atgriezts Uzņēmējam pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā, kā arī pēc tam, kad Uzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam garantijas laika garantiju 5% (piecu procentu) apmērā no  faktiski veikto darbu summas bez PVN. Garantijas laika garantijai ir jābūt spēkā visā pretendenta piedāvājumā norādītajā garantijas termiņā un tā izmaksājama pēc pirmā pieprasījuma.

Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar nākamo zemāko piedāvāto līgumcenu, vai pārtrauc iepirkuma procedūru. Ja Pasūtītājs izvēlas slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo Pretendentu, tas atbilstoši Nolikuma 12.1.punktam atkārtoti nosūta paziņojumus par pieņemto lēmumu Pretendentiem un publicē Nolikuma 3.1.punktā norādītajās tīmekļvietnēs.

Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments:

Pasūtītājs pieņem arī Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu  kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu , ka tas atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu  arī par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru dalībnieku. Piegādātājs var iesniegt pasūtītājam Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam. Eiropas vienotais iepirkuma dokuments pieejams Eiropas Komisijas mājaslapā: https://ec.europa.eu/tools/espd.

Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, piedāvājuma pievienojis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, Iepirkuma komisijai ir tiesības prasīt iesniegt pierādījumus Pretendenta atbilstībai Kvalifikācijas prasībām.

Iepirkuma komisija

Iepirkuma komisija izveidota ar  AS “Olaines ūdens un siltums” valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura 2018.gada 7.jūnija rīkojumu Nr.130.

Iepirkuma komisija piedāvājumu izvērtēšanai var pieaicināt vienu vai vairākus neatkarīgus ekspertus. Eksperts sniedz rakstisku atzinumu par Piedāvājumiem.

Iepirkumu komisija ir tiesīga nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos. Ja Iepirkuma komisija ir ieguvusi informāciju šādā veidā, bet tā neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgai Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu. Iepirkumu komisija nodrošina Pretendentam šādu iespēju, savlaicīgi paziņojot par iepriekš minētajos avotos iegūto informāciju.

Iepirkumu komisija var pārtraukt Iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums, par to vienlaikus (vienā dienā) Nolikumā noteiktajā saziņas veidā informējot visus Pretendentus, kā arī publicējot paziņojumu Nolikuma 3.1.punktā noteiktajās tīmekļvietnēs.

Pielikumi

A pielikums: Tehniskā specifikācija

SATURS

1	VISPĀRĪGĀ DAĻA	17

1.1.	Ievads	17

1.2.	Darbu apjomi	17

1.3.	Uzmērīšanas darbi	18

1.3.1	Vispārīgi	18

1.3.2	Līmeņi un atzīmes	18

1.3.3	Cauruļvadu izbūve	18

1.4.	Būvlaukums	19

1.5.	Standarti	19

1.6.	Rasējumi	19

1.7.	Kustības organizācija	19

1.8.	Preču un materiālu uzglabāšana	19

1.9.	Būvuzņēmēja Iekārtas un Darbu veikšanas metode	19

1.10.	Celtniecības metožu maiņa	20

1.11.	Ceļu, īpašumu, laukumu un zaļo zonu apsekošana	20

1.12.	Aizsardzība pret bojājumiem	20

1.13.	Sūdzību un pretenziju izteikšanas procedūra	20

1.14.	Ceļu uzturēšana tīrībā	20

1.15.	Tīrība būvlaukumā	21

1.16.	Darbu atstāšana perfektā stāvoklī	21

1.17.	Progresa fotogrāfijas	21

1.18.	Materiālu kvalitāte un piegāde	21

1.19	Paraugi testēšanai	21

1.20.	Darbi, kas nav paredzēti	21

1.24.	Daudzumu uzmērīšana	21

2	ZEMESDARBI	22

2.1.	Vispārīgi	22

2.2.	Attīrīšana un nojaukšana	22

2.3.	Rakšana ar ekskavatoru	22

2.4.	Izraktās grunts lietošana	22

2.5.	Pabērums	23

2.6.	Apbērums	23

2.7.	Pabēruma un apbēruma materiāla ieguves avoti	23

2.8.	Blīvēšana un pārbaudes	23

2.10.	Braucamās daļas atjaunošana	23

2.11.	Būvlaukuma atjaunošana	23

3	CAURUĻVADU MONTĀŽA	24

3.1.	Vispārīgi	24

3.2.	Cauruļvadu materiāli	24

3.3.	Cauruļvadu un veidgabalu pārvietošana	24

3.4.	Cauruļu izbūve zem zemes	24

3.4.1	Pabēruma sagatavošana	24

3.4.2	Izbūve	24

3.5	Cauruļvadu skalošana un tīrīšana	24

3.6.	Pieslēgums pie esošajiem cauruļvadiem	24

4	AIZBĪDŅI	25

5	METINĀŠANA	25

5.1.	Metinātāja kvalifikācija	25

5.2.	Metināšanas darbi	25

5.3.	Metinājumu pārbaude	25

6	KOROZIJAS AIZSARDZĪBA	26

6.1.	Vispārīgi	26

7	PĀRBAUDES	26

# 1	VISPĀRĪGĀ DAĻA

## 1.1.	Ievads

Izpildot siltumtīklu būvdarbus  ir jāievēro LR Būvniecības likums, Ministru Kabineta noteikumi Nr. 112 "Vispārīgie būvnoteikumi" un citi ar būvniecību saistīti normatīvie akti.

Šīs Tehniskās Specifikācijas ir jāizmanto kompleksā ar tehniskā projekta dokumentāciju, kurā ir ietverta paskaidrojošā daļa un tehniskie risinājumi.

Visas tehniskā projektā dotās norādes uz konkrētiem  materiālu un izstrādājumu  ražotājiem ir dotas orientējoši. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents var piedāvāt ekvivalentus izstrādājumus, par kuriem tas sniedz ziņas saskaņā ar Nolikuma 8.1 pielikumā doto veidni.

## 1.2.	Darbu apjomi

Līgums ietver visas iepirkuma procedūras Nolikumā, tai skaitā tehniskajā projektā norādītās piegādes un būvdarbus.

Paredzēts veikt sekojošus darbus, kas sadalīti četrās kārtās:

1.kārta 	“Siltumtīklu rekonstrukcija un jaunbūve Stacijas, Zemgales, Parka ielās un Drustu gatvē”

2.kārta 	“Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija un jaunbūve Zemgales ielā un atzars līdz Zemgales ielai 37”

3.kārta 		“Siltumtīklu rekonstrukcija un jaunbūve Stacijas, Zemgales un Jelgavas ielās”

4.kārta	“Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija un jaunbūve no katlu mājas Jelgavas ielā 4 līdz siltuma kamerai K-1-2”

Detalizēti darbu apjomi ir ietverti Nolikumā, tai skaitā tehniskajā  projektā.

Sagatavojot piedāvājumu Pretendentiem ir  jāņem vērā, ka projekta 1.  kārta “Siltumtīklu rekonstrukcija un jaunbūve Stacijas, Zemgales, Parka ielās un Drustu gatvē”  Olaines novada būvvaldē ir akceptēta ar nosacījumu, ka līdz būvdarbu uzsākšanai tiek veikta siltumtīklu trasējuma precizēšana. Līdz  ar to būvdarbu veicējam gatavojot piedāvājumu un aprēķinot izmaksas projekta  1. kārtai ir jāvadās vienīgi pēc  Iepirkuma nolikumā  D9.1 pielikumā „Veicamo darbu saraksti” norādītajiem darbu apjomiem kuros ir ievērtēti plānotie projekta 1.kārtas precizējumi.

Darbu izpildes termiņš: 1.kārtai – 2018.gada 30.septembris; 2., 3. un 4.kārtai no 2019.gada 15.aprīļa līdz 2019.gada 30.augustam (Darbu izpilde veicama ārpus apkures sezonas).

Minimālais garantijas termiņš būvdarbiem - 5 (pieci) gadi no darbu nodošanas pasūtītājam; rūpnieciski izgatavotajiem izstrādājumiem – saskaņā ar ražotāja noteikto, bet ne mazāks kā 5 (pieci ) gadi.

Darbu veikšanas vieta: Olaines pilsēta, Olaines novads, LV-2114, Latvija.

Darbu izpildes secība un grafiks: Pirms darbu uzsākšanas Darbu izpildītājs izstrādās un ar Pasūtītāju un Būvuzraugu saskaņos detalizētu darbu izpildes grafiku, saskaņā ar kuru tiks nodrošināta darbu izpilde. Darbu izpildes grafikā izpildāmo darbu un veicamo pasākumu ilgums nevar pārsniegt piedāvājuma darbu izpildes grafikā norādīto. Atkāpes no darbu izpildes grafika pieļaujamas tikai  ar Pasūtītāja un Būvuzrauga rakstisku saskaņojumu. Darba grafika izstrādē tiek ņemti vērā sekojoši nosacījumi:

- Darbu izpilde,  kas saistīta ar siltumenerģijas piegādes pārtraukumiem, tiek veikta ārpus apkures sezonas;

- Lai mazinātu siltumenerģijas piegādes pārtraukumu skaitu un ilgumu,  sākotnēji ir izbūvējami  siltumtīklu posmi, kuru trasējums nesakrīt ar esošajiem siltumtīkliem un kuru izbūvei nav nepieciešams siltumenerģijas padeves pārtraukums. Pēc iepriekš minēto posmu izbūves un izpildīto dabu kvalitātes testu veikšanas, kas tiek veikti pēc Būvuzrauga saskaņota pārbaužu plāna, un pozitīvu pārbaužu  rezultātu   saņemšanas,  Darbu izpildītājam tiks dota atļauja veikt jauno siltumtīklu posmu pieslēgšanu, vienlaikus atslēdzot vecos siltumtīklu posmus. Plānojot pārslēgšanos uz jaunajiem tīkliem Darbu Izpildītājam jāņem vērā ka:

  - Darbu izpildes laikā esošie siltumtīkli tiek ekspluatēti, nodrošinot karstā ūdens sagatavošanu daudzdzīvokļu mājās, valsts un pašvaldības iestādēs un uzņēmumos. Līdz ar to nepieciešams ievērtēt, ka katra atsevišķa siltumtīklu posmu atslēgšanai un iztukšošanai ir nepieciešams laiks  no 4 līdz 12 h, atkarībā no posma garuma un diametra. Līdzīgs laikā periods ir nepieciešams tīklu uzpildīšanai ar siltumnesēju siltumapgādes atjaunošanai.

  - Pārslēgšanās darbi organizējami, lai pēc tīklu iztukšošanas,  veco siltumtīklu atslēgšanas un jauno tīklu pieslēgšanas ilgums nepārsniegtu 24 h. Šis termiņš ietver visu nepieciešamo pārbaužu veikšanu un iespējamo defektu novēršanu. Noteiktajā termiņā nav ietverta metinājuma vietu pretkorozijas apstrāde un siltināšana.

- Rekonstruējamo siltumtīklu posmos, kuros jauno siltumtīklu izbūve iespējam tikai pēc veco siltumtīklu demontāžas darbu izpildes, secība tiek saskaņota atsevišķi. Darbu izpildes laikā Darbu izpildītājam, nepieciešamības gadījumā, jāveic visi pagaidu darbi, lai maksimālai samazinātu vienlaikus no siltumapgādes atslēdzamo objektu skaitu un to atslēgšanas ilgumu.

Būvprojekts: siltumtīklu pārbūves darbi tiek veikti pēc SIA “Bek-Konsult” izstrādātā būvprojekta “Olaines centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu pārbūve”. Būvprojekts sadalīts četrās kārtās. Būvprojekts pieejams Nolikuma B pielikumā “Tehniskais projekts”.

## 1.3.	Uzmērīšanas darbi

### 1.3.1	Vispārīgi

Visu uzmērīšanu veiks augsti kvalificēts darbaspēks, ar labā stāvoklī esošām iekārtām. Iekārtas, īpaši mērinstrumenti, tiks pārbaudīti pirms darbu uzsākšanas.

Visi uzstādītie stabiņi un mietiņi tiks skaidri apzīmēti.

### 1.3.2	Līmeņi un atzīmes

Būvuzņēmējam jāiesniedz Inženierim  pagaidu līmeņa lielumi un atzīmju izvietojums, kurus gatavojas izmantot.

Būvuzņēmējs pārliecināsies, ka rasējumos norādītās augstuma atzīmes ir korektas. Ja Būvuzņēmējs vēlēsies apspriest kādu augstuma atzīmi, tiks iesniegts Inženierim tas augstuma atzīmju saraksts, kuri tiek uzskatīti par kļūdainiem un izlabos atzīmes. Esošā pamatne, kas atbilst apspriežamām atzīmēm, netiks aiztikta, pirms nav saņemts Inženiera lēmums par to, kā izlabot augstuma atzīmes.

### 1.3.3	Cauruļvadu izbūve

Cauruļvadi tiks izbūvēti saskaņā ar projekta rasējumiem. Kur nav pieejami precīzi dati, Būvuzņēmējs veiks nepieciešamos aprēķinus no tiem datiem, kas doti rasējumos.

Cauruļvadi un atbilstošās struktūras tiks atzīmētas tādā veidā, lai Inženieris var pārbaudīt darbu atbilstību projektam. Celtniecības darbu gaitā atzīmes tiks pārbaudītas, lai pārliecinātos, ka cauruļvadi ir iebūvēti atbilstoši tehniskajā projektā norādītajam, vai atbilstoši saskaņotajām izmaiņām.

Būvuzņēmējs iesniegs Inženierim informāciju par pagaidu atzīmēm un piesaistes punktiem, kurus tas iesaka izmantot uzmērīšanai.

## 1.4.	Būvlaukums

Būvlaukums nozīmēs tādu platību, cik pēc Inženiera uzskata nepieciešams dažādu Darba sastāvdaļu veikšanai.

## 1.5.	Standarti

Veicot Darbus, Būvuzņēmējam jāseko sekojošiem standartiem:

a)	Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētiem Eiropas standartiem;

b)	Latvijas nacionālajiem standartiem;

c)	citiem starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju standartiem.

Būvuzņēmējam ir skaidri jānorāda pēc kādiem standartiem tas vadās, un Inženierim tas jāapstiprina.

## 1.6.	Rasējumi

Pēc Līguma parakstīšanas, Pasūtītājs iesniegs Būvuzņēmējam vienu (1) Tehniskā Projekta komplektu papīra formātā. Pēc Darbu pabeigšanas Būvuzņēmējs iesniegs Pasūtītājam izpildrasējumus (ar piesistēm). Visi izpildrasējumi jāiesniedz digitālā formā un trīs komplektos papīra kopijās.

## 1.7.	Kustības organizācija

Pirms jebkādu darbu uzsākšanas, kas skar ielas, Būvuzņēmēja darbu veikšanas metode tiks iesniegta un saskaņota rakstiski ar Inženieri, ielu uzturētāju pārstāvjiem, policiju un citiem dienestiem, kuru intereses skar būvdarbi.

Visu Darbu veikšanas periodu un garantijas periodā Būvuzņēmējs sadarbosies ar ielu uzturētāju  un policijas pārstāvjiem saistībā ar darbiem, kas skar ielas. Būvuzņēmējs informēs Inženieri par jebkurām prasībām vai vienošanos ar ielu uzturētāju un policijas pārstāvjiem.

Tur, kur sakarā ar Darbiem ir nepieciešama kustības novirzīšana, Būvuzņēmējs nodrošinās un apkalpos alternatīvu satiksmes plūsmu, kas būs darbībā, pirms tiks traucēta satiksme esošās ielās.

## 1.8.	Preču un materiālu uzglabāšana

Preces un materiāli tiks uzglabāti tādā veidā, lai saglabātu tos tādā kvalitātē un atbilstībā standartiem, kā prasīts preču un materiālu ražotāju instrukcijās.

Pirms noliktavu celtniecības, Būvuzņēmējs iesniegs Inženierim savus priekšlikumus par noliktavām.

Ja Būvuzņēmējam nepieciešama materiālu noliktava uz sabiedriskiem vai privātiem ceļiem vai zemēm, tas vispirms saņems apstiprinājumu no Inženiera, attiecīgās vietējās institūcijas, un kur nepieciešams, no zemes īpašnieka.

Būvlaukumā uzglabāto materiālu un komponenšu daudzums būs atbilstīgs tam, kas nepieciešams efektīvai darbībai.

## 1.9.	Būvuzņēmēja Iekārtas un Darbu veikšanas metode

Visi ekskavatori, sūkņi, kompresori, drupināšanas un sijāšanas iekārtas, betona maisītāji, betona pārvadāšanas un ieklāšanas iekārtas, blietes, un citas iekārtas, ko Būvuzņēmējs lietos Darbu veikšanai, būs tāda tipa un izmēra, un tiks lietotas tādā veidā, kā Inženieris apstiprinās.

Būvuzņēmējs pielietos darbu veikšanas metodi, ko apstiprinājis Inženieris. Tādas metodes apstiprināšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par atbilstošu un drošu Darbu veikšanu.

Ja rodas tādi apstākļi, ka, pēc Inženiera viedokļa, ir nepieciešams izmainīt darbu veikšanas metodi, vai atlikt jebkuras iekārtas lietošanu, uz laiku vai pastāvīgi, neskatoties uz to, ka Inženieris iepriekš apstiprinājis darbu veikšanas metodi, iekārtas izmērus un tipu, vai nu iesāktai Darbu daļai vai jebkurai citai Darbu daļai, Būvuzņēmējs nekavējoties ieviesīs citu apstiprinātu darbu veikšanas metodi, vai lietos citu apstiprinātu iekārtu, un neizvirzīs pretenzijas Pasūtītājam par izmaksām, kas radušās izmainot darbu veikšanas metodi vai apturot darbus.

## 1.10.	Celtniecības metožu maiņa

Ja celtniecības metode īpašai Darbu daļai ir detalizēta vai aprakstīta Līguma dokumentos, vai arī to var no tiem saprātīgi izsecināt, Būvuzņēmējs visu laiku ievēros tādu celtniecības metodi, ja vien tas pirms tam nebūs saņēmis Inženiera apstiprinājumu alternatīvai celtniecības metodei.

Neskatoties uz to, ka Inženierim, apstiprinot celtniecības metodes izmaiņas, vajadzētu tajā pašā laikā apstiprināt arī izmaiņas izmaksās tādu darbu veikšanai, par kādu darbu tiks maksāts tā, it kā tas tiktu veikts ar tādu celtniecības metodi, kā detalizēts vai aprakstīts vai saprātīgi noprotams no Līguma dokumentiem.

## 1.11.	Ceļu, īpašumu, laukumu un zaļo zonu apsekošana

Būvuzņēmējs noorganizēs nepieciešamo vietu apsekošanu kopā ar Inženieri un ceļu uzturēšanas institūcijām, īpašniekiem un nomniekiem, lai noteiktu to ceļu un zaļo zonu stāvokli, ko var skart Darbi.

Pirms jebkura darba uzsākšanas, kas var skart ceļus, īpašumus, laukumus un zaļās zonas, Būvuzņēmējs rakstiski apstiprinās Inženierim attiecīgās apskates veikšanu, iesniedzot apsekošanas aktu ar faktiskās situācijas aprakstu un foto fiksāciju.

## 1.12.	Aizsardzība pret bojājumiem

Būvuzņēmējs izplānos un uzstādīs visu nepieciešamo nožogojumu, un citas aizsargājošas struktūras, un pieņems visus nepieciešamos mērus, lai nodrošinātos pret cilvēku traumām un īpašumu bojājumiem.

Ja tiks atklāts bojājums, Būvuzņēmējs tūlīt informēs Inženieri un iesaistīto īpašnieku un veiks atbilstošus pasākumus, lai novērstu bojājumu.

Projekta rasējumos ir parādīti zināmie cauruļvadi un kabeļi. Lai novērstu bojājuma izraisīšanu, Būvuzņēmējs konsultēsies ar atbilstošām institūcijām un apkalpojošām organizācijām, un veiks pats savus uzmērījumus.

Ja Būvuzņēmējs atradīs cauruli, kabeli vai citu komunikāciju, kas nav parādīta rasējumos, viņš informēs Inženieri un iespējamo īpašnieku pirms darbu turpināšanas.

## 1.13.	Sūdzību un pretenziju izteikšanas procedūra

Par visām pretenzijām, kuras Būvuzņēmējs varētu saņemt attiecībā uz lietām, par kurām tam, saskaņā ar Līgumu, jāatlīdzina Pasūtītājam, tam bez kavēšanās jāpaziņo Inženierim, kurš savukārt līdzīgi nodos Būvuzņēmējam jebkuras pretenzijas vai brīdinājumus, kas varētu būt iesniegti tieši Inženierim vai Pasūtītājam.

Līdzīga informācijas apmaiņa tiks veidota arī attiecībā uz visām sūdzībām, kas varētu tikt saņemtas.

## 1.14.	Ceļu uzturēšana tīrībā

Būvuzņēmējs veiks visus saprātīgus pasākumus, lai novērstu Būvlaukumā iebraucošā un izbraucošā transporta dubļu un būvgružu piesārņojumu uz pieguļošiem ceļiem, vai gājēju celiņiem, un ātri aizvāks jebkādus materiālus, kas izbiruši.

## 1.15.	Tīrība būvlaukumā

Būvuzņēmējs būs atbildīgs par atbilstošu Būvlaukuma un Darbu uzturēšanu un apkopšanu un aizvāks no Būvlaukuma būvgružus un citus atkritumus, tiklīdz tie radīsies. Materiāli un iekārtas tiks novietotas un uzglabātas akurātā veidā.

## 1.16.	Darbu atstāšana perfektā stāvoklī

Visi Darbi Līguma perioda beigās tiks nodoti viscaur kārtīgā un sakoptā stāvoklī.

## 1.17.	Progresa fotogrāfijas

Būvuzņēmējs noorganizēs Darbu fotogrāfijas. Šīs fotogrāfijas aptvers dažādas Darbu pakāpes tādā mērā, kā Inženieris uzskatīs par vajadzīgu.

Visām fotogrāfijām būs uzņemšanas datums un īss Darbu apraksts..

Visu fotogrāfiju autortiesības tiks nodotas Pasūtītājam un negatīvi (vai informācijas nesēji - diski utml.) ar fotogrāfijām tiks iesniegti Inženierim 4 nedēļu laikā no uzņemšanas dienas. Fotogrāfijas netiks izmantotas nekādiem mērķiem bez iepriekšējas saskaņošanas ar Inženieri.

## 1.18.	Materiālu kvalitāte un piegāde

Visi materiāli būs ne zemākā kvalitātē, kā norādīts tehniskajā projektā. Tie tiks iegādāti no Inženiera apstiprinātiem ražotājiem.

Būvuzņēmējs iesniegs Inženierim attiecīgo firmu nosaukumus, no kurām tas piedāvā iegādāties materiālus, kas nepieciešami Darbu veikšanai.

Būvuzņēmējs nepasūtīs nekādus materiālus no jebkādām citām firmām, pirms nebūs iepriekš saņemta Inženiera piekrišana.

Pēc pieprasījuma Būvuzņēmējs iesniegs Inženierim materiālu paraugus.

Pirms paraugu iesniegšanas Būvuzņēmējs pārliecināsies, ka tie atbilst materiāliem, kurus tas nodomājis pielietot. Būvuzņēmējs iesniegs arī rasējumus, kādus Inženieris varētu pieprasīt, kas detalizēti raksturo iegādei piedāvātos materiālus.

Ja celtniecības perioda laikā Būvuzņēmējs piegādās materiālus, kas pēc Inženiera viedokļa ir zemākas kvalitātes kā pieprasīts, Būvuzņēmējam būs jāmaina materiālu piegādātājs. Šo nomaiņu jāapstiprina Inženierim. Būvuzņēmējs segs visas izmaksas, kas saistītas ar tādu materiālu iegādi. Tikai Inženieris izlems par materiālu, ko Būvuzņēmējs atvedis uz Būvlaukumu, derīgumu un kvalitāti.

## 1.19	Paraugi testēšanai

Būvuzņēmējs dos Inženierim visas iespējas saņemt testēšanai paraugus no materiāliem, kas tiek, vai kurus plānots  lietot darbu veikšanai. Materiālu sūtījums, no kura ir noņemts paraugs testēšanai, netiks aizvākts vai lietots, kamēr netiks saņemta atļauja to lietot, vai tiks dots rīkojums to aizvākt.

## 1.20.	Darbi, kas nav paredzēti

Ja atklājas, ka Līguma izpildei ir nepieciešams veikt darbus, kas nav paredzēti Līguma dokumentos, un Inženieris ir apstiprinājis šādu darbu, Būvuzņēmējs sagatavo un iesniedz Inženierim tāda darba izmaksu novērtējumu.

Būvuzņēmējs var uzsākt tādu darbu tikai pēc tam, kad Inženieris ir apstiprinājis Būvuzņēmēja izmaksu aprēķinu tādam darbam.

## 1.24.	Daudzumu uzmērīšana

Būvuzņēmējs uzmērīs veikto Darbu daudzumus dabā  saskaņā ar Inženiera instrukcijām.

# 2	ZEMESDARBI

## 2.1.	Vispārīgi

Zemes virsmas augstuma atzīmes un grunts stāvoklis Būvlaukumā ir parādīti projekta rasējumos. Ja celtniecības laikā tiek pamanītas būtiskas novirzes no uzmērījuma datiem, Būvuzņēmējs nekavējoties ziņos Inženierim, kas informēs Pasūtītāju.

Inženieris, Pasūtītājs un Būvuzņēmējs, pirms zemes darbu uzsākšanas, pārbaudīs Būvlaukumu. Šajā sakarā tiks apsekotas ēkas, cauruļvadi, kabeļi utt, kas varētu tikt bojāti darbu laikā.

Inspicēšanas laikā tiks noteiktas platības, ko Būvuzņēmējs izmantos savām vajadzībām, ja vien tas nav saskaņots iepriekš.

## 2.2.	Attīrīšana un nojaukšana

Līgums ietver Būvlaukuma attīrīšanu no kokiem, krūmiem, celmiem, saknēm utt.

Būvlaukuma attīrīšana notiks līdz tādai pakāpei, kā nepieciešams Darbu veikšanai, nesabojājot esošos cauruļvadus, kabeļus un citas komunikācijas un būves.

Liekās apakšzemes dzelzsbetona struktūras cauruļvadu trasē tiks demontētas, lietojot atskaldāmo āmuru un būvtehniku. Demontētās  dzelzsbetona struktūras tiek nodotas utilizācijai. Ja ir jebkādas aizdomas, ka struktūra joprojām varētu tikt ekspluatēta, pirms demontāžas darbu uzsākšanas, jāsaņem Inženiera apstiprinājums. Demontētās siltumtīklu caurules Būvuzņēmējs nodod pasūtītājam. Demontēto siltumtīklu siltumizolācija tiek rūpīgi savākta un nodota utilizācijai  savākta

## 2.3.	Rakšana ar ekskavatoru

Cauruļvadu tranšeja tiks rakta pietiekoši plata, lai nepieciešamo aizpildīšanu zem caurules un aizbīdņu akām var veikt bez grūtībām. Tranšejā jābūt brīvai vietai, papildus caurules diametram vismaz 800 mm.

Cauruļvadu tranšejas pamatnes grunts netiks izjaukta vai sasaldēta. Ja tranšejas pamatnes grunts tiek izjaukta, viss izjauktais slānis tiks nomainīts ar sablīvētu smilti.

.

Pirms Inženieris nav pārbaudījis un apstiprinājis rakšanas darbus, caurules netiks ieguldītas, un nekādi patvaļīgi darbi netiks uzsākti.

Kur tranšejas tiks raktas šķērsām esošam ielas segumam, tranšeju rakšana tiks veikta uzmanīgi, lai netiktu izrakts vairāk, kā minimālais nepieciešamai tranšejas platums.

## 2.4.	Izraktās grunts lietošana

Izraktā grunts var tikt izmantota Būvlaukumā aizbēršanai.

Liekā grunts vai materiāls, kas neatbilst aizberamā materiāla prasībām, vai demontētā ceļa seguma slānim, var tikt izmantoti Būvlaukuma labiekārtošanā.

Tāds materiāls tiks novietots pietiekošā attālumā no tranšejas.

Labiekārtošana tiks veikta saskaņā ar atbilstošu projektu, kas pirms darbu uzsākšanas jāapstiprina Inženierim. Ja labiekārtošana nav nepieciešama, materiāls tiks aizvests uz vietu, ko norādīs Inženieris.

Jebkurš izraktais materiāls, uz laiku uzglabāts Būvlaukumā tranšejas aizbēršanai, vai citiem mērķiem, tiks novietots gar tranšeju tādā veidā un tādā attālumā, lai tas neradītu bojājumus un traucētu cik maz vien iespējams.

Augsnes virskārta tiks atdalīta un izmantota atkārtoti.

## 2.5.	Pabērums

Tranšejas pamatne tiks izrakta vismaz 150 mm zem caurules apakšas. Caurules pabērums būs no blīvētas smilts vai grants. Smilts daļiņu izmēri būs tādi, lai d50 = 0,2-2 mm un dl0 = 0,06 mm.

Ja tranšejas pamatnes grunts ir tik mīksta, ka tā nav derīga caurules pamatiem, tā tiks izrakta un aizvietota ar noturīgu, nesaistītu materiālu pirms caurules pabēruma izveidošanas.

## 2.6.	Apbērums

Apbērums no caurules apakšas līdz 300 mm virs caurules augšai tiks veikts ar smilti vai granti. Aizpildāmā materiāla daļiņu izmēriem būs tādas pašas īpašības, kā pabērumam.

Ārpus braucamās daļas tranšejas augšējo daļu var aizpildīt ar jebkādu no tranšejas izrakto materiālu. Braucamā daļā aizpildīšana tiks veikta lietojot nesaistītu materiālu, ar labām blīvēšanas īpašībām.

## 2.7.	Pabēruma un apbēruma materiāla ieguves avoti

Būvuzņēmējs saņems Inženiera apstiprinājumu pabēruma un apbēruma materiālu ieguves avotam. Pēc Inženiera rīkojuma, Būvuzņēmējs ar adekvātiem testiem pierādīs, ka materiālam ir nepieciešamās īpašības.

## 2.8.	Blīvēšana un pārbaudes

Cauruļu pabēruma un apbēruma materiāla blīvēšana tiks pielietota sekojošos gadījumos:

•	Cauruļu pabērumam;

•	Cauruļu apbērumam;

•	Tranšejas augšējās daļas aizpildīšanai braucamā daļā.

Blīvēšana tiks veikta vismaz līdz 90% Proktoram (BS 1377, tests 13, 4,5 kg blietes metode). Maksimālais pildāmais un blīvējamais slānis ir 300 mm. Blīvēšana jāveic ar vibroplātnēm. Jebkurš materiāls tieši virs caurules tiks blīvēts ar rokām pie aizpildāmā slāņa, mazāka, kā 300 mm.

Adekvāta blīvēšana tranšejas pabērumam un apbērumam tiek noteikta ar izmēģinājuma procedūru, lai atrastu derīgu blīvēšanas metodi lietojamam materiālam un iekārtām. Darbu var uzsākt, kad Inženieris ir apstiprinājis blīvēšanas metodi. Pēc Inženiera pasūtījuma tiks veikti pārbaudes testi. Vidējais pārbaužu biežums ir viens tests uz 200 tranšejas metriem. Papildus uz desmit lauka testiem tiks veikts viens laboratorisks blīvuma tests.

Uz braucamās daļas testi tiks veikti kā to Inženieris pieprasīs.

## 2.10.	Braucamās daļas atjaunošana

Skartās braucamās daļas, pēc cauruļvada ieguldīšanas un aizbēršanas, tiks pilnībā atjaunotas. Materiāls, blīvēšana un strukturālo slāņu biezums atbildīs esošiem strukturāliem slāņiem.

## 2.11.	Būvlaukuma atjaunošana

Pabeidzot Darbus, Būvuzņēmējs izlīdzinās zemes virsmu un atjaunos augsnes virskārtu. Zāliens tiks iesēts saskaņā ar būvprojektu un atbilstoši Inženiera norādījumiem.

# 3	CAURUĻVADU MONTĀŽA

## 3.1.	Vispārīgi

Cauruļvadu pārvietošana, uzglabāšana, montāža, savienošana, pabēruma un apbēruma veidošana, u.t.t., jāveic stingri ievērojot ražotājfirmas noteikumus.

## 3.2.	Cauruļvadu materiāli

Cauruļvadu materiālu skatīt tehniskā projektā.

## 3.3.	Cauruļvadu un veidgabalu pārvietošana

Cauruļvadi un veidgabali jāpārvieto piesardzīgi visās situācijās tā, lai neparādās bojājumi. Caurules nedrīkst pakļaut trieciena slodzēm un tās jānovieto uz zemes bez mešanas. Jānovērš cauruļu ripināšana un vilkšana pa zemi.

Ja tiek lietotas metāla troses vai ķēdes, tās jāpārklāj ar gumiju vai plastmasu, lai novērstu nevajadzīgus skrāpējumus. Koka brusas, uz kurām caurules atbalstītas uzglabāšanas vai transportēšanas laikā, netiks izmantotas celšanai.

Caurules uz laiku var novietot būvlaukumā, nodrošinot, ka zeme ir līdzena un tā ir brīva no materiāliem, kas tās var sabojāt.

## 3.4.	Cauruļu izbūve zem zemes

### 3.4.1	Pabēruma sagatavošana

Plastmasas caurules tiks montētas uz 150 mm bieza pabēruma, kas tiks izveidotas no smiltīm vai grants. Prasības attiecībā uz pabēruma materiālu un tā noblīvēšanu ir izklāstītas pantā 2.5 un 2.8. Obligāti jāievēro cauruļu ražotāju instrukcijas.

Pabēruma virsma jāizveido tā, lai tā ir gluda un līdzena un brīva no daļiņām, kas lielākas par 20 mm. Pabēruma augšējie 20 mm jāatstāj uzirdināti (vai nenoblīvēti) tā, lai caurules ieguļas pabēruma. Savienojumiem tiks izveidotas ieplakas, nodrošinot, ka caurule guļ uz pabēruma, visā tās garumā.

### 3.4.2	Izbūve

Caurules jāuzstāda tā, lai katra caurule ir vienādi atbalstīta visā tās garumā. Jāpieņem attiecīgi pasākumi, lai grunts vai citi materiāli neiekļūtu caurulēs. Ja cauruļvadu ieguldīšana tiek pārtraukta, caurules gals jānoslēdz ar pagaidu tapu vai aizbāžņi.

Ūdens no tranšejas jānovada tā, lai uzpeldošie spēki nepārvietotu vai nesabojātu caurules vai sablīvēto pabēruma materiālu.

## 3.5	Cauruļvadu skalošana un tīrīšana

Ja jebkādu iemeslu dēļ cauruļvados iekļuvusi grunts vai citi materiāli, Būvuzņēmējam jāveic cauruļvadu tīrīšana vai skalošana..

3.6.	Pieslēgums pie esošajiem cauruļvadiem

Būvuzņēmējam būs jāizbūvē pieslēgumi pie esošajiem cauruļvadiem. Viņam jāpieļauj iespējamība, ka esošo cauruļvadu noslēgvārsti un iztukšošanas iekārtas viscaur nav pieejamas un atbilstoši jāplāno savs darbs. Jauno cauruļvadu pieslēgums pie esošajiem cauruļvadiem netiks izbūvēts, kamēr jaunajiem cauruļvadiem netiks pabeigtas visas nepieciešamās pārbaudes un testi un tiks noskaidrots, ka tie pilnībā atbilst līguma prasībām.

Būvuzņēmējam jāiesniedz Inženierim programma, kurā izklāstīti priekšlikumi pieslēgumu izbūvei pie esošajiem cauruļvadiem, vismaz 14 kalendārās dienas pirms pieslēguma izbūves.

Būvuzņēmējam darbi jāplāno tā, lai pēc iespējas mazinātu esošo iekārtu darbības traucējumus. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējam nāktos strādāt ārpus parastā darba laika, par to nesaņemot papildus atlīdzību no Pasūtītāja.

# 4	AIZBĪDŅI

Būvuzņēmējam jāpiegādā un jāuzstāda aizbīdņi komplektā ar visiem savienojumiem un aksesuāriem, kas nepieciešami efektīvai un vieglai darbībai.

Aizbīdņiem jābūt pretkorozijas aizsardzībai un spējai blīvi noslēgt plūsmu un atbildoši siltinātiem.

# 5	METINĀŠANA

## 5.1.	Metinātāja kvalifikācija

Visiem metinātājiem būvlaukumā jābūt derīgam atbilstošas kvalifikācijas sertifikātam saskaņā ar iepirkuma nolikumā noteikto klasifikāciju. Kvalifikācijas sertifikātiem jābūt izsniegtiem balstoties uz testiem, kur materiāli un darbu veikšanas metodes atbilst tām, kas jāpielieto aktuālam metināšanas darbam.

## 5.2.	Metināšanas darbi

Pirms metināšanas darbu uzsākšanas, Būvuzņēmējam jāsaņem no Inženiera piedāvāto metināšanas metožu un procedūras apstiprinājums.

Metināšanas elektrodi jāuzglabā un jālieto sausi. Ja nepieciešams, pirms lietošanas tie jāizžāvē 150-200°C temperatūrā.

Metināšanas šuve jāveido tā, lai ārpus tās nebūtu nekādu redzamu skrāpējumu. Ja parādās tādi skrāpējumi, tie jānotīra līdz tīram metālam. Pēc tam skrambas jāaizmetina, ja robi ir pārāk dziļi.

Metināšanas elektrodiem jābūt atbilstošiem materiāliem. Šuves biezums nedrīkst pārsniegt pamata materiāla biezumu. Slaka un pārklājumi ir jānotīra ar atbilstošu materiālu. Savienojumu mehāniska tīrīšana jāveic ar metāla birsti pēc šlakas nodauzīšanas.

Metināšanas kvalitātei jāatbilst EN 729-4, vai citam atbilstošam starptautiskam vai nacionālam standartam.

## 5.3.	Metinājumu pārbaude

Metinājumu vizuālā pārbaude jāveic saskaņā ar EN 970. Metinājumiem jābūt saskaņā ar EN25817.

Lai garantētu metinājumu kvalitāti, Būvuzņēmējam ir jāveic metinājumu radiogrāfiskie testi vietās, kuras izvēlas Inženieris. Ar šādiem testiem pārbaudītiem metinājumiem jāatbilst 3. līmenim EN 12517.

# 6	KOROZIJAS AIZSARDZĪBA

## 6.1.	Vispārīgi

Visas metāla daļas, atbilstoši jāpārklāj ar pret koroziju noturīgu pārklājumu. No Inženiera jāsaņem akcepts veiktam darbam, kurš var, noraidīšanas gadījumā, pieprasīt pilnīgi jaunu pārklājumu noraidītai daļai.

# 7	PĀRBAUDES

Saskaņā ar darbuzņēmēja izstrādātu un Inženiera apstiprinātu pārbaudes darbu veikšanas projektu.

B pielikums: Tehniskais projekts

Būvprojekts pieejams Nolikuma 3.1.punktā norādītājās tīmekļvietnēs pie pārējiem iepirkuma procedūras dokumentiem.

Būvprojekts sadalīts četrās kārtās.

C pielikums: Iepirkuma līguma veidne

Būvdarbu līgums tiek slēgts saskaņā ar Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas līguma noteiktumiem „Būvniecības darbu līguma noteikumi būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic Pasūtītājs” (FIDIC Sarkanā grāmata).

Latvijas Inženierkonsultantu asociācija “International Federation of Consulting Engineers Conditions of the Contract for Constraction for Building and Engineering Works, Designed by the Employer” 2005.gada tulkojums), kuru kopijas var iegādāties Latvijas Inženierkonsultantu asociācijā, Krišjāņa Barona ielā 99/1a, Rīgā, LV 1012, e-pasts: lika@lika.lv vai www.fidic.org/bookshop.

LĪGUMA VIENOŠANĀS

Līgums

“Olaines pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu pārbūve”

(Nr.:<Līguma numurs>)

AS „Olaines ūdens un siltums”, vienotais  reģ.Nr.50003182001,  Kūdras iela 27, Olaine, Olaines novads,  LV -2114, tās valdes priekšsēdētāja <Vārds Uzvārds> un valdes locekļa <Vārds Uzvārds> personā, kuri  rīkojas saskaņa ar sabiedrības statūtiem (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,

un

<Uzņēmēja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu> (turpmāk - Uzņēmējs), no otras puses,

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras „ Olaines pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu pārbūve”, iepirkuma IDN: AS OŪS 2018/10 rezultātiem un Uzņēmēja iesniegto Piedāvājumu siltumtīklu izbūves darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem (turpmāk - Darbi),

vienojas:

- Līguma vienošanās vārdiem un izteicieniem ir tāda pati nozīme, kāda tiem ir noteikta Līguma noteikumos.

- Šādi dokumenti to prioritātes secībā veido un ir daļa no Līguma:

- šī Līguma vienošanās

- Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā  un Piedāvājuma pielikums,

- Pielikumi:

<Iepirkuma procedūras laikā sniegtā papildu informācija, u.c. pielikumi>,

- Līguma Speciālie noteikumi un Speciālo noteikumu pielikumi:

- Līguma izpildes nodrošinājuma veidne (LF-A),

- Avansa garantijas veidne (LF-B),

- Ieturējuma naudas garantijas veidne (LF-C1)

- Līguma Vispārīgie noteikumi

- Tehniskais projekts,

- Tehniskā specifikācija,

- Finanšu piedāvājums (Tāmes),

- Uzņēmēja Tehniskais piedāvājums un kvalifikācijas dokumenti.

Pielikumi ir prioritāri tikai attiecībā uz dokumentu, ko tie groza.

- Ievērojot maksājumus, kurus Pasūtītājs saskaņā ar Līguma noteikumiem veiks Uzņēmējam, Uzņēmējs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem veikt un pabeigt Darbus un novērst visus defektus tajos.

- Ievērojot Darbu izpildi un pabeigšanu un visu defektu novēršanu tajos, Pasūtītājs apņemas, saskaņā ar Līguma noteikumiem, samaksāt Uzņēmējam Līguma cenu.

Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā - PVN): <…> EUR (<summa vārdiem> euro),

Uzņēmējam Rekvizīti maksājumu veikšanai:

<rekvizīti maksājumu veikšanai>.

Pasūtītāja Rekvizīti maksājumu veikšanai:

<norēķina konts no kura tiks veikti maksājumi>

- Šī Līguma vienošanās ir sastādīta divos identiskos eksemplāros. Vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, otru – Uzņēmējs.

- Līgums stājas spēkā dienā, kad Puses ir parakstījušas šo Līguma vienošanos.

| Uzņēmējs: | Pasūtītājs: |
| --- | --- |
| <Uzņēmēja nosaukums> <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> | AS „Olaines ūdens un siltums” Valdes priekšsēdētājs ___________________________________ Valdes loceklis |
| _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums | ___________________________________ _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums |

C1 pielikums: Piedāvājuma pielikums

PIEDĀVĀJUMA PIELIKUMS

| Pozīcija | Līguma noteikumu apakšpunkts | Dati |
| --- | --- | --- |
| Pasūtītāja nosaukums un adrese | 1.1.2.2. & 1.3. | AS „Olaines ūdens un siltums” vienotais reģ.nr.50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, Olaines novads, LV -2114 |
| Uzņēmēja nosaukums un adrese | 1.1.2.3. & 1.3. | <Uzņēmēja nosaukums un reģistrācijas numurs> |
| Inženiera nosaukums un adrese | 1.1.2.4. & 1.3. | Inženieris tiks nominēts pirms darbu uzsākšanas |
| Darbu izpildes laiks | 1.1.3.3. | 1.kartai līdz 30.09.2018.; 2., 3. un 4 kārtai līdz 30.08.2019. |
| Defektu paziņošanas periods | 1.1.3.7. | 60 kalendārie mēneši |
| Elektroniskās sakaru sistēmas | 1.3. | Fakss, e-pasts |
| Piemērojamās tiesību normas | 1.4. | Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti |
| Valdošā valoda | 1.4. | Latviešu |
| Komunikācijas valoda | 1.4. | Latviešu |
| Darbu izpildes vietas pieejamības laiks | 2.1. | No Darbu uzsākšanas datuma |
| Līguma izpildes nodrošinājums | 4.2. | 5% apmērā no Akceptētās Līguma summas |
| Normālās darba stundas | 6.5. | No pirmdienas līdz piektdienai no plkst.08.00 -17.00 |
| Līgumsods par programmas neiesniegšanu | 8.3. | 40 EUR dienā |
| Darbu izpildes nokavējuma līgumsods | 8.7. | 0,1% no Akceptētās Līguma summas par katru nokavēto dienu valūtā, kādā ir maksājama Līguma cena |
| Maksimālā Darbu izpildes nokavējuma līgumsoda summa | 8.7. | 10% no Akceptētās Līguma summas |
| Kopējais avansa maksājums | 14.2. | 20% apmērā no Akceptētās Līguma summas |
| Maksājumu skaits un termiņi | 14.2. | viens maksājums |
| Avansa maksājuma atmaksas amortizācija | 14.2.(b) | 20% |
| Ieturējuma procenti | 14.3. | 10% |
| Ieturējuma naudas summas limits | 14.3. | 10% no Akceptētās Līguma summas |
| Minimālā Starpmaksājuma apstiprinājuma aktā iekļaujamā summa | 14.6. | 10 000 EUR no |
| Līgumsods par samaksas nokavējumu | 14.8 | 0,1% no nokavētā maksājuma summa par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Akceptētās līguma summas |
| Maksājumu valūtas | 14.15. | euro (EUR) |
| Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas: | 18.5. |  |
| apjoms (minimālais atbildības limits) |  | 10% no Akceptētās līguma summas Darbu izpildes laikā līdz Darbu pieņemšanai, 5% no Akceptētās līguma summas Defektu paziņošanas perioda laikā |
| Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un Uzņēmēja apliecināta apdrošināšanas līguma un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopijas iesniegšanas termiņš |  | 14 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas |

Uzņēmējs:

<Uzņēmēja nosaukums> <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>

________________________________ Parakstīšanas vieta un datums

Līguma Nr.______________

Pielikums “Līguma vispārīgie noteikumi”

Līguma noteikumi ietver:

Vispārīgos noteikumus: Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Būvniecības darbu līguma noteikumi būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic pasūtītājs” (Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas International Federation of Consulting Engineers Conditions of the Contract for Constraction for Building and Engineering Works, Designed by the Employer 2005.gada tulkojums), kuru kopijas var iegādāties Latvijas Inženierkonsultantu asociācijā, Krišjāņa Barona ielā 99/1a, Rīgā, LV 1012, e-pasts: lika@lika.lv vai www.fidic.org/bookshop un

Speciālos noteikumus,  kas ietver Vispārīgo noteikumu labojumus un papildinājumus.

Ja līguma Vispārīgajos noteikumos lietotie izteicieni ir neskaidri, to saturs noskaidrojams ievērojot International Federation of Consulting Engineers Conditions of the Contract for Constraction for Building and Engineering Works, Designed by the Employer, kuru kopijas var iegādāties www.fidic.org/bookshop.

| Uzņēmējs: | Pasūtītājs: |
| --- | --- |
| <Uzņēmēja nosaukums> <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> | AS „Olaines ūdens un siltums” Valdes priekšsēdētājs ___________________________________ Valdes loceklis |
| _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums | ___________________________________ _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums |

| SPECIĀLIE NOTEIKUMI |
| --- |
|  | Vispārīgajos noteikumos terminu „Sākuma datums” Aizstāt ar terminu „Darbu uzsākšanas datums”; Vispārīgajos noteikumos atsauci uz 20.6.apakšpunktu [Šķīrējtiesa] aizstāt ar atsauci uz 20.6.apakšpunktu [Tiesa] |
| 1.1. Definīcijas | 1.1.1.1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: „„Līgums” nozīmē Līguma vienošanos, Piedāvājuma vēstuli, šos Noteikumus, Pasūtītāja prasības, Formas, Uzņēmēja piedāvājumu un citus dokumentus (ja tādi ir), kas minēti Līguma vienošanās dokumentā.” |
|  | 1.1.1.3.apakšpunkta otro teikumu izteikt šādā redakcijā: „„Ievērojot to, ka Līguma ietvaros Apstiprinājuma vēstule netiks izsniegta, termins „Apstiprinājuma vēstule” apzīmē Līguma vienošanos, un Apstiprinājuma vēstules izsniegšanas vai saņemšanas datums ir Līguma vienošanās spēkā stāšanās datums.” |
|  | 1.1.1.4.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: „„Piedāvājuma vēstule” nozīmē dokumentu ar nosaukumu „Pieteikums dalībai konkursā”, ko sagatavo Uzņēmējs un kas ietver Pasūtītājam adresētu piedāvājumu veikt Darbus.” |
|  | 1.1.4.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: „„Izmaksas” nozīmē visus pamatotos izdevumus, kas radušies Uzņēmējam Darbu izpildes vietā vai ārpus tās, ieskaitot virsizdevumus (saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”), bet neieskaitot peļņu.” |
|  | Vispārīgos noteikumus papildināt ar 1.1.4.13.apakšpunktu šādā redakcijā: „„Saprātīgas peļņas procents” nozīmē Uzņēmēja Finanšu piedāvājumā (Tāmēs) norādīto peļņas procentu, kas tiek aprēķināts no saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.” ________________________________________________________ Vispārīgos noteikumus papildināt ar 1.1.6.10.apakšpunktu šādā redakcijā: „„Līgumā neparedzētie papildus darbi” ir darbi, kuri sākotnēji netika iekļauti līgumā vai būvniecības projektā, bet neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei, un tiek ievēroti visi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likuma 66.panta nosacījumi” |
| 1.5. Dokumentu prioritātes secība | Dzēst (b) apakšpunktu |
| 1.6. Līguma vienošanās | Dzēst pirmo teikumu |
| 1.8. Dokumentu pārziņa un iesniegšana | Otrās rindkopas otrajā teikumā vārdus „(..) sešos eksemplāros (..)” aizstāt ar vārdiem „trīs eksemplāros” |
| 1.13. Likuma ievērošana | Pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: „Uzņēmējam Līguma izpildes laikā jāievēro Piemērojamais likums, kā arī šādi vai ekvivalenti standarti un tehniskās specifikācijas šādā secībā: Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētie Eiropas standarti, Eiropas tehniskie apstiprinājumi, kopējās tehniskās specifikācijas, citi starptautiskie standarti, kā arī citas tehniskās atsauces sistēmas, ko izveidojušas Eiropas standartizācijas institūcijas, vai, ja minēto standartu nav, šādā secībā: Latvijas nacionālie standarti, nacionālie tehniskie apstiprinājumi vai nacionālās tehniskās specifikācijas.’” |
| 2.4. Pasūtītāja finansiālās vienošanās | Dzēst apakšpunktu |
| 3.1. Inženiera pienākumi un pilnvaras | Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: „Pasūtītājs ieceļ Inženieri, kas pildīs viņam Līgumā paredzētos pienākumus un veiks Darbu būvuzraudzību saskaņā ar Piemērojamā likuma prasībām. Papildināt ar sesto rindkopu šādā redakcijā: „Šādos gadījumos Inženierim jāsaņem iepriekšēja Pasūtītāja rakstiska atļauja: (a) deleģējot savas pilnvaras (3.2.apakšpunkts), (b) piekrītot Apakšuzņēmēju nomaiņai un piesaistīšanai 4.4.(b)apakšpunkts, (c) piekrītot Uzņēmēja personāla nomaiņai (6.9.apakšpunkts) (d) izdodot norādījumus par apakšlīguma saistību nodošanu (4.5.apakšpunkts), (e) pagarinot Izpildes laiku (8.4.apakšpunkts), (f) izdodot norādījumus par Izmaiņu veikšanu (13.3.apakšpunkts) |
| 3.5. Lēmumi | Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: „Kad vien šajos noteikumos tiek norādīts, ka Inženieris rīkojas saskaņā ar 3.5.apakšpunktu, lai vienotos vai izlemtu par kādu jautājumu un šis jautājums nav saistīts ar Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, Inženieris apspriežas ar katru Pusi, mēģinot panākt vienošanos. Ja Izmaiņas ir saistītas ar Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, Izmaiņas veicamas publisko iepirkumu un būvniecību reglamentējošo Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu noteiktajā kārtībā.” |
| 3.6. Vadības sanāksmes | Papildināt ar 3.6.apakšpunktu šādā redakcijā: „Inženieris var pieprasīt, lai Uzņēmēja pārstāvis piedalās regulārās vai ārkārtas sanāksmēs, lai izskatītu ar Līguma izpildi saistītus jautājumus. Inženieris protokolē sanāksmes norisi. Sanāksmes protokolus Inženieris iesniedz sanāksmes dalībniekiem un Pasūtītājam.” |
| 4.2. Līguma izpildes nodrošinājums | Otrās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā: „Līguma izpildes nodrošinājumu izdod Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tam jāatbilst Speciālajiem noteikumiem pievienotajai veidnei. Pirms Līguma izpildes nodrošinājuma izsniegšanas, tā projektu Uzņēmējs saskaņo Inženieri un Pasūtītāju.” Otro rindkopu papildināt ar trešo teikumu šādā redakcijā: „Pēc Darbu pieņemšanas–nodošanas apstiprinājuma izdošanas Līguma izpildes nodrošinājuma summa var tikt samazināta par 50% (piecdesmit procentiem), par to nekavējoties informējot Pasūtītāju.” |
| 4.4. Apakšuzņēmēji | Otrās rindkopas (b) apakšpunktu šādā redakcijā: „attiecībā uz citiem piedāvātajiem Apakšuzņēmējiem nepieciešama Inženiera rakstveida piekrišana. Inženieris lēmumu par piekrišanu piedāvātajiem Apakšuzņēmējiem pieņem ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šī apakšpunkta noteikumiem.” Otro rindkopu papildināt ar (c1) apakšpunktu šādā redakcijā: „Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Iepirkumā Uzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, nedrīkst nomainīt, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: 1) Apakšuzņēmējs neatbilst tām Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Uzņēmēja Apakšuzņēmējiem, 2) piedāvātajam Apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkumā Uzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, 3) piedāvātais Apakšuzņēmējs atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.” Otro rindkopu papildināt ar (c2) apakšpunktu šādā redakcijā: „Uzņēmējs drīkst veikt Apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Iepirkumā Uzņēmējs nav balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, nomaiņu, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu Apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu Līguma izpildē, ja uz piedāvāto Apakšuzņēmēju neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likuma 42.panta pirmajā daļā minētie kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi. Otro rindkopu papildināt ar (c3) apakšpunktu šādā redakcijā: „Pārbaudot Apakšuzņēmēja atbilstību, tiek piemēroti Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likuma 42.panta trešās, ceturtās, piektās un sestās daļas noteikumi. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likuma 42.panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad Inženierim iesniegts paziņojums par Apakšuzņēmēja nomaiņu.” |
| 4.21. Progresa ziņojumi | Pirmās rindkopas pirmajā teikumā vārdus „(..) sešos eksemplāros (..)” aizstāt ar vārdiem „trīs eksemplāros” |
| 5. Nominētie Apakšuzņēmēji | Dzēst punktu |
| 6.7. Veselība un drošība | Dzēst pirmās rindkopas otro teikumu |
| 6.9. Uzņēmēja personāls | Punktu papildināt ar tekstu šādā redakcijā: „Uzņēmēja personāla, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju savā piedāvājumā un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis Iepirkumā, nomaiņai ir nepieciešama Inženiera rakstveida piekrišana. Uzņēmējs var nomainīt personālu, ja Uzņēmēja piedāvātais personāls atbilst tām Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu, un kura kvalifikācija ir vismaz tāda pati, uz kādu Iepirkumā Uzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. Inženieris lēmumu par piekrišanu personāla nomaiņai pieņem ne vēlāk kā <piecu> darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šī apakšpunkta noteikumiem.” |
| 8.1. Darbu uzsākšana | Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā: „Uzņēmējam jāsāk Darbu izpilde 7 dienu laikā no Darbu uzsākšanas datuma.” |
| 8.3. Programma | Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā: „Ja Uzņēmējs neiesniedz programmu šajā apakšpunktā noteiktajā kārtībā, Pasūtītājs saskaņā ar 2.5.apakšpunktu [Pasūtītāja prasījumi] var prasīt līgumsodu Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā par katru kavējuma dienu.” |
| 10.1. Darbu un Posmu pieņemšana – nodošana | Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā: „Pirms ikviena Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma izdošanas Uzņēmējam, ievērojot Pasūtītāja prasībās noteikto, jāiesniedz Inženierim Uzņēmēja rīcībā esošie dokumenti (vai dokumenti, kuriem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām ir jābūt Uzņēmēja rīcībā), kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām ir jāiesniedz būvvaldē, ierosinot būves, būvkompleksa, būves kārtas vai būvdarbu etapa pieņemšanu ekspluatācijā.” |
| 12.3. Novērtēšana | Otrās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā: „Visas Līgumā ietvertās izmaksu pozīcijas ir fiksētas likmes pozīcijas.” Trešās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: „Likmes vai cenas Līgumā neparedzētiem papildu darbiem nosakāmas pamatojoties uz Līgumā ietvertu līdzīgu darbu likmēm vai cenām.” Dzēst ceturto rindkopu |
| 13.1. Tiesības veikt izmaiņas | Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā: „Uzņēmējs apņemas īstenot visas Izmaiņas, ja vien viņš nekavējoties nav iesniedzis paziņojumu Inženierim, kurā norādīts (kopā ar paskaidrojošu informāciju), ka Uzņēmējs nevar savlaicīgi sagādāt Izmaiņu īstenošanai nepieciešamās Preces vai Izmaiņu īstenošana rada papildu Izmaksas. Saņemot šādu paziņojumu, Inženierim jāatsauc, jāapstiprina vai jāmaina savi norādījumi. Izmaiņas, kas ir saistītas ar Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, veicamas būvniecību un iepirkumu reglamentējošo Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu noteiktajā kārtībā.” Trešo rindkopu papildināt ar jaunu (f) apakšpunktu šādā redakcijā: „(f) izmaiņas Darbu izpildes secībā vai termiņos.” |
| 13.5. Rezerves summas | Dzēst apakšpunktu |
| 14.1. Līguma cena | Pirmās rindkopas (d) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: „Inženieris, izsniedzot Starpmaksājumu apstiprinājumu un Beigu maksājuma apstiprinājumu, ievēro Finanšu piedāvājumā (Tāmēs) noteiktās izmaksu pozīciju vienības cenas.” |
| 14.2. Avansa maksājums | Trešās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā: „Šo garantiju izdod Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tai jāatbilst Speciālajiem noteikumiem pievienotajai veidnei.” Piektās rindkopas (a) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: „atskaitījumi tiek sākti ar pirmo starpmaksājumu,” |
| 14.3. Pieteikums starpmaksājuma apstiprinājuma saņemšanai | Pirmās rindkopas pirmajā teikumā vārdus „(..) sešos eksemplāros (..)” aizstāt ar vārdiem „trīs eksemplāros” |
| 14.5. Darbiem paredzētās iekārtas un materiāli | Netiek pielietots. |
| 14.7. Samaksa | Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā: „Pasūtītājs veic maksājumus Uzņēmējam šādā kārtībā: (a) avansa maksājumu - 30 dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis avansa maksājuma pieprasījumu un 4.2.apakšpunktā [Līguma izpildes nodrošinājums] un 14.2.apakšpunktā [Avansa maksājums] minētos dokumentus, (b) starpmaksājumus - 45 dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis atbilstošu maksājuma pieprasījumu, Starpmaksājuma apstiprinājumu un citus starpmaksājuma maksājuma pieprasījumu pamatojošos dokumentus, (c) Beigu maksājumu - 45 dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis atbilstošu noslēguma maksājuma pieprasījumu, noslēguma maksājuma apstiprinājumu un citus noslēguma maksājuma pieprasījumu pamatojošos dokumentus.” |
| 14.8. Samaksas nokavējums | Punktu izteikt šādā redakcijā: „Ja Pasūtītājs neveic samaksu saskaņā ar 14.7.apakšpunktu [Samaksa], Uzņēmējs var prasīt līgumsodu Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu.” |
| 14.9. Ieturējuma naudas izmaksāšana | Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā: „Ja pēc Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma izdošanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Ieturējuma naudas garantiju, ko, izmantojot Speciālajiem noteikumiem pievienoto Ieturējuma naudas garantijas veidni, Ieturējuma naudas apjomā izsniegusi Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, Pasūtītājs atmaksā Uzņēmējam visu Ieturējuma naudu. Šajā gadījumā Uzņēmējam ir jānodrošina, ka garantija ir spēkā un ir izmantojama līdz Uzņēmējs ir izpildījis un pabeidzis Darbus un novērsis visus Defektus (atbilstoši 4.2.apakšpunkta [Līguma izpildes nodrošinājums] trešajā rindkopā noteiktajam).” |
| 14.10. Ziņojums par Darbu pabeigšanu | Pirmajā rindkopā skaitli un vārdus „(..) 84 dienu laikā (..)” aizstāt ar skaitli un vārdiem „14 dienu laikā” un vārdus „(..) sešos eksemplāros (..)” aizstāt ar vārdiem „trīs eksemplāros” |
| 14.11. Pieteikums beigu maksājuma apstiprinājuma saņemšanai | Dzēst trešās rindkopas pēdējo teikumu |
| 15.2. Līguma pārtraukšana no Pasūtītāja puses | Pirmo rindkopu papildināt ar jaunu (g) apakšpunktu šādā redakcijā: „Uzņēmēja piedāvātie ārvalstu speciālisti līdz Darbu uzsākšanai nav ieguvuši profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrējušies attiecīgajā profesiju reģistrā.” |
| 16.1. Uzņēmēja tiesības apturēt Darbu izpildi | Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā: „Ja Inženieris nav apstiprinājis maksājumu saskaņā ar 14.6.apakšpunktu [Starpmaksājumu apstiprinājumu izsniegšana], Uzņēmējs var apturēt Darbu izpildi (samazināt Darbu izpildes tempu), līdz brīdim, kad Uzņēmējs saņem maksājumu apstiprinājumu, ne vēlāk kā 21 dienu pirms Darbu izpildes apturēšanas nosūtot paziņojumu Pasūtītājam.” |
| 16.2. Līguma pārtraukšana no Uzņēmēja puses | Dzēst pirmās rindkopas (a) un (d) apakšpunktu |
| 18.1. Vispārējās prasības attiecībā uz apdrošināšanu | Dzēst sesto rindkopu |
| 18.2. Darbu un Uzņēmēja aprīkojuma apdrošināšana | Dzēst apakšpunktu |
| 18.3. Apdrošināšana miesas bojājumu un īpašuma bojājumu gadījumos | Dzēst apakšpunktu |
| 18.4. Uzņēmēja personāla apdrošināšana | Dzēst apakšpunktu |
| 18.5. Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana | Uzņēmējam jāapdrošina sava civiltiesiskā atbildība attiecībā uz Darbiem (konkrēto būvobjektu) Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apjomā par tā darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai un veselībai un nodarītajiem zaudējumiem trešo personu mantai, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā noteiktās prasības. Uzņēmējam Piedāvājuma pielikumā noteiktajā termiņā jāiesniedz Pasūtītājam spēkā esoša Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un Uzņēmēja apliecināta apdrošināšanas līguma un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopija. |
| 20.2. - 20.5. Strīdu pirmstiesas izšķiršanas komisijas iecelšana | Dzēst apakšpunktu |
| 20.3. Nespēja vienoties par Strīdu pirmstiesas izšķiršanas komisijas sastāvu | Dzēst apakšpunktu |
| 20.4. Strīdu pirmstiesas izšķiršanas komisijas lēmuma pieņemšana | Dzēst apakšpunktu |
| 20.5. Pirmstiesas izlīgums | Dzēst apakšpunktu |
| 20.6. Arbitrāža | Izteikt šādā redakcijā: „Tiesa Jebkuru strīdu, kura risinājumu Pusēm neizdodas panākt savstarpēju pārrunu ceļā, tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.” |

| Uzņēmējs: | AS „Olaines ūdens un siltums” Valdes priekšsēdētājs ___________________________________ Valdes loceklis ___________________________________ |
| --- | --- |
| <Uzņēmēja nosaukums> <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> |  |
| _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums | _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums |

SPECIĀLO NOTEIKUMU PIELIKUMI

Līguma Nr.______________

Speciālo noteikumu pielikums LF-A:

Līguma izpildes nodrošinājuma veidne

AS „Olaines ūdens un siltums””

Vienotais reģ.nr.50003182001

Kūdras iela 27, Olaine,

Olaines novads , LV-2114

LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA

Līguma „Olaines pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu pārbūve” (Nr.<līguma numurs>) izpildes garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Uzņēmēja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

(turpmāk – Uzņēmējs)

nav izpildījis <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „Olaines pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu pārbūve” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, tostarp ja Uzņēmējs nav pagarinājis šo garantiju (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma saskaņā ar Līguma 11.9.apakšpunktu [Līguma izpildes apstiprinājums] nav izdots Līguma izpildes apstiprinājums, norādot, ko Uzņēmējs nav izpildījis,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Pēc Pasūtītāja apliecinātas Darbu Pieņemšanas–nodošanas apstiprinājuma kopijas saņemšanas no Uzņēmēja mēs samazināsim Garantijas summu par 50% (piecdesmit procentiem) un par to nekavējoties informēsim Pasūtītāju.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

<Bankas zīmoga nospiedums>

Līguma Nr.______________

Speciālo noteikumu pielikums LF-B:

Avansa maksājuma garantijas veidne

AS „Olaines ūdens un siltums”

Vienotais reģ.nr.50003182001

Kūdras iela 27, Olaine,

Olaines novads , LV-2114

AVANSA MAKSĀJUMA GARANTIJA

Līguma “Olaines pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu pārbūve” (Nr.<līguma numurs>) avansa maksājuma garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Uzņēmēja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

(turpmāk – Uzņēmējs)

nav atmaksājis avansa maksājumu saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „ Olaines pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu pārbūve” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) noteikumiem, tostarp nav pagarinājis šo garantiju (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma Uzņēmējs nav atmaksājis avansa maksājumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu, kas nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> latus) (turpmāk – Garantijas summa), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē, ne vēlāk, kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Pēc Pasūtītāja apliecinātas, saskaņā ar 14.6.apakšpunktu [Starpmaksājuma apstiprinājumu izsniegšana], izsniegtas Starpmaksājuma apstiprinājuma kopijas saņemšanas no Uzņēmēja, mēs nekavējoties par atmaksāto avansa maksājuma summu samazināsim Garantijas summu un par to nekavējoties informēsim Pasūtītāju.

Šī garantija stājas spēkā dienā, kad Uzņēmējs saņem avansa maksājumu savā norēķinu kontā mūsu bankā.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

<Bankas zīmoga nospiedums>

Līguma Nr.______________

Speciālo noteikumu pielikums LF-C1:

Apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidne

AS „Olaines ūdens un siltums””

Vienotais reģ.nr.50003182001

Kūdras iela 27, Olaine,

Olaines novads , LV-2114

IETURĒJUMA NAUDAS GARANTIJA

Līguma “Olaines pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu pārbūve” (Nr.<līguma numurs>) ieturējuma naudas garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <Apdrošināšanas sabiedrības vai Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies pēc Pasūtītāja pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Uzņēmēja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

(turpmāk – Uzņēmējs)

- nav novērsis Defektus, par kuriem viņš ir atbildīgs saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „ Olaines pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu pārbūve” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums), un

- šo Defektu apraksts

saņemšanas izmaksāt Pasūtītājam tam pienākošās summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> latus) (turpmāk - Garantijas summa).

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē, ne vēlāk, kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis> (datums, kas atbilst 70 dienām pēc defektu paziņošanas termiņa)

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam.

Mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar Līguma noteikumiem un to, ka izmaiņas Līgumā neietekmēs mūsu atbildības apjomu saskaņā ar šo garantiju. Mēs atsakāmies no tiesības prasīt paziņot mums par izmaiņām Līgumā.

Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums un Uzņēmēju izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu.

Ja Uzņēmējs nav pagarinājis šo garantiju gadījumā, ja 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma saskaņā ar Līguma 11.9.apakšpunktu [Līguma izpildes apstiprinājums] nav izdots Līguma izpildes apstiprinājums, mēs apņemamies 15 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurš nosūtīts mums ne agrāk kā 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma un kurā minēts, ka Līguma izpildes apstiprinājums nav izsniegts un ka Ieturējuma garantija nav pagarināta, izmaksāt Pasūtītājam Garantijas summu.

<Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

vai

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

< Apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums>]

D pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai

D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

“Olaines pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu pārbūve”

(iepirkums IDN: AS OUS 2018/10)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Iepazinušies ar AS „Olaines ūdens un siltums”, vienotais.reģ.nr.50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, Olaines novads, LV-2114, (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras “Olaines pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu pārbūve” (iepirkums IDN: AS OUS 2018/10) nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,

<Pretendenta nosaukums >

<reģistrācijas numurs >

<adrese>

iesniedzam piedāvājumu, kas sastāv no četrām daļām:

- šī pieteikuma, tā pielikumiem un Kvalifikācijas dokumentiem,

- Piedāvājuma nodrošinājuma,

- Tehniskā piedāvājuma un

- Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums)

- Apņemamies:

- veikt būvdarbus saskaņā ar iepirkuma procedūras Nolikumu, tai skaitā Tehniskajām specifikācijām (Nolikuma A pielikums), Tehnisko projektu (Nolikuma B pielikums), ievērojot līguma (C pielikums) nosacījumus (turpmāk – Būvdarbi) par Būvdarbu kopējo cenu:

Būvdarbu kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa <…> EUR (<summa vārdiem> euro),

- slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajai Iepirkuma līguma veidnei (Nolikuma C pielikumam),

- veikt Būvdarbus saskaņā ar mūsu Piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos;

- nodrošināt garantijas termiņu būvdarbiem <skaitlis cipariem un vārdiem> gadi, rūpnieciski izgatavotajiem izstrādājumiem – <skaitlis cipariem un vārdiem> gadi.

- Piedāvājums ir spēkā 60 dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

- Apliecinām, ka uz <ierakstīt pretendenta un piesaistīto personu, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikuma prasībām, nosaukumu> nav attiecināmi Nolikuma 8.punktā noteiktie nosacījumi pretendentu dalībai iepirkuma procedūrā.

- Apliecinām, ka  Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.

- [Mūs Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu, mūsu vārdā slēgs:

<Peronu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) nosaukums>

<Reģistrācijas numurs >

<Adrese>]

<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums >

<Reģistrācijas numurs >

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts> z.v.

D1.1 pielikums: Informācijas par pretendentu veidne

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

“Olaines pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu pārbūve”

(iepirkums IDN: AS OUS 2018/10)

| 1. | Status piedāvājumā: |
| --- | --- |
| 2. | Nosaukums: |
| 3. | Reģistrācijas numurs: |
| 4. | Būvkomersanta reģistrācijas numurs: |
| 5. | Juridiskā adrese, pasta indekss: |
| 6. | Kontaktpersona: |
| 7. | Telefons: |
| 8. | Bankas rekvizīti: |
| 9. | Interneta tīmekļvietnes adrese: |
| 10. | E-pasts: |
| 11. | Personas ar pārstāvības tiesībām amats, vārds, uzvārds: |
| 12. | Paraksts: |
| 13. | Dokumenta nosaukums, kas apliecina tiesības pārstāvēt uzņēmumu: |

D1.2 pielikums: Darbu izpildes apjoma sadalījuma veidne

DARBU IZPILDES APJOMA SADALĪJUMS

Iepirkuma procedūrai

“Olaines pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu pārbūve”

(iepirkums IDN: AS OUS 2018/10)

| Nosaukums, reģistrācijas numurs | Statuss piedāvājumā | Veicamo darbu apjoms naudas izteiksmē, EUR bez PVN | Veicamo darbu apjoms (EUR) no kopējā apjoma (EUR) izteikts % | Veicamo darbu īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Kopā | <Norādīt piedāvāto līgumcenu> EUR | 100% |  |

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne

A: Bankas garantijas veidne

AS „Olaines ūdens un siltums”

Vienotais reģ.nr.50003182001

Kūdras iela 27, Olaine,

Olaines novads , LV-2114

PIEDĀVĀJUMA GARANTIJA

Iepirkuma procedūrai

“Olaines pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu pārbūve”

(iepirkums IDN: AS OUS 2018/10)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums>, <reģistrācijas numurs >

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

- Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

- Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

<Bankas zīmoga nospiedums>

D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne

B: Apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidne

AS „Olaines ūdens un siltums”

Vienotais reģ.nr.50003182001

Kūdras iela 27, Olaine,

Olaines novads , LV-2114

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

Iepirkuma procedūrai

“Olaines pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu pārbūve”

(iepirkums IDN: AS OUS 2018/10)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums >

<reģistrācijas numurs >

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> apņemamies gadījumā, ja:

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

- Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

- Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

par ko Pasūtītājs mūs ir informējis, uz iepriekš minēto adresi nosūtot paziņojumu, kurā norādīts, ka ir iestājies kāds no iepriekš minētajiem gadījumiem un kurš tieši gadījums ir iestājies, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu 5 dienu laikā.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis> Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.

Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums un Pretendentu, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

<Apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums>

D3 pielikums: Finanšu apgrozījuma veidne

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA FINANŠU APGROZĪJUMU

Iepirkuma procedūrai

“Olaines pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu pārbūve” (iepirkums IDN: AS OUS 2018/10)

[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības]

| Pretendenta vai personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums | Gads | 2015 | 2016 | 2017 | vidējais |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(3+4+5)/3 |
|  | Neto apgrozījums būvdarbos (EUR bez PVN) |  |  |  |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

D4 pielikums: Veikto būvdarbu saraksta veidne

VEIKTO BŪVDARBU SARAKSTS

Iepirkuma procedūrai

“Olaines pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu pārbūve ” (iepirkums IDN: AS OUS 2018/10)

[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. Ja pretendents balstās uz citu personu iespējām, norādīt visu attiecīgo personu pieredzi]

| Nosaukums (Pretendenta vai personas, uz kuras iespējām pretendents balstās) | Pasūtītājs | Izpildes termiņš (no uzsākšanas līdz nodošanai pasūtītājam), vieta (adrese) | Objekta nosaukums un līguma summa EUR, bez PVN. | Veikto būvdarbu apraksts (obligāti norādīt visu prasīto informāciju, skatīt zemsvītras atsauci) | Statuss objektā (galvenais būvuzņēmējs vai apakšuzņēmējs) | Pasūtītāja pārstāvis un tā kontakt-informācija (tālrunis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Līdz 2018.gada piedāvājuma iesniegšanas dienai |
| 2017.gads |
| 2016.gads |
| 2015.gads |
| 2014.gads |
| 2013.gads |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

D5 pielikums: Vadošo speciālistu saraksta veidne

VADOŠO SPECIĀLISTU SARAKSTS

Iepirkuma procedūrai

“Olaines pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu pārbūve” (iepirkums IDN: AS OUS 2018/10)

| Amata nosaukums | Vārds, Uzvārds | Sertifikāta/licences Nr, izdošanas gads, institūcija, kas izsniedza sertifikātu |
| --- | --- | --- |
| Atbildīgais būvdarbu vadītājs |  |  |
| Sertificēts metinātājs |  |  |
| Sertificēts metinātājs |  |  |
| Sertificēts metinātājs |  |  |

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

D6 pielikums: Būvdarbu vadītāja pieredzes apraksta veidne

BŪVDARBU VADĪTĀJA PIEREDZES APRAKSTS

Iepirkuma procedūrai

“Olaines pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu pārbūve ” (iepirkums IDN: AS OUS 2018/10)

- Uzvārds:

- Vārds:

- Sertifikāta numurs un izdošanas datums:

- Pašreizējā darba vieta, amats un īss galveno darba pienākumu apraksts:

- Vadītie būvdarbi, kuri apliecina, ka mana pieredze atbilst  Iepirkuma procedūras Nolikuma 9.3.2.punkta prasībām:

| Būvobjekta nosaukums, adrese | Līguma summa, euro, bez PVN | Pasūtītājs, pasūtītāja pārstāvis un tā kontakt-informācija | Statuss līguma izpildē | Būvdarbu izpildes laika periods | Īss veikto darbu apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nolikuma 9.3.2. punkts – ārējo siltumtīklu izbūves vai pārbūves (rekonstrukcijas) darbi, izmantojot rūpnieciski izolētus cauruļvadus, vismaz 3000 m garumā, tai skaitā vismaz 1000 m cauruļvadu ir ar diametru Dn 200 mm un vairāk (darbi ir pabeigti un nodoti pasūtītājam) |
| … |  |  |  |  | <Obligāti norādīt: izbūvēto ārējo siltumtīklu diametru milimetros un garumu metros katram diametram, iebūvēto cauruļvadu veidu (rūpnieciski izgatavoti cauruļvadi); apliecināt, ka darbi ir pabeigti un nodoti pasūtītājam> |

Ar šo es apņemos saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> rīkotajai Iepirkuma procedūrai „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>

Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> veikšanā, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Darba devēja nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>]

D7 pielikums: Darbu izpildei piesaistītās personas/apakšuzņēmēja apliecinājuma veidne

AS „Olaines ūdens un siltums”

Reģ.nr.50003182001

Kūdras iela 27, Olaine,

Olaines novads , LV-2114

DARBU IZPILDEI PIESAISTĪTĀS PERSONAS/APAKŠUZŅĒMĒJA

APLIECINĀJUMS

Iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>”< Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs> ietvaros

Ar šo <Nosaukums vai vārds un uzvārds, reģistrācijas numurs un adrese>:

- apliecina, ka ir informēts par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros;

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas veikt šādus būvdarbus:

<īss būvdarbu apraksts atbilstoši darbu izpildes apjoma sadalījuma veidnē (D1.2) norādītājam>

<Nosaukums> <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

z.v.

D8 pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAS VADLĪNIJAS

Iepirkuma procedūrai

“Olaines pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu pārbūve ” (iepirkums IDN: AS OUS 2018/10)

Tehniskajā piedāvājumā norāda informāciju par piedāvāto darba organizāciju, jāiesniedz detalizēts darbu izpildes laika grafiks, ievērojot vispārīgajos būvnormatīvus un normatīvos aktus, kā arī Pasūtītāja prasības. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (Nolikuma A pielikums) un Tehnisko projektu (Nolikuma B pielikums), ņemot vērā līguma (C pielikums) nosacījumus.

Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši šajās vadlīnijās tālāk norādītajam Tehniskā piedāvājuma saturam un formai.

      - Detalizēts darba (visu četru projekta kārtu) izpildes laika grafiks

1.1. Izpildāmo darbu un veicamo pasākumu, tai skaitā nepieciešamo saskaņojumu un pārbaužu laika grafiks, nosakot izpildāmo darbu un veicamo pasākumu sākumu, beigas, ilgumu, kā arī  laika grafikam atbilstošu atbildīgā būvdarbu vadītāja, metinātāju un tehnikas noslodzes laika grafiku.

2. Izmantojamie materiāli

2.1. Galveno materiālu  (cauruļvadu un to  veidgabalu)  ražotāji, nosaukumi, modeļi un piegādātāju saraksts, no kuras Pasūtītājs var gūt pārliecību pat izmantošanai paredzēto materiālu un iekārtu atbilstību Tehniskam projektam.

2.2. Nolikumā minētās tirdzniecības markas var tikt aizstātas ar ekvivalentiem izstrādājumiem. Ja Pretendents piedāvā ekvivalentus izstrādājumus, tas aizpilda D8.1 pielikumu.

Lai detalizēti varētu izvērtēt piedāvājumu, pretendentam jāiesniedz visa informācija, kas noteikta Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijās.

D8.1. pielikums: Aizvietoto izstrādājumu veidne

AIZVIETOTIE IZSTRĀDĀJUMI

Iepirkuma procedūrai

“Olaines pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu pārbūve ” (iepirkums IDN: AS OUS 2018/10)

[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības]

| Tehniskajā projektā norādītie izstrādājumi un to tirdzniecības marka | Piedāvātais aizvietotais izstrādājums (ražotājs, marka, modelis, tips u.c.) | Galvenie tehniskie raksturlielumi | Vai aizvietotais izstrādājums ir ekvivalents Nolikumā noteiktajam Jā/Nē |
| --- | --- | --- | --- |

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

D9 pielikums: Finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAS VADLĪNIJAS

Iepirkuma procedūrai

“Olaines pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu pārbūve ” (iepirkums IDN: AS OUS 2018/10)

Vispārējie nosacījumi

Pretendentam jāņem vērā, ka veicamo darbu saraksta tabulas  (D9.1pielikums) ir jāaizpilda ņemot vērā Tehniskās specifikācijas, Tehnisko projektu un Līgumu.

Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena - kopējā cena, par kādu tiks veikti Būvdarbi (Būvdarbu kopējā cena), kā arī visas vienību cenas un visu izmaksu pozīciju izmaksas. Finanšu piedāvājumu jāsagatavo aizpildot D9.1 pielikumā dotās tāmes un D.9.2 pielikuma maksājumu grafika veidne. Papildus papīra formātam Finanšu piedāvājumā iekļautās būvdarbu tāmes, tiek iesniegtas elektroniskā datu nesējā, Excel formātā.

Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda eiro (EUR) bez PVN. Aprēķinus veic, noapaļojot skaitļus līdz 2 cipariem aiz komata.

Nolikumā minētās tirdzniecības markas var tikt aizstātas ar ekvivalentiem izstrādājumiem.

Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Būvdarbu veikšanu.

Veicamo darbu saraksta tabulā visi izmēri un apjomi ir doti metriskajā sistēmā.

Šajā līgumā izmantotā naudas vienība ir EUR. PVN norādāms tikai objekta koptāmē.

Vienības cenas reizinātas ar vienību skaitu ir jāieraksta atbilstošās tabulas ailēs līdz centa  precizitātei.

Cenu noteikšana par pabeigtu darbu

Nosakot darbu un materiālu cenas, Uzņēmējam jāņem vērā, ka samaksa ir paredzēta tikai par pilnīgi pabeigtu darbu - tīru darba apjomu, svaru, izmēriem, rezultātiem, neņemot vērā radušos atlikumus, atgriezumus, virsmas liekumus u.t.t.

Ir paredzēts, ka Pretendents veiks visu nepieciešamo materiālu un darbu pilnīgu aprēķinu atbilstoši visām līguma prasībām un noteiks cenas visiem plānotajiem uzdevumiem. Cenās un cenu summās ir jāiekļauj visi izdevumi, kas varētu rasties, lai Būvdarbus veiktu, pabeigtu un uzturētu, ievērojot līguma prasības. Ja nav doti īpaši norādījumi, pilna izmaksa par visiem zemāk minētajiem izdevumiem un tiem, kas var būt attiecināmi uz zemāk minēto, ir jāiekļauj citu veicamo darbu apjomu cenās un cenu summās:

- par visiem ierīkošanas darbiem un darbu plānojumiem,

- par pagaidu ceļiem, iežogotās teritorijas apsargāšanu, apgaismojuma ierīkošanu un visiem pagaidu darbiem, tai skaitā, teritorijas sakopšanu pēc darbu pabeigšanas, ja augstāk minēto nav paredzēts saglabāt;

- par nepieciešamo līdzekļu nodrošināšanu, lai novērstu ūdens piesārņošanu ar toksiskām un ķīmiskām vielām, notekūdeņiem, naftas produktiem, taukvielām, kā arī lai novērstu ūdensceļu smilšu izskalošanos vai materiālu bojāšanos;

- par drošības un visiem citiem pasākumiem, lai nepieļautu ugunsgrēku un citu negadījumu rašanos iespēju, vai lai likvidētu radušos negadījumus;

- par tādu personu iesaistīšanu darbos, kuri būvobjektā, vai tā tuvumā izmanto sev piederošas iekārtas;

- par blakus esošo būvkonstrukciju aizsardzību un drošību, ja darbi vai pagaidu darbi tās varētu ietekmēt;

- par paša būvuzņēmēja darbinieku un strādnieku apmešanās vietu, biroju, darbnīcu, būvlaukumu, transporta, labiekārtojuma, pakalpojumu, kas saistīti ar šeit minēto un citām būvuzņēmēja nepieciešamām lietām, nodrošinājumu, izmantošanu, nojaukšanu (sakārtošanu) pēc darbu pabeigšanas, kā arī citām izmaksām šajā sakarā;

- par sūkņu izmantošanu (lai izsūknētu ūdeni no būvbedrēm), izņemot, ja specifikācijās ir atļauts savādāks darba veids;

- par to materiālu nodrošināšanu, izmantošanu, uzraudzību, ko ir paredzēts izmantot darbos, tai skaitā aprīkojuma nodrošinājumu un izmantošanu;

- par sabiedrisko ceļu un celiņu izmantošanu, par pievedceļu pie jau esošiem ceļiem, vai citu izmantojamo ceļu uzturēšanu, tai skaitā veicot pasākumus putekļu aizturēšanai;

- par visu darba izpildei nepieciešamo būvdarbu aprīkojuma (tai skaitā pārbaužu izmaksas un citu šādam aprīkojumam nepieciešamo materiālu izmaksas) nodrošināšanu, transportēšanu uz darba objektu (būvlaukumu), sagatavošanu darbam, ekspluatāciju (ieskaitot visas degvielas un materiālu noliktavas), uzturēšanu un aiztransportēšanu no būvobjekta pēc darbu pabeigšanas;

- par tehnoloģisko iekārtu pārbaudēm (atzinumu saņemšana no ieinteresētajām iestādēm);

- par visa veida nepieciešamajām apdrošināšanām;

- par būvgružu aizvešanu un noglabāšanu.

Tiks uzskatīts, ka tie darbi un materiāli, kuriem atsevišķi nebūs noteicis cenas vai cenu summas, ir segti ar citām cenām no veicamo darbu apjomu saraksta.

D9.1 pielikums: Veicamo darbu saraksti

VEICAMO DARBU SARAKSTI

Veicamo darbu saraksta tabulas (tāmes) pieejamas Excel formātā pie iepirkuma procedūras dokumentiem kā atsevišķs fails.

D9.2 pielikums: Maksājumu grafika veidne

MAKSĀJUMU KALENDĀRAIS UN PROCENTUĀLAIS GRAFIKS

Iepirkuma procedūrai

“Olaines pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu pārbūve” (iepirkums IDN: AS OUS 2018/10)

|  | mēnesis | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | N+(…) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EUR |
| 2018.gads |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksājums | % |  |  |  |  |  |  |
| Avanss (<20%) | 0% |  |  |  |  |  |  |
| Starpmaksājums (1) | <>% |  |  |  |  |  |  |
| Starpmaksājums (n) | <>% |  |  |  |  |  |  |
| … | <>% |  |  |  |  |  |  |
| 2019.gads |  |  |  |  |  |  |  |
| Starpmaksājums (n) | <>% |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Gala maksājums | <>% |  |  |  |  |  |  |
| Ieturējuma nauda | 10% |  |  |  |  |  |  |

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

# Footnotes

Ar iepirkuma projekt posmiem saprot vairākus secīgi veiktus iepirkumus, kuri nodrošina vienota galarezultāta sasniegšanu.

Detalizētais paskaidrojums īpaši var attiekties uz: 1) ražošanas procesa, būvdarbu veikšanas metodes vai sniedzamo pakalpojumu izmaksām; 2) izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem būvdarbu veikšanas, preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas apstākļiem, kas ir pieejami Pretendentam; 3) piedāvāto būvdarbu, preču vai pakalpojumu īpašībām un oriģinalitāti; 4) vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu; 5) saistībām pret apakšuzņēmējiem; 6) pretendenta saņemto komercdarbības atbalstu.

Ja Uzņēmējs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki.

Nolikuma pielikums D1.

Nolikuma pielikums C1.

Nolikuma pielikums B.

Nolikuma pielikums A.

Nolikuma pielikums D8, D8.1., D8.2.

Līguma punkta redakcija gadījumā, ja pēc Darbu pabeigšanas Uzņēmējam ir paredzēts izmaksāt tikai pusi no Ieturējuma naudas, Ieturējuma naudas otras puses samaksu veicot pēc Defektu paziņošanas perioda beigām. Šajā gadījumā Līguma projektā ietverama Ieturējuma naudas garantijas veidne LF-C1 un LF-C2.

Datums 70 dienas pēc Defektu paziņošanas perioda paredzamā beigu datuma.

Datums 70 dienas pēc paredzētā Darbu izpildes laika.

Norādīt atbilstošos tiesību aktus

Ne mazāk kā 5 (pieci) gadi

Saskaņā ar ražotāja noteikto, bet ne mazāk kā 5 (pieci) gadi

5.punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ir personu apvienība.

Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība).

Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, šo pielikumu aizpilda par katru personu, kā personu grupas dalībnieku, atsevišķi

Noradīt elektronisko adresi, kura tiks izmantota saziņai ar pretendentu

Darbu sadalījums starp personu apvienībā ietilpstošajiem piegādātājiem un piesaistītajām personām (tai skaitā personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās un apakšuzņēmējiem). Norādīt apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu ir 10% no kopējās piedāvātās līgumcenas vai lielāka.

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām!

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā 60 dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu  iesniegšanas termiņa!

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām!

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā 90 dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu  iesniegšanas termiņa!

Ja  pretendents balstās uz citu personu finansiālajām iespējām, norāda katras personas finanšu apgrozījumu un kopējo finanšu apgrozījumu.

Sarakstā iekļauj informāciju par Pretendenta un personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā tehniskās un profesionālās spējas atbilst Nolikuma 9.3.1.punkta prasībām

Norādīt tādu informāciju par veiktajiem būvdarbiem, kas apliecina Nolikuma 9.3.1.apakšpunktos noteikto prasību izpildi: izbūvēto ārējo siltumtīklu garums metros, izmantotie cauruļvadi (rūpnieciski izolēti cauruļvadi), iebūvēto cauruļvadu diametrs, apliecināt, ka darbi ir pabeigti un nodoti to pasūtītājam. Par norādītājiem darbiem jāpievieno Nolikuma 10.2.6.punkta a un b apakšpunktos noteiktos dokumentus.

Pievienot būvdarbu vadītāja pieredzes aprakstu un tam pievienojamos dokumentus, saskaņā ar Nolikuma 10.2.7.1. un 10.2.7.3.punktu prasībām.

Pievienot katra piedāvātā metinātāja kvalifikāciju apliecinošus dokumentus saskaņā ar Nolikuma 10.2.7.2. un 10.2.7.3.punktu prasībām.

Darbu vadītāja pieredzes aprakstam pievienot Nolikuma 10.2.7.1. a. un b. apakšpunktos un 10.2.7.3.punktā noteiktos dokumentus

Pēdējo piecu gadu laikā - 2013.-2017.gads un 2018.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanai

Darbu aprakstā sniedz informāciju tādā apjomā, lai Iepirkuma komisija varētu pārliecināties par būvdarbu vadītāja pieredzes atbilstību Nolikuma 9.3.2.punkta prasībām, norādot nepieciešos lielumus un mērvienības