APSTIPRINĀTS

Olaines novada pašvaldības

pastāvīgās iepirkumu komisijas

2018.gada 27.septembra sēdē

Protokols Nr.1

IEPIRKUMA ONP 2018/43 NOLIKUMS

„CEĻU IKDIENAS UZTURĒŠANAS DARBI OLAINES NOVADĀ”

IEPIRKUMS PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 9. PANTA KĀRTĪBĀ

Olaines novads, 2018

SATURS

1.	VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	3

2.	PRASĪBAS PRETENDENTIEM	5

3.	IESNIEDZAMIE DOKUMENTI	6

4.	PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES KRITĒRIJI	7

5.	PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU	8

6.	NOSACĪJUMI LĪGUMA IZPILDEI	8

1.	PIELIKUMS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA	9

1.1.PIELIKUMS CEĻU PLĀNS	10

2.	PIELIKUMS PRETENDENTA PIETEIKUMS	11

2.1. PIELIKUMS VISPĀREJA INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU	13

2.2. PIELIKUMS INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEGĀDĀTĀJU APVIENĪBĀ IETILPSTOŠIEM PARTNERIEM  UN APAKŠUZŠĒMĒJIEM	14

3.	PIELIKUMS INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI	15

4.	PIELIKUMS TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS	16

5. PIELIKUMS FINANŠU PIEDĀVĀJUMS	17

5.1. VIENĪBAS IZMAKSU APRĒĶINS	19

6.	PIELIKUMS LĪGUMA PROJEKTS	21

### VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Pasūtītājs: Olaines novada pašvaldība (turpmāk - Pasūtītājs)

    - Rekvizīti:

Olaines novada pašvaldība

Juridiskā un pasta adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV - 2114, Latvija

Reģistrācijas numurs: 90000024332

Banka: AS “Swedbank”

Kods: HABALV22

Konta numurs: LV34HABA0551036014438

Tālruņa numurs: +371 67964333

Faksa numurs: +371 67963777

E-pasta adrese: olainesdome@olaine.lv

Mājas lapa: www.olaine.lv

    - Kontaktpersona, kas ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt organizatorisku informāciju par procedūru: Irina GUBINA - Olaines novada pašvaldības iepirkumu vadītāja, tālr.: +371 67146050, +371 20454465, e-pasts: irina.gubina@olaine.lv, iepirkumi@olaine.lv.

  - Iepirkumu komisija

Iepirkumu komisija izveidota, pamatojoties uz Olaines novada domes 2017.gada 22.marta lēmumu „Par Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijas nolikuma un pastāvīgās iepirkumu komisijas apstiprināšanu” (Protokols Nr.3, 11.p.) (turpmāk - Komisija).

## Pretendents

## Pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta persona vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk - Pretendents), kura iesniegusi piedāvājumu iepirkumā ONP 2018/43 „Ceļu ikdienas uzturēšanas darbi Olaines novadā”.

  - Vispārīga informācija par iepirkuma priekšmetu

    - Iepirkums identifikācijas numurs - ONP 2018/43.

    - Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Ceļu ikdienas uzturēšanas darbi Olaines novadā (turpmāk - Pakalpojums), saskaņā ar Nolikumu un Nolikuma pielikumos noteiktajām prasībām.

    - CPV kodi: 50230000-6 (Remonta, tehniskās apkopes un saistītie pakalpojumi attiecībā uz ceļiem un citām iekārtām), 90620000-9 (Sniega tīrīšanas pakalpojumi), 90630000-2 (Ledus tīrīšanas pakalpojumi), 90610000-6 (Ielu tīrīšanas un slaucīšanas pakalpojumi).

    - Iepirkuma priekšmets nav sadalīts iepirkuma priekšmeta daļās.

    - Iepirkumam tiek piemērota Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 9. pantā noteiktā kārtība. Iepirkuma veikšanas rezultātā paredzēts noslēgt iepirkuma līgumu.

  - Līguma apjoms, darbības vieta un laiks

    - Kopējā plānotā līguma cena ir līdz 41 999,99 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un deviņdesmit deviņi centi) EUR (bez PVN).

    - Līgumu darbības vieta - Olaines novads.

    - Līgumu plānotais izpildes termiņš ir 12 (divpadsmit) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

  - Informācijas sniegšana

    - Jebkura informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta pašvaldības mājaslapā (www.olaine.lv, sadaļā “Iepirkumi”, „Pakalpojumi”). Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

    - Komisija sniedz papildu informāciju triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma Nolikumā iekļautajām prasībām.

  - Piedāvājumu iesniegšanas kārtība

    - Pretendents var iesniegt:

      - piedāvājumu tikai par visu iepirkuma apjomu;

      - viena piedāvājuma variantu.

    - Piedāvājumu var iesniegt līdz 2018.gada 08.oktobra plkst. 11:00 Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Zemgales ielā 33, Olainē, LV-2114, Latvija, tālrunis +371 67964333, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē pirms augstāk minētā termiņa beigām. Piedāvājums, kas iesniegts pēc norādītā termiņa, netiek atvērts un tiek atdots atpakaļ iesniedzējam vai nosūtīts ierakstītā pasta sūtījumā uz adresi, ko pretendents ir norādījis uz piedāvājuma.

    - Piedāvājumi:

      - kas iesniegti vai piegādāti pēc 1.7.2.apakšpunktā noteiktā termiņa, netiek pieņemti;

      - kas saņemti pa pastu pēc 1.7.2.apakšpunktā noteiktā termiņa, neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

    - Iesniegto piedāvājumu pretendents var atsaukt, grozīt un labot, vai papildināt tikai līdz 1.7.2.punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu, kuru paraksta Pretendenta likumiskais pārstāvis vai kuram ir tiesības pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkumā. Ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona, tam jāpievieno oriģināla pilnvara. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst piegādātāju apvienībā un piedāvājumam pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku vienošanos par piedāvājuma iesniegšanu un iespējamā līguma izpildi. Dokumentu kopijas un tulkojumus apliecina piegādātāju apvienības dalībnieks, uz kuru konkrētais dokuments attiecas.

    - Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, Pretendenta pieteikumā (Nolikuma 2.pielikums) papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību, kā arī katras personas un apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.

    - Ja ar piegādātāju apvienību tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280.pantā noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līgumu var aizstāt ar pilnsabiedrības nodibināšanu, iesniedzot reģistrācijas dokumenta kopiju.

  - Piedāvājuma noformēšana

    - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

      - Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

      - Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs;

      - atzīme: Piedāvājums iepirkumam ONP 2018/43 „Ceļu ikdienas uzturēšanas darbi Olaines novadā”;

      - atzīme: „Neatvērt līdz 2018.gada 08.oktobra plkst. 1100”.

    - Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā.

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez dzēsumiem, labojumiem vai svītrojumiem.

    - Piedāvājumam jābūt caurauklotam vai cauršūtam tā, lai dokumentus nav iespējams atdalīt, sanumurētām lapām, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, uzlīmei jābūt apzīmogotai, Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotas personas parakstīts, (atšifrējot parakstītāja amatu, vārdu un uzvārdu).

    - Personai, kura paraksta piedāvājumu, jābūt tiesīgai parakstīt iepirkuma līgumu.

    - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir caurauklots vai cauršūts.

    - Pretendents var izmantot šī Nolikuma pielikumos pievienotos dokumentus, to kopijas, kā arī no jauna sagatavotus dokumentus, saglabājot Nolikuma pielikumos pievienoto dokumentu veidu un formātu.

  - Cita informācija

    - Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

    - Iesniedzot piedāvājumu Pretendents apstiprina, ka: tam ir skaidras un saprotamas viņa tiesības un pienākumi; Pretendents atbilst noteikumos izvirzītajām prasībām; Pretendents ir iepazinies ar iepirkuma noteikumu saturu, atzīstot tos par pareiziem un atbilstošiem, līdz ar ko visas pretenzijas un sūdzības, ja tādas ir, par noteikumiem ir iesniedzamas pirms piedāvājumu iesniegšanas vai neiesniedzot piedāvājumu; Pretendentam ir skaidras un saprotamas Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai un Līguma priekšmets, līdz ar ko viņš atzīst, ka Komisija ir nodrošinājusi Pretendentam iespēju bez attaisnojama riska iesniegt piedāvājumu.

### PRASĪBAS PRETENDENTIEM

  - Pretendentu izslēgšanas noteikumi

    - Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā jebkurā piedāvājumu vērtēšanas stadijā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu, ja:

      - pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātnespējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;

      - ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;

      - iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma 25.panta pirmās vai otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;

      - uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 2.1.1.1., 2.1.1.2. un 2.1.1.3.punkta nosacījumi.

  - Atbilstība profesionālās darbības veikšanai

    - Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, atbilstoši attiecīgās valsts likumdošanas prasībām.

    - Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei.

  - Minimālās prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

    - Pretendenta finanšu vidējais neto gada apgrozījums ceļu uzturēšanos pakalpojumos iepriekšējo 3 (trīs) finanšu gadu laikā (2015., 2016. un 2017.gadā) ir vismaz EUR 40 000,00 (četrdesmit tūkstoši euro).

    - Pretendentu, kuri dibināti pēc 2015.gada, finanšu vidējais neto gada apgrozījums tiek rēķināts par faktiski nostrādāto laiku.

  - Minimālās prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

    - Pretendentam un Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir visas nepieciešamās iekārtas, aprīkojums un visi nepieciešamie sertifikāti, licences un atļaujas norādītā pakalpojuma veikšanai.

    - Pretendents saviem spēkiem ir veicis iepirkuma priekšmetam līdzvērtīga rakstura līgumus pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdī).

    - Tiks uzskatīts, ka Pretendentam ir iepirkuma priekšmetam līdzvērtīga rakstura pieredze minētajā laika periodā, ja izpildās šāds nosacījums:

      - Pretendents kā galvenais uzņēmējs kvalitatīvi un atbilstoši Pasūtītāja prasībām ir izpildījis vismaz 1 (vienu) ceļu ikdienas uzturēšanas, tai skaitā ziemas, darbu līgumu ar summu vismaz 40 000,00 (četrdesmit tūkstoši) EUR.

    - Pretendenta rīcībā ir atbilstoši resursi iepirkuma līguma izpildei, tai skaitā sertificēti speciālisti ar atbilstošu profesionālo kvalifikāciju.

### IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  - Sagatavojot piedāvājumu, jāizmanto Nolikumā pievienotās standarta formas (2. - 5.pielikums).

  - Pretendenta pieteikumam (saskaņā ar Nolikuma 2., 2.1. un 2.2. pielikumos dotajām standarta formām) atbilstošā secībā jāpievieno šādi dokumenti:

  - Piegādātāju apvienības (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība) dalībnieku vienošanās par piedāvājuma iesniegšanu, vadošā partnera nozīmēšanu un iespējamā līguma izpildi;

  - Pretendenta un tā iesaistīto apakšuzņēmēju vienošanās (ja Pretendents iesaista apakšuzņēmējus), norādot tā veicamos pakalpojumus un apjomus naudas un procentuālā izteiksmē;

  - Ārvalstu uzņēmumi iesniedz Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdoto reģistrācijas apliecības kopiju;

  - Pretendenta izziņa, saskaņā ar Nolikuma 2.3.punktu. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šī punkta prasībām atbilstoša izziņa par piegādātāju apvienībā iekļauto personu kopējo finanšu apgrozījumu;

  - Informācija par Pretendenta pieredzi (saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumā doto standarta formu), saskaņā ar Nolikuma 2.4.2. un 2.4.3.punktu prasībām.

  - Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, Nolikuma 3.7.punkta prasībām atbilstošs pakalpojumu uzskaitījums jāiesniedz par piegādātāju apvienībā iekļauto personu darbiem.

  - Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumā doto standarta formu.

  - Finanšu piedāvājums sastāv no sekojošiem dokumentiem atbilstošā secībā:

    - Finanšu piedāvājums, kas sagatavots, izmantojot Nolikuma 5.pielikumā “Finanšu piedāvājums” doto standarta formu.

    - Vienības izmaksu aprēķins, kas sagatavots, izmantojot Nolikuma 5.1.pielikumā doto standarta formu.

    - Prasības finanšu piedāvājuma sagatavošanai:

      - Nosakot vienības cenas pakalpojumiem, tajās ietver izmaksas, bez kā nebūtu iespējama iepirkumā paredzētā pakalpojuma tehnoloģiski pareiza, Tehniskajai specifikācijai un spēkā esošiem normatīviem aktiem atbilstoša izpilde pilnā apjomā, noteiktajā termiņā, ievērojot Nolikuma 6.pielikuma “Līguma projekts” nosacījumus.

    - Pretendents ieraksta cenas visās paredzētajās pozīcijās. Ja kādā pozīcijā cenas nav norādītas, piedāvājums tiek uzskatīts par neatbilstošu un tālāk netiek vērtēts.

    - Līguma izpildes laikā Pretendenta piedāvātās vienību cenas paliek nemainīgas un nav nekādā ziņā pakļautas izmaiņām, izņemot Nolikuma 6.pielikuma “Līguma projekts” noteiktajos gadījumos.

    - Finanšu piedāvājumā vienības cenu norāda EUR ar diviem cipariem aiz komata.

### PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES KRITĒRIJI

  - Iesniegto piedāvājumu atvēršana un vērtēšana notiek slēgtā iepirkumu komisijas sēdē.

  - Nolikuma 2.1.punktā (Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas noteiktie Pretendentu izslēgšanas gadījumi) minēto apstākļu esamību Komisija pārbauda Publisko iepirkumu likuma 9. panta devītajā daļā noteiktajā kārtībā.

Atkarībā no atbilstoši 9.panta devītās daļas 1.punkta „b” apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem (attiecas uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu un 9.panta astotās daļas 4.punktā minēto personu), Komisija rīkojas atbilstoši 9.panta desmitajā daļā noteiktajam.

  - Pretendentu atlases laikā Komisija atlasa pretendentus, kuri atbilst Nolikuma 2.2., 2.3. un 2.4. punktu prasībām. Ja pretendents neatbilst Nolikuma 2.2., 2.3. vai 2.4. punktu prasībām, Komisija pieņem lēmumu par pretendenta piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā.

  - Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā Komisija izvērtē piedāvājuma atbilstību Nolikuma 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija” prasībām. Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst kādām no Nolikuma 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija” prasībām, Komisija pieņem lēmumu par Pretendenta piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā.

  - Aritmētisko kļūdu labošana

    - Pirms finanšu piedāvājumu vērtēšanas Komisija pārbauda, vai tajā nav pieļautās aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas.

    - Ja piedāvājumā tiek konstatētās aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas, Komisija tās atbilstoši izlabo. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus.

  - Nepamatoti lēts piedāvājums

    - Ja piedāvājums ir nepamatoti lēts, Komisija pirms šī piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, īpaši attiecībā uz:

- Pakalpojuma metodes izmaksām;

- izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem pakalpojuma veikšanas apstākļiem, kas ir pieejami Pretendentam;

- piedāvātā Pakalpojuma īpašībām un oriģinalitāti;

- vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu;

- saistībām pret apakšuzņēmējiem;

- Pretendenta saņemto komercdarbības atbalstu;

    - Komisija, pirms lēmuma pieņemšanas par Pretendenta iespējamo noraidīšanu, konsultējoties ar Pretendentu, izvērtē visus 4.6.1.punktā minētos faktorus.

    - Ja Komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka Pretendents saņēmis komercdarbības atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar Pretendentu var noraidīt, tikai pamatojoties uz to, ka Pretendents nevar Komisijas noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir likumīgs. Ja Komisija noraida piedāvājumu šā iemesla dēļ, tā informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu un noraidīšanas iemeslu.

  - Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

    - Komisija līguma slēgšanai izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kurš izraudzīts atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām ar viszemāko nosacītās vienības līgumcenu no tiem piedāvājumiem, kas nav izslēdzami Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā minēto apstākļu dēļ (Pasūtītājs pārbaudi veic Publisko iepirkumu likuma 9. panta devītajā un desmitajā daļā noteiktajā kārtībā), atbilst visām Nolikuma un Nolikuma pielikumos noteiktajām prasībām.

    - Vērtējot piedāvājuma cenu, Komisija ņem vērā līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

### PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU

  - Komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu, nosūtot rakstisku paziņojumu, kā arī pašvaldības mājaslapā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju minētajam lēmumam.

### NOSACĪJUMI LĪGUMA IZPILDEI

  - Pretendentam, kurš tiek atzīts par uzvarētāju iepirkumā, tiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. Iepirkuma līgums jāparaksta 10 (desmit) darbdienu laikā no Komisijas nosūtītā (arī uz elektroniskā pasta adresi) uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu izsūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā Pretendents neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

  - Ja uzvarētājs iepirkumā atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisija var pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums atbilst iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām un ir nākamais piedāvājums ar zemāko cenu.

  - Atbilstoši PIL 9.panta 18.daļai iepirkuma rezultātā noslēgtā līguma, t.sk. tā grozījumu (ja tādi būs), teksts tiks publicēts pašvaldības mājaslapā. Ja Pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, Pretendents to norāda savā piedāvājumā. Par komercnoslēpumu nevar tikt atzīta informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama, t.sk. iepirkuma Nolikums.

  - Gadījumā, ja pašvaldības budžetā ir nepietiekošs finansējums Līgumā paredzēta Pakalpojuma apmaksai, Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkumā paredzēta Pakalpojuma apjomu, bet ne vairāk kā 30% (trīsdesmit procentu) apmērā.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs			Ģ.Batrags

#### pielikums

Iepirkuma ONP 2018/43 Nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Tehniskā specifikācija PDF formātā atrodama Olaines novada pašvaldības mājas lapā internetā http://www.olaine.lv/pakalpojumi475/:wide/ pie iepirkuma ONP 2018/43 dokumentācijas mapē ar nosaukumu: „Tehniskā specifikācija”.

### 1.1.pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/43 Nolikumam

CEĻU PLĀNS

Būvuzņēmējam līguma izpildē jālieto un jāievēro dotais ceļu plāns un ceļu saraksti PDF formātā, kas atrodami Olaines novada pašvaldības mājas lapā internetā http://www.olaine.lv/pakalpojumi475/:wide/   pie iepirkuma ONP 2018/43 dokumentācijas mapē „Ceļu plāns”.

#### pielikums

Iepirkuma ONP 2018/43 Nolikumam

# PRETENDENTA PIETEIKUMS

# par piedalīšanos iepirkumā

# „Ceļu ikdienas uzturēšanas darbi Olaines novadā”

| Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijai |
| --- |
| ____._____.________. Nr.__________ (datums/mēnesis/gads) |  |

Iepazinušies ar iepirkuma Nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, būdami un attiecīgi pilnvaroti _______________________________ uzņēmuma vārdā, piedāvājam veikt iepirkuma ONP 2018/43 „Ceļu ikdienas uzturēšanas darbi Olaines novadā” paredzēto Pakalpojumu, saskaņā ar Nolikumu un piekrītot visām iepirkuma prasībām par nosacītās vienības līgumcenu _________________(summa vārdiem) bez PVN 21%;

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies noteiktajā laikā slēgt līgumu un sniegt Pakalpojumu, kas noteikts Nolikumā, Līguma projektā un savā Piedāvājumā.

Mēs apliecinām, ka visas mūsu sniegtās ziņas ir patiesas, un, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties šajā iepirkumā un pildīt tā noteikumos norādītās prasības.

Pakalpojuma izpildei mēs plānojam piesaistīt apakšuzņēmējus ________________ un nodot tiem darbus par summu EUR ___________(vārdiem), kas sastāda ____% no mūsu piedāvātās līguma cenas.

Iesniedzot piedāvājumu, mēs apliecinām, ka:

- mums ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības un pienākumi, Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, iepirkuma priekšmets;

- mēs esam iepazinušies ar Nolikumu, atzīstot to par pareizu un atbilstošu, līdz, ar ko necelsim pretenzijas par to, atzīstam, ka Komisija ir nodrošinājusi mums iespēju bez attaisnojama riska sagatavot un iesniegt piedāvājumu.

Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma, kam pievienoti dokumenti saskaņā ar Nolikuma prasībām.

| [Vadošais partneris:] |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |
| [Partneris]: |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

[Pieteikums ir jāaizpilda ar drukātiem burtiem.

Pieteikums ir jāparaksta Pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šo pieteikumu un pārējos piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst piegādātāju apvienībā. Pieteikumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību, kā arī personu atbildības sadalījumu, kā arī pieteikumam pievieno partneru vienošanās kopiju].

###### 2.1.pielikums

Iepirkuma ONP 2018/43 Nolikumam

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

| 1. | Pretendenta nosaukums: |
| --- | --- |
| 2. | Adrese: |
| 3. | Kontaktpersona : |
| 4. | Telefons: |
| 5. | Fax: |
| 6. | E-pats: |
| 7. | Mājas lapas adrese: |
| 8. | Reģistrācijas Nr. |
| 9. | Reģistrācijas vieta: |
| 10. | Reģistrācijas gads: |
| 11. | Mazā uzņēmuma statuss ( Vidējā uzņēmuma statuss ( Atbilstoši Eiropas Komisijas 2008.gada regulas Nr.800/2008 1. pielikuma 2. pantam par mazo uzņēmumu atzīstams uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk kā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro, par vidējo uzņēmumu atzīstams uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. |
| 12. | Kompānijas darbības sfēra (īss apraksts): |
| 13. | Finanšu rekvizīti: |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss): |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |

[Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šo pielikumu aizpilda par katru personu, kā piegādātāju apvienības dalībnieku, atsevišķi].

###### 2.2.pielikums

Iepirkuma ONP 2018/43 nolikumam

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEGĀDĀTĀJU APVIENĪBĀ

IETILPSTOŠIEM PARTNERIEM UN APAKŠUZŅĒMĒJIEM

# Iepirkumam

# „Ceļu ikdienas uzturēšanas darbi Olaines novadā”

| Nosaukums | Statuss piedāvājumā | Adrese, telefons, kontaktpersona | Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma (%) | Apakšuzņēmēja/partneru paredzēto darbu īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

#### pielikums

Iepirkuma ONP 2018/43 Nolikumam

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI

# Iepirkumam

# „Ceļu ikdienas uzturēšanas darbi Olaines novadā”

| Pasūtītājs | Izpildes termiņš, vieta, pretendenta statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs) | Objekta nosaukums, līguma summa EUR | Veiktie pakalpojumi objektā, to apjoms, saskaņā ar Nolikuma 2.4.2.-2.4.3.punktu | Pašu spēkiem veiktais pakalpojuma apjoms, % | Piezīmes (norādīt, vai pakalpojumi veikti atbilstoši normatīviem un pienācīgi pabeigti) | Pasūtītāja nosaukums, kontaktinformācija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017.gads |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 2016.gads |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 2015.gads |
| .... |  |  |  |  |  |  |
| 2014.gads |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 2013.gads |
| ... |  |  |  |  |  |  |

[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, norādīt visu piegādātāju apvienībā ietilpstošo personu kopējo pieredzi. Pretendenta pienākums ir veiktos darbus aprakstīt tādā apjomā, lai varētu novērtēt Pretendenta atbilstību Nolikuma prasībām. Vērtējot piedāvājumu, vērā tiks ņemta sniegtā informācija].

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

#### pielikums

Iepirkuma ONP 2018/43 Nolikumam

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

# Iepirkumam

„Ceļu ikdienas uzturēšanas darbi Olaines novadā”

1.  Apliecinām, ka Pakalpojumi tiks veikti saskaņā ar iepirkuma ONP 2018/43 Nolikumu, Nolikuma 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija” noteiktajām prasībām, ievērojot Nolikuma 6. pielikuma „Līguma projekts” nosacījumus.

2.   Mēs apliecinām, ka mūsu rīcībā būs Pakalpojumu veikšanai nepieciešamās iekārtas, aprīkojums un visi nepieciešamie sertifikāti, licences un atļaujas norādītā pakalpojuma veikšanai.

3.  Mēs apliecinām, ka mūsu rīcībā būs atbilstoši resursi iepirkuma līguma izpildei, tai skaitā sertificēti speciālisti ar atbilstošu profesionālo kvalifikāciju.

| Pretendenta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

## 5. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 20184 Nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

# Iepirkumam

„Ceļu ikdienas uzturēšanas darbi Olaines novadā”

Mēs piedāvājam veikt ceļu ikdienas uzturēšanas darbus Olaines novadā saskaņā ar iepirkuma ONP 2018/43 Nolikumā noteiktajām prasībām, ievērojot Nolikuma 6. pielikuma „Līguma projekts” noteikumus par šādām vienību līgumcenām:

| Nr. | Spec. Nr. | Darbu nosaukums | Mērv. | Darbu īpatsvars % no kopējā veicamo Darbu apjoma | Vienības līgumcena EUR (bez PVN) | Nosacītā vienības līgumcena, piemērojot Darbu īpatsvarus, EUR (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(5x6) |
| 1 | 1.1 | Ielas vai autoceļa attīrīšana no sniega ārpus apdzīvotas vietas un apdzīvotā vietā | km | 12,00% |  |  |
| 2 | 1.2 | Brauktuves seguma slīdamības samazināšana izkaisot sāli apdzīvotās vietās un ārpus apdzīvotas vietas | km | 31,00% |  |  |
| 3 | 1.5 | Ielas vai autoceļa brauktuves attīrīšana no sniega ar vienlaicīgu sāls kaisīšanu apdzīvotās vietās un ārpus apdzīvotas vietas | km | 26,00% |  |  |
| 4 | 1.3 | Brauktuves seguma slīdamības samazināšana ar smilti vai šķembiņām | km | 3,00% |  |  |
| 5 | 1.4 | Brauktuves seguma slīdamības samazināšana, izveidojot rievas apledojumā | km | 3,00% |  |  |
| 6 | 1.6 | Gājēju un velosipēdu celiņu attīrīšana no sniega | m2 | 6,00% |  |  |
| 7 | 1.6 | Gājēju un velosipēdu celiņu slīdamības mazināšana, kaisot sāli, smilti vai šķembiņas | m2 | 5,00% |  |  |
| 8 | 2.8 | Nesaistīta ceļa seguma atputekļošanas darbi laistot ar ūdeni | km | 8,00% |  |  |
| 9 | CS2017/5.3. | Nesaistīta ceļa seguma atputekļošanas darbi (iestrādājot klātnē CaCl2 pārslās 0,4 kg/m2)* | m2 | 6,00% |  |  |
| KOPĀ: | - | 100,0% | - |  |

(*) Noapaļot līdz diviem cipariem aiz komata.

Pakalpojums izpildāms saskaņā ar Ceļu specifikācijas 2017 5.3. nodaļas prasībām.

Cenā iekļauti visi likumdošanā paredzētie nodokļi un maksājumi, kas nepieciešami, lai kvalitatīvi izpildītu konkursa Nolikumā minētos Pakalpojumus, izņemot PVN nodokli.

Nosakot cenas dotajiem Pakalpojumiem, tajās ietver izmaksas, bez kā nebūtu iespējama iepirkumā paredzēto darbu tehnoloģiski pareiza, Nolikuma 1. pielikuma “Tehniskā specifikācija” un spēkā esošiem normatīviem aktiem atbilstoša izpilde pilnā apjomā, Nolikumā noteiktajā termiņā, ievērojot Nolikuma 6.pielikuma “Līguma projekts” nosacījumus.

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

## 5.1. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2018/43 nolikumam

VIENĪBAS IZMAKSU APRĒĶINS

Iepirkumam „Ceļu ikdienas uzturēšanas darbi Olaines novadā”

| Nr. | Spec. Nr. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā tiešās izmaksas (EUR) | Virsizdevumi _____% tiešajām izmaksām (EUR) | t.sk.: Peļņa ____% no tiešajām izmaksām (EUR) | tarba devēja sociālais nodoklis 24,09% no darba algas izmaksām (EUR) | Kopējās vienas vienības izmaksas (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11= (8+9+10) | 12 | 13 | 14 | 15= (11+12 +13 +14) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1 | Ielas vai autoceļa attīrīšana no sniega ārpus apdzīvotas vietas un apdzīvotā vietā | km | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1.2 | Brauktuves seguma slīdamības samazināšana izkaisot sāli apdzīvotās vietās un ārpus apdzīvotas vietas | km | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 1.5 | Ielas vai autoceļa brauktuves attīrīšana no sniega ar vienlaicīgu sāls kaisīšanu apdzīvotās vietās un ārpus apdzīvotas vietas | km | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 1.3 | Brauktuves seguma slīdamības samazināšana ar smilti vai šķembiņām | km | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 1.4 | Brauktuves seguma slīdamības samazināšana, izveidojot rievas apledojumā | km | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 1.6 | Gājēju un velosipēdu celiņu attīrīšana no sniega | m2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 1.6 | Gājēju un velosipēdu celiņu slīdamības mazināšana, kaisot sāli, smilti vai šķembiņas | m2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 2.8 | Nesaistīta ceļa seguma atputekļošanas darbi laistot ar ūdeni | km | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | CS2017/5.3. | Nesaistīta ceļa seguma atputekļošanas darbi (iestrādājot klātnē CaCl2 pārslās 0,4 kg/m2)* | m2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

#### 6. pielikums

Iepirkuma ONP 2018/43 Nolikumam

Līgums Nr. ONP 2018/43

„Ceļu ikdienas uzturēšanas darbi Olaines novadā”

(projekts)

Olaines novads	2018.gada ____.____________

PUSES:

PASŪTĪTĀJS: OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA, reģ. Nr. 90000024332, juridiskā adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV - 2114, tās izpilddirektora Ģirta BATRAGA personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” un Olaines novada pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā Pasūtītājs, Līdzējs vai savstarpēji ar Izpildītāju - Līgumslēdzēji, no vienas puses,

un

IZPILDĪTĀJS: __________________, vien. reģ. Nr. ____________________, juridiskā adrese: ____________________________, tās _____________________ personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata (turpmāk tekstā Izpildītājs, Līdzējs vai savstarpēji ar Pasūtītāju – Līgumslēdzēji), no otras puses, ņemot vērā atklātā konkursa ONP 2018/43 „Ceļu ikdienas uzturēšanas darbi Olaines novadā”, noslēdz līgumu (turpmāk – Līgums):

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt periodiskās uzturēšanas ceļu darbus Olaines novadā (turpmāk tekstā – Darbi) Līgumā noteiktajā laikā un kārtībā.

  - Darbu izpildes vietas un apjomi norādīti Līguma 2.3. un 2.4. punktā atrunātāja kārtībā.

  - Darbu veikšanas izmaksu izcenojumi noteikti Izpildītāja Finanšu piedāvājumā (2. pielikums), kas tiek ņemti par pamatu kopējo izmaksu aprēķināšanai pēc faktiski izpildītā Darbu apjoma.

  - Pasūtītāja norādīto Darbu izmaksas kopā nepārsniedz Līguma 4.1.punktā noteikto Līguma summu.

- DARBU IZPILDES NOTEIKUMI

  - Darbi ir jāveic saskaņā ar “Olaines novada Ielu un autoceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas Tehniskās specifikācijas 2017”, kas apstiprinātas 2017.gada 7.septembrī (Iepirkuma Nolikuma pielikums Nr.1) (turpmāk tekstā – Tehniskā specifikācija), Līguma noteikumiem un Pasūtītāja norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līguma cenu, Darbu apjomus vai Darbu izpildes termiņus.

  - Līguma darbības termiņš – 12 (divpadsmit) kalendārie mēneši no Līguma noslēgšanas dienas.

  - Izpildes un darbu uzdošanas kārtība Darbiem vasaras sezonā - Pasūtītājs Tehniskajās specifikācijās noteiktajā laikā pirms nepieciešamo Darbu uzsākšanas, zvanot uz Izpildītāja tālruņa numuru +371 _________ un nosūtot uz Izpildītāja e-pastu:____________, rakstisku informāciju par konkrētā laikā veicamo Darbu apjomu, informē Izpildītāju par nepieciešamajiem Darbiem. Izpildītājā pienākums ir veikt Darbus specifikācijās noradītajā termiņā un kvalitātē.

  - Izpildes un darbu uzdošanas kārtība darbiem ziemas sezonā – Izpildītājs veic Darbus Tehniskajās specifikācijās noteiktajā termiņā, vadoties pēc laika apstākļiem. Darbus, kas veicami saskaņojot ar Pasūtītāju, jāsaskaņo ne vēlāk kā 1 (vienu) stundu pirms darbu uzsākšanas zvanot uz Pasūtītāja tālruņa numuru +371 ___________ un nosūtot informāciju uz Pasūtītāja e-pastu:_______________.  Par ziemas sezonā veicamajiem Darbiem Izpildītajām katru dienu par iepriekšējā dienā veiktajiem darbiem jāaizpilda paveikto Darbu uzskaites žurnāls un katru dienu līdz plkst. 10:00 jāiesniedz Pasūtītajā pārstāvim pa e-pastu __________________. Paveikto darbu uzskaites žurnāla formu nosaka Pasūtītājs, saskaņojot ar Izpildītāju, un iesniedz Izpildītajam pirms ziemas sezonā veicamo Darbu uzsākšanas elektroniskā formātā Izpildītajā e-pastā ___________________.

    - Pasūtītājs ir tiesīgs Izpildītājam uzdot papildus Darbus, informējot Izpildītāju ne ātrāk kā 1 (vienas) stundas laikā pirms nepieciešamo papildus Darbu uzsākšanas, zvanot uz Izpildītāja tālruņa numuru +371 __________ un nosūtot rakstisku informāciju uz Izpildītāja e-pastu:_____________, informē Izpildītāju par konkrētā laikā veicamajiem papildus Darbiem.

  - Ja Darbu izpildīšanas procesā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Izpildītājs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Līdzēji uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.

  - Izpildītājs ir atbildīgs, lai darbu izpildē tiktu ievērota Tehniskā specifikācija un visas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības u.c prasības.

- DARBU NODOŠANA

  - Darbu izpildes termiņi atrunāti Līguma 2.3. un 2.4. punktā.

  - Katru mēnesi par iepriekšējā mēnesī faktiski veiktajiem Darbiem tiek noformēts, un abu Līgumslēdzēju parakstīts darbu nodošanas - pieņemšanas akts.

  - Pasūtītājs izvēles kārtībā darbu veikšanas laikā veic Darbu pārbaudi, fiksējot paveiktos Darbus foto fiksācijās un, ja nepieciešams - apraksta veidā. Ja Pasūtītājam ir iebildumi par Darbu izpildes kvalitāti vai neatbilstību Līguma noteikumiem, Pasūtītājs, nepieaicinot Izpildītāja pārstāvi, sagatavo defektu aktu un nekavējoties (dienā, kad konstatēta neatbilstība) iesniedz Izpildītājam e-pastā ________________ un informē pa tālruņa numuru +371 ___________. Izpildītājs novērš defektu aktā konstatētās neatbilstības ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā no defektu akta saņemšanas brīža vasaras sezonā veicamajiem Darbiem un ne vēlāk kā 2 (divu) stundu laikā ziemas sezonā veicamajiem darbiem, tomēr Pusēm ir tiesības vienoties par citu defektu novēršanas termiņu minētā akta sagatavošanas brīdī, skaitot no defektu akta sagatavošanas brīža.

  - Ja Izpildītājam, pēc defektu akta saņemšanas, ir iebildumi par defektu aktā fiksēto, Pusēm ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksā Izpildītājs, ja tiek konstatēts, ka konstatēto neatbilstību rašanās iemesls ir Izpildītāja vaina. Ja neatkarīgais eksperts konstatē, ka neatbilstība nav radusies Izpildītāja vainas dēļ, neatkarīgā eksperta pakalpojumu apmaksā Pasūtītājs. Neatkarīga eksperta pieaicināšana ekspertīzes veikšanai neatbrīvo Izpildītāju no defektu aktā konstatēto nepilnību novēršanas.

  - Ja Izpildītājs neceļ iebildumus vai Izpildītāja iebildumi ir bijuši nepamatoti, un Izpildītājs Līguma 3.1. punktā norādītajā termiņā nenovērš Līguma 3.3. punktā minētā defektu aktā fiksētās neatbilstības, Pasūtītājam ir tiesības samazināt rēķinā norādīto summu tādā apmērā, kas sedz neatbilstoši Līguma noteikumiem veiktās Darbu daļas defektu novēršanas izmaksas, ieturot to no Izpildītājam veicamās samaksas, kā arī piemērot Līgumsodu par nesavlaicīgu Darbu un/vai Līgumā noteikto saistību izpildes termiņu kavējumu, kas minēts Līguma 9.1. punktā. Pasūtītājam ir tiesības minēto neatbilstību novēršanai uz Izpildītāja rēķina pieaicināt citu kompetentu personu un Izpildītāja pienākums ir segt konstatēto neatbilstību novēršanas izdevumus pilnā apmērā.

  - Ja pieņemšanas komisija konstatē trūkumus vai nepabeigtus Darbus, nodošanas – pieņemšanas akts netiek parakstīts, un Izpildītājam ir pienākums uz sava rēķina komisijas noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto Darbu izpildi, un pēc tam tiek veikta atkārtota Darbu pieņemšana.

  - Izpildītājs garantē, ka Darbi atbilst spēkā esošo normatīvu, kas attiecas uz šādu Darbu izpildi, prasībām un ka tie ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Izpildītājs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Izpildītājs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst normatīviem vai Līgumā noteiktajiem parametriem un ka Darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu.

  - Izpildītājs garantē, ka Darbu izpildē pielietotie materiāli atbilst normatīvajiem dokumentiem, ir sertificēti, bez slēptiem defektiem un nav bojāti.

- LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Kopējā paredzamā Līguma summa par Darbu izpildi nepārsniedz EUR 41 999,99 (četrdesmit vienu tūkstoti deviņus simtus deviņdesmit deviņus euro, deviņdesmit deviņus centus) bez PVN un PVN 21% EUR 8 819,99 (astoņi tūkstoši astoņi simti deviņpadsmit euro un deviņdesmit deviņi centi), kas kopā sastāda EUR 50 819,99 (piecdesmit tūkstoši astoņi simti deviņpadsmit euro un deviņdesmit deviņi centi).

  - Gadījumā, ja pašvaldības budžetā ir nepietiekošs finansējums Līgumā paredzēto Darbu apmaksai, Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkumā paredzēto Darbu apjomu, bet ne vairāk kā 30% (trīsdesmit procentu) apmērā (tas nozīmē, ka Pasūtītājam ir tiesības samazināt veicamo kopējo Darbu apjomu par summu, kas nav lielāka kā 30% no kopējās plānotas Līguma summas, kas norādīta Līguma 4.1.punktā).

  - Par darbu pienācīgu izpildi Pasūtītājs maksā Izpildītājam summu, kas tiek aprēķināta, ņemot vērā pielikumā Nr.2 minētās vienību līgumcenas.

  - Vienību Līguma summā ietverti visi nodokļi un nodevas, kā arī visi iespējamie Izpildītāja izdevumi, kas nepieciešami Izpildītāja saistību izpildei.

  - Samaksu par izpildītājiem Darbiem Pasūtītājs veic 10 (demsit) darba dienu laikā pēc iepriekšēja mēneša pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas no Izpildītāja.

  - Maksu par Darbiem Pasūtītājs pārskaita Izpildītāja norādītajā norēķinu kontā, saskaņā ar saņemto rēķinu. Maksājums tiek uzskatīts par veiktu ar datumu, kas Pasūtītājs iesniedzis bankā atbilstošu maksājuma uzdevumu.

  - Izpildītāja finanšu piedāvājumā (2. un 2.1.pielikums) noteiktās Darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem Darbiem.

- IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

Izpildītāja pienākumi:

  - pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam jāsniedz pārskats par Līguma priekšmetā paredzēto Darbu izpildes gaitu;

  - segt visus ar Darbu veikšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī par telekomunikāciju pakalpojumiem līdz Darbu pilnīgai pabeigšanai;

  - nodrošināt visu nepieciešamos dokumentus, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt Darbus;

  - nodrošināt visas Darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Latvijas normatīviem un Ministru kabineta noteikumiem;

  - nodrošināt Darbu veikšanas vietas ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai;

  - norakto grunti un derīgos kokmateriālus nogādāt Pasūtītāja norādītā vietā novada teritorijā;

  - rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Darbu izpildi;

  - nodrošināt Pasūtītājam brīvu pieeju Darbu veikšanas vietām;

  - nodrošināt transporta kustības plūsmas regulēšanu;

  - ievērot Līguma noteikumus, normatīvos aktus, kas regulē Darba veikšanu, drošības tehnikas, ugunsdrošības un vides aizsardzības instrukcijas;

  - Darbus, saskaņā ar Līgumu, izpildīt kvalitatīvi, ievērojot visas LR spēkā esošās normas un noteikumus, kas attiecas uz šādu Darbu izpildi;

  - izpildot Darbus atbilstoši Līgumam, Izpildītājam jābūt visām šo Darbu veikšanai nepieciešamajām atļaujām un citiem dokumentiem kas attiecas uz Darbu veikšanu.

  - rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru Darbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās;

  - nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;

  - uzņemties risku (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Darbu veikšanas vietām, kamēr Darbu veikšanas vietās tiek veikti Darbi;

  - pēc Darbu pabeigšanas Darbu vietā sakārtot Darbu vietu (aizvākt būvgružus, aizvākt Izpildītājam piederošo inventāru un darba rīkus, nodrošināt drošu automobiļu un gājēju satiksmi Darba vietā, u.c.);

  - veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem.

  - Līguma darbības laikā paveikt Darbus par summu, kas var sasniegt Līguma 4.1.punktā norādīto.

- PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

Pasūtītāja pienākumi:

  - veikt norēķinus ar Izpildītāju, atbilstoši Līgumā veiktajiem Darbiem.

  - Pasūtītājs apņemas pieņemt Izpildītāja veiktos Darbus, saskaņā ar pieņemšanas-nodošanas aktiem, ja tie atbilst Pasūtītāja prasībām un faktiski izpildītajiem Darbiem.

  - Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Darbu izpildes procesā Izpildītāja veikto Darbu izpildes atbilstību Līguma noteikumiem.

  - Lai kontrolētu Darbu izpildi, Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā uzturēties teritorijā, kurā Izpildītājs veic Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem.

- IZMAIŅAS LĪGUMĀ

  - Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un visu Līdzēju parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, Izpildītājam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Izpildītāja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Izpildītāja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē visiem Līdzējiem ar Līguma izmaiņām.

- APDROŠINĀŠANA

  - Izpildītājs ir atbildīgs par visu Darbu vietā veicamo darbu drošību un apņemas Darbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar veicamajiem Darbiem, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.

- LĪGUMSODS

  - Par nesavlaicīgu Darbu un/vai Līgumā noteikto saistību izpildes termiņu kavējumu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumsodu 0,02 % (nulle komats nulle divi procenti) apmērā no Līguma 4.1. punktā atrunātās summas, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma 4.1. punktā atrunātās summas. Līgumsods neatbrīvo Izpildītāju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.

  - Par nekvalitatīvi izpildītiem Darbiem vai nekvalitatīviem iestrādātiem materiāliem, kas tiek konstatēti veicot kvalitātes laboratorijas pārbaudes vai mērījumus, Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumsodu 0,02 % (nulle komats nulle divi procenti) apmērā no Līguma 4.1. punktā atrunātās summas, par katru fiksēto neatbilstību.

  - Ja Izpildītājs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek pārtraukts Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 30% (trīsdesmit procentu) apmērā no Līguma summas.

  - Līgumsoda summu, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem Izpildītājam ir jāmaksā Pasūtītājam, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no jebkura maksājuma, kas Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu jāveic Izpildītājam.

  - Ja Pasūtītājs neizdara maksājumus 4.punktā noteiktajā kārtībā un termiņos, Pasūtītājs maksā Izpildītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma 4.1.punktā atrunātās summas. Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās Līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.

- LĪGUMA IZBEIGŠANA

  - Līgums var tikt izbeigts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

  - Pasūtītājs var ar rakstveida paziņojumu Izpildītājam par saistību neizpildīšanu, izbeigt visu Līgumu vai tā daļu:

    - ja Izpildītājs nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt Darbus Līgumā noteiktajos termiņos – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu;

    - ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu.

  - Izpildītājs 10.2.punktā minētā Līguma izbeigšanas gadījumā 10 (desmit) darba dienu laikā no 10.2.punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam jebkuru kā avansu saņemto summu.

  - Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami.

  - Līguma pārtraukšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Darbu veikšanas vieta tiktu atstāta droša automobiļu un gājēju satiksmei, nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām un nodod Pasūtītājam uz Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Izpildītāja personāls atstātu Darbu veikšanas vietu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušies.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām vai citādi traucē vai neļauj Izpildītājam veikt savas līgumsaistības, Izpildītājam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju pirmstermiņa Līguma izbeigšanu. Ja Pasūtītājs piecu darba dienu laikā neveic nokavēto maksājumu, tad Izpildītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu un saņemt no Pasūtītāja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.

- FORCE MAJEURE

  - Līdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta Force Majeure gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad Force Majeure ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs ir nokavējis saistību izpildi.

  - Šajā punktā Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko attiecīgais Līdzējs nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Līdzēju iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi un preču pārvadājumu embargo u.c.

  - Ja izceļas Force Majeure situācija, Izpildītājs nekavējoties paziņo Pasūtītājam rakstiski par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Izpildītājam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši Force Majeure. Jebkuram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumu, ja Force Majeure apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk kā četrus mēnešus.

- NODOKĻI UN NODEVAS

12.1.	Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma cenā, un izdarīt to maksājumus ir Izpildītāja pienākums.

- PIEMĒROJAMĀ LIKUMDOŠANA UN STRĪDU ATRISINĀŠANAS KĀRTĪBA

  - Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu.

  - Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas normām.

- LĪGUMA NOSLĒGŠANA UN SPĒKĀ ESAMĪBA

  - Līgums noslēgts 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, vienu – Izpildītājs.

  - Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēji to ir parakstījuši.

  - Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar Līgumu, to izbeidz vienpusēji.

- PUŠU ADRESES

  - Visiem paziņojumiem, ko Līdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu (ja otra puse to atzīst) vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.

  - Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.

  - Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz šādu adresi, ja vien Līdzējs - informācijas saņēmējs - nav iepriekš norādījis savādāk.

- PIELIKUMI

1.pielikums – Tehniskais piedāvājums;

2.pielikums – Finanšu piedāvājums;

2.1.pielikums – Vienības izmaksu aprēķins.

- PUŠU REKVIZĪTI:

Pasūtītājs:	Izpildītājs: