APSTIPRINĀTS

Ar Olaines novada pašvaldības

pastāvīgās iepirkumu komisijas lēmumu

2014.gada 26.jūnijā sēdē

Protokols Nr.1

IEPIRKUMA

„Tehniskā projekta izstrāde Olaines pieaugušo un bērnu bibliotēkas rekonstrukcijai”

IDN: ONP 2014/29

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Vispārīgā informācija

  - Centralizēto iepirkumu institūcija

Olaines novada pašvaldība, kas veic centralizēto iepirkumu institūcijas funkcijas, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 16.pantu (turpmāk – Institūcija).

    - Rekvizīti:

Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV – 2114, Latvija

Reģ. Nr. 90000024332

PVN reģ. Nr. LV90000024332

AS “Swedbank”

Konts LV34HABA0551036014438

Kods HABALV22

Tālrunis: +371 67964333

Fakss: +371 67963777

E-pasts: olainesdome@olaine.lv

    - Kontaktpersona, kas ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt organizatorisku informāciju par procedūru: Irina LAVRINOVIČA – Olaines novada pašvaldības iepirkumu vadītāja, tālr. 67146050, 20454465, e-pasts: iepirkumi@olaine.lv.

  - Iepirkumu komisija

Iepirkumu komisija izveidota, pamatojoties uz grozījumiem Olaines novada domes 2009.gada 30.septembra sēdes lēmumā „Par Olaines novada pašvaldības pastāvīgās iepirkumu komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu” (6.prot.,36.p.) (turpmāk – Komisija).

  - Pasūtītājs: Olaines Kultūras centrs

    - Rekvizīti:

Zeiferta iela 11, Olaine, Olaines novads, LV-2114

Reģ. Nr. 90000023873

AS “Swedbank”

Konts: LV20 HABA 0551 0360 1653 3

Kods: HABALV22

Tālr.: 67966148

E-pasts: kultura@olaine.lv

  - Iepirkuma priekšmets

Tehniskā projekta izstrāde Olaines pieaugušo un bērnu bibliotēkas rekonstrukcijai ēkā Veselības ielā 7 (turpmāk tekstā Pakalpojums), saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu un Līguma projektu (6.pielikums).

    - CPV kodi: 71320000-7 (Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi)

    - Līguma darbības laiks

      - Līguma darbības termiņš: tehniskā projekta izstrādei 6 (seši) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas.

  - Objekta apskate

    - Pirms piedāvājumu sagatavošanas ieinteresētajiem piegādātājiem tiks rīkota objekta apskate 2014.gada 09.jūlijā plkst. 1000, tiekoties Olaines novada domes foajē – Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā.

  - Informācijas sniegšana, iespējas iepazīties ar iepirkuma Tehnisko specifikāciju un saņemt to

    - Ieinteresētie piegādātāji var iepazīties ar Tehnisko specifikāciju:

      - Olaines novada pašvaldībā, 225.kabinetā, darba dienās no plkst.09:00 līdz plkst.12:00 un no plkst.13:00 līdz plkst.17:00 (piektdienās līdz plkst.15:00), iepriekš pa tālruni sazinoties ar 1.1.2.punktā minēto kontaktpersonu.

      - Olaines novada pašvaldības mājaslapā: http://www.olaine.lv, sadaļā „Iepirkumi”, „Pakalpojumi”.

    - Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta pašvaldības mājas lapā (www.olaine.lv, sadaļā “Iepirkumi”, „Pakalpojumi”) pie Tehniskās specifikācijas. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

  - Piedāvājumu iesniegšanas kārtība

    - Pretendents var iesniegt:

      - piedāvājumu tikai par visu iepirkuma apjomu;

      - viena piedāvājuma variantu.

    - Piedāvājumu var iesniegt līdz 2014.gada 30.jūlija plkst. 11.00 Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Zemgales ielā 33, Olainē, LV-2114, Latvija, tālrunis 67964333, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē pirms augstāk minētā termiņa beigām. Piedāvājums, kas iesniegts pēc norādītā termiņa, tiek neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam vai nosūtīts ierakstītā pasta sūtījumā uz adresi, ko pretendents ir norādījis uz piedāvājuma.

    - Piedāvājumi:

      - kas iesniegti vai piegādāti pēc 1.7.2.apakšpunktā noteiktā termiņa, netiek pieņemti;

      - kas saņemti pa pastu pēc 1.7.2.apakšpunktā noteiktā termiņa, neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

    - Iesniegto piedāvājumu pretendents var atsaukt, grozīt un labot vai papildināt tikai līdz 1.7.2.punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu, kuru paraksta pretendenta likumiskais pārstāvis vai kuram ir tiesības pārstāvēt pretendentu šajā konkursā. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, tam jāpievieno oriģināla pilnvara. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā un piedāvājumam pievieno personu grupas dalībnieku vienošanos par piedāvājuma iesniegšanu un iespējamā līguma izpildi. Dokumentu kopijas un tulkojumus apliecina personu grupas dalībnieks, uz kuru konkrētais dokuments attiecas.

    - Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pretendenta pieteikumā (standarta forma 2.pielikums) papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

    - Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina pretendenta pilnvarotai personai.

  - Piedāvājuma noformēšana

    - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

      - Pasūtītāja nosaukums un adrese;

      - Pretendenta nosaukums un adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs;

      - atzīme: Piedāvājums iepirkumam „Tehniskā projekta izstrāde Olaines pieaugušo un bērnu bibliotēkas rekonstrukcijai” (identifikācijas Nr. ONP 2014/29)”;

      - norāde: „Neatvērt līdz 2014.gada 30.jūlija plkst. 1100”.

    - Piedāvājuma dokumentiem jābūt sastādītiem latviešu valodā.

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, sagatavotiem drukātā formā.

    - Piedāvājums jāiesniedz caurauklots, sanumurētām lapām, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, uzlīmei jābūt apzīmogotai un to paraksta pretendenta pilnvarota persona.

    - Personai, kura paraksta piedāvājumu, jābūt tiesīgai parakstīt iepirkuma Līgumu.

    - Pretendents var izmantot šīs Tehniskās specifikācijas pielikumos pievienotos dokumentus, to kopijas, kā arī no jauna sagatavotus dokumentus, saglabājot Tehniskās specifikācijas pielikumos pievienoto dokumentu veidu un formātu.

  - Cita informācija

    - Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

    - Iesniedzot piedāvājumu pretendents apstiprina, ka: pretendentam ir skaidras un saprotamas viņa tiesības un pienākumi; pretendents atbilst noteikumos izvirzītajām prasībām; pretendents ir iepazinies ar iepirkuma noteikumu saturu, atzīstot tos par pareiziem un atbilstošiem, līdz ar ko visas pretenzijas un sūdzības, ja tādas ir, par noteikumiem ir iesniedzamas pirms piedāvājumu iesniegšanas vai neiesniedzot piedāvājumu; pretendentam ir skaidras un saprotamas noteikumos noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, Līguma priekšmets un Tehniskā specifikācija līdz ar ko viņš atzīst, ka Komisija ir nodrošinājusi Pretendentam iespēju bez attaisnojama riska iesniegt piedāvājumu.

- Prasības pretendentiem

  - Pretendentu izslēgšanas noteikumi

    - Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja:

      - ir pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cita līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta, ir uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas tiek likvidēts;

      - tam Latvijā vai valstī, kur tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas maksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

  - Atbilstība profesionālās darbības veikšanai

    - Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atbilstoši attiecīgās valsts likumdošanas prasībām.

    - Pretendentam ir reģistrācijas apliecības (sertifikāti, atļaujas, licences u.tml.), kas, saskaņā ar attiecīgajā valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, nepieciešamas Tehniskajā specifikācijā noteikta Pakalpojuma sniegšanai.

    - Pretendents var nodrošināt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sertificētu personālu, kas sniegs iepirkuma minēto Pakalpojumu.

  - Minimālās prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

    - Pretendenta finanšu vidējais neto gada apgrozījums pēdējo trīs kalendāro gadu laikā (2011., 2012. un 2013.gadā) ir vienāds vai pārsniedz piedāvāto līgumcenu.

    - Pretendentu, kuri dibināti pēc 2011.gada, finanšu vidējais neto gada apgrozījums tiek rēķināts par faktiski nostrādāto laiku.

  - Minimālās prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

    - Pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetam līdzīga pakalpojuma sniegšanā pēdējo trīs kalendāro gadu laikā (uz piedāvājuma iesniegšanas termiņu). Tiks uzskatīts, ka pretendentam ir šī pieredze, ja tas ir veicis un pilnīgi pabeidzis vismaz vienu līdzīgu (pēc apjoma, rakstura, platības m² un kopējas līgumcenas) sabiedriski nozīmīgas publiskas ēkas projektēšanas darbu.

    - Pretendents līguma izpildei var nodrošināt sertificētu projektētāju:

      - kura izglītība un profesionālā kvalifikācija nodrošina nepieciešamo projektēšanas darbu izpildi;

      - kurš ir bijis būvprojekta vadītājs un veicis izstrādāta projekta autoruzraudzību.

    - Visiem Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem jābūt attiecīgi sertificētiem, un ar pieredzi vismaz viena līdzīgas nozīmes objekta inženierdaļu projektēšanā, kur viņi ir bijuši savu daļu vadītāji.

- Iesniedzamie dokumenti

  - Pretendenta pieteikums (jāsagatavo saskaņā ar Pretendenta pieteikuma standarta formu (2.pielikums)), kuram pievienota vispārīga informācija par Pretendentu (2.1.pielikums) un Informācija par Pretendentu grupā ietilpstošajiem partneriem un apakšuzņēmējiem (2.2.pielikums).

  - Ārvalstu uzņēmumi iesniedz Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdoto reģistrācijas apliecības kopiju.

  - Pretendenta Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija, kas apliecina pretendenta tiesības veikt uzņēmējdarbību projektēšanā (komersantiem, kas reģistrēti līdz 2011.gada 19.oktobrim) vai lēmums par reģistrāciju/atkārtotu reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā un nepieciešamības gadījumā lēmums par informācijas atjaunošanu, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumu Nr.799 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” 11.punkta prasībām

  - Ārvalstu uzņēmumi iesniedz līdzvērtīgas reģistrācijas apliecības (izziņas vai darbu veikšanas atļaujas), ko izsniegušas līdzvērtīgas nozares institūcijas vai profesiju vai arodu reģistri citā valstī, kur pretendents reģistrēts.

  - Apakšuzņēmēji iesniedz reģistrācijas apliecību kopijas un atbildīgo darbinieku sertifikātu kopijas, kas saskaņā ar LR spēkā esošajiem tiesību aktiem nepieciešamas viņam nodota Pakalpojuma sniegšanai.

  - Pretendenta izziņa par viņa finanšu vidējo neto gada apgrozījumu euro pēdējo trīs kalendāro gadu laikā (2011., 2012. un 2013.gadā), uzrādot summas par katru no iepriekšējiem trim gadiem.

    - Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, 3.6.punkta prasībām atbilstoša izziņa iesniedzama par personu grupā iekļauto personu kopējo finanšu apgrozījumu.

    - Pretendenti, kuri dibināti pirms nepilniem trim gadiem, iesniedz 3.6.punktā minēto izziņu par faktiski nostrādāto laiku.

  - Informācija par Pretendenta pieredzi līdzīgu darbu veikšanā pēdējo trīs gadu laikā uz piedāvājuma iesniegšanas termiņu. Informācija noformējama atbilstoši Tehniskajai specifikācijai pievienotajai formai (3.pielikums) un 2.4.1.punkta prasībām. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, šī punkta prasībām atbilstošs pakalpojumu uzskaitījums jāiesniedz par personu grupā iekļauto personu darbiem.

  - Pakalpojuma izpildei paredzēto galveno speciālistu saraksts (standarta forma – 3.1.pielikums) un Informācija par līguma izpildei piedāvāto sertificēto projektētāju pieredzi un kvalifikāciju (standarta forma – 3.2.pielikums), pielikumā pievienojot spēkā esošus, Latvijas Republikas vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas sertifikācijas institūcijas izsniegtus kvalifikācijas sertifikātu kopijas.

  - Tehniskais piedāvājums jāsagatavo, izmantojot 4.pielikumā doto standarta formu. Tehniskajam piedāvājuma pretendents pievieno darbu izpildes laika grafiku.

  - Finanšu piedāvājums jāsagatavo, izmantojot 5.pielikumā doto standarta formu, vienības cenas norāda EUR ar diviem cipariem aiz komata.

  - Nosakot vienības cenas Pakalpojumam, tajās ietver izmaksas, bez kā nebūtu iespējama iepirkumā paredzēta Pakalpojuma tehnoloģiski pareiza, Tehniskajai specifikācijai, Projektēšanas uzdevumam un spēkā esošiem normatīviem aktiem atbilstoša izpilde pilnā apjomā, noteiktajā termiņā, ievērojot līguma projekta nosacījumus. Pretendents ieraksta cenas visās paredzētajās pozīcijās. Ja kādā pozīcijā cenas nav norādītas, piedāvājums tiek uzskatīts par neatbilstošu un tālāk netiek vērtēts.

  - Līguma izpildes laikā Pretendenta piedāvātās vienību cenas paliek nemainīgas un nav nekādā ziņā pakļautas izmaiņām, izņemot līguma projektā (6.pielikums) noteiktajos gadījumos.

- Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji

  - Iesniegto piedāvājumu atvēršana un vērtēšana notiek slēgtā Komisijas sēdē.

  - Pretendentu atlases laikā Komisija atlasa pretendentus, kuri atbilst 2.2., 2.3. un 2.4. punktu prasībām. Ja pretendents neatbilst 2.2., 2.3. vai 2.4. punktu prasībām, Komisija pieņem lēmumu par pretendenta piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

  - Tehniskās specifikācijas 2.1. punktā (Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā) minēto apstākļu esamību Komisija pārbauda tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta trešajā daļā minētajām prasībām un kritērijiem.

  - Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā Komisija izvērtē piedāvājuma atbilstību Tehniskās specifikācijas un Projektēšanas uzdevuma (1.pielikums) prasībām. Ja pretendenta piedāvājums neatbilst kādām no Tehniskās specifikācijas un/vai Projektēšanas uzdevuma (1.pielikums) prasībām, Komisija pieņem lēmumu par pretendenta piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā.

  - Aritmētisko kļūdu labošana

    - Pirms finanšu piedāvājumu vērtēšanas, Komisija pārbauda, vai tajā nav pieļautās aritmētiskās kļūdas.

    - Ja piedāvājumā tiek konstatētās aritmētiskās kļūdas, Komisija tās atbilstoši izlabo. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus.

  - Nepamatoti lēts piedāvājums

    - Ja piedāvājums ir nepamatoti lēts, Komisija pirms šī piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, īpaši attiecībā uz:

    - Pakalpojuma metodes izmaksām;

    - izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem pakalpojuma veikšanas apstākļiem, kas ir pieejami pretendentam;

    - piedāvātā Pakalpojuma īpašībām un oriģinalitāti;

    - Pretendenta iespējām saņemt komercdarbības atbalstu.

    - Komisija, pirms lēmuma pieņemšanas par pretendenta iespējamo noraidīšanu, konsultējoties ar pretendentu, izvērtē visus 4.6.1.punktā minētos faktorus.

    - Ja Komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka pretendents saņēmis valsts atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar pretendentu var noraidīt, tikai pamatojoties uz to, ka pretendents nevar komisijas noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir likumīgs. Ja Komisija noraida piedāvājumu šā iemesla dēļ, tā informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu un noraidīšanas iemeslu.

  - Pirms lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas, lai pārbaudītu vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ, Komisija:

    - attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

a) par maksātnespējas un likvidācijas procesiem — no Uzņēmumu reģistra,

b) par nodokļu parādiem — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Komisija minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīga saņemt, neprasot Pretendenta piekrišanu.

    - attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus pieprasa, lai tas 10 (desmit) darbdienu laikā iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas 8.2 piektajā daļā noteiktie gadījumi. Ja pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Komisija to izslēdz no dalības iepirkumā.

  - Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

    - Komisija līguma slēgšanai izvēlas piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto kopējo Līguma cenu no tiem piedāvājumiem, kas nav izslēdzami PIL 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ, atbilst visām Tehniskās specifikācijas un Projektēšanas uzdevuma prasībām (1.pielikums).

    - Vērtējot piedāvājuma cenu, Komisija ņem vērā līguma cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

- Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

  - Komisija triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu, nosūtot rakstisku paziņojumu, kā arī pašvaldības mājaslapā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju minētajam lēmumam.

- Nosacījumi līguma izpildei

  - Gadījumā, ja pašvaldības budžetā ir nepietiekošs finansējums Līgumā paredzēta Pakalpojuma apmaksai, Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkumā paredzēta Pakalpojuma apjomu, bet ne vairāk kā 30% (trīsdesmit procentu) apmērā.

  - Avansa summa nav pieļaujama lielāka par 30% (trīsdesmit procentiem) no kopējās Līguma cenas.

Iepirkumu komisijas locekle			K.Matuzone

- pielikums

Tehniskai specifikācijai

Iepirkuma IDN: ONP 2014/29

## PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

1. Projektējamais objekts:

Olaines novada bibliotēka.

Ēkas fasādes renovācija, siltināšana.

Teritorijas labiekārtošana.

2. Projektējamā objekta adrese, zemes vienības kadastra Nr:

Veselības ielā 7, Olainē, Olaines novadā, kadastra Nr. 8009 002 0514

3. Nekustamā īpašuma īpašnieks, īpašuma tiesību apliecinošs dokuments:

Olaines novada pašvaldība reģ.Nr.90000024332, Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114.

Zemesgrāmatu apliecība - Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa, Olaines pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 205.

4. Nekustamā īpašuma lietotājs:

SIA „Olaines veselības centrs” reģ.Nr.40003122655, Veselības iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114.

5. Zemes gabala kopplatība, no tās projektējamā:

Kopplatība - 16358 kv.m.

6. Ēku stāvu skaits:

Divi virszemes stāvi un pagrabstāvs.

7. Pasūtītājs:

Olaines novada pašvaldība, reģ.Nr.90000024332, Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114.

8. Kopējā rekonstruējamā, renovējamā objekta telpu platība, lielumi:

Olaines novada bibliotēkas telpu platība - 1266.4 kv.m. precizējama/nosakāmā tehniskā projektā.

Ēkas Veselības ielā 7, Olainē, Olaines novadā esošais apbūves laukums 1689.1 kv.m., būvtilpums 12527 kub.m. (saskaņā ar (12.02.1999.) Nekustamā īpašuma tehnisko pasi, arhīva lieta Nr.191).

9.Projektēšanas stadija:

Tehniskais projekts.

10. Būvniecības veids:

Rekonstrukcija/renovācija.

11. Projektēšanas uzdevumam pievienotie dokumenti, būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli:

Pielikums Nr.1.1. Olaines novada pašvaldības būvvaldes 2013.gadā 8.maijā izsniegts plānošanas un arhitektūras uzdevums „Pieaugušo un bērnu bibliotēka Veselības ielā 7, Olainē, Olaines novadā”;

Pielikums Nr.1.2. Olaines bibliotēkas vadītājas izsniegts darba uzdevums (eksplikācija);

Pielikums Nr.1.3. Pasūtītāja izsniegti vizuālie materiāli - Olaines novada bibliotēkas mets;

Pielikums Nr.1.4. Zemes robežu plāna kopija;

Pielikums Nr.1.5. 12.02.1999. Nekustamā īpašuma tehniskā pase, arhīva lieta Nr.;

Pielikums Nr.1.6. topogrāfiskais plāns.

12. Projektēšanas mērķis:

Objektu - Olaines novada bibliotēku izprojektēt, izbūvēt atbilstoši LR spēkā esošām normatīvo aktu prasībām esošās ēkas Veselības ielā 7, Olainē, Olaines novadā centrālajā (vidējā) korpusā.

Daļu no ēkas Veselības ielā 7, Olainē, Olaines novadā rekonstruēt (pārprojektēt, pārbūvēt) Olaines novada bibliotēkas vajadzībām, saskaņā ar Pielikumu Nr.1.3.  Norādītām platībām (apjomam) nepieciešama jaunu inženiertīklu izbūve.

Visas ēkas Veselības ielā 7, Olainē, Olaines novadā renovācija, siltināšana.

13. Vispārīgās prasības Tehniskajam projektam:

Atbilstība Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem, kā arī apbūves noteikumiem, būvvaldes izdotajam plānošanas un arhitektūras uzdevumam, pašvaldību vai citu institūciju izdotajiem tehniskajiem noteikumiem.

Tehniskā projekta risinājumam jāgarantē būves un tās atsevišķu elementu stiprība, stingrība, noturība, energoefektivitāte, būvakustiskās īpašības un aizsardzība pret sprādzieniem un ugunsdrošība, darba un vides aizsardzība kā būvniecības, tā arī ekspluatācijas laikā.

Tehniskā projekta risinājumiem jābūt racionāliem, funkcionāliem un tehniski ekonomiski pamatotiem.

Tehniskais projekts jāizstrādā digitālā formā, LKS-92TM koordinātu sistēmā, Baltijas augstumu sistēmā. Pasūtītājam jāiesniedz 3 izdrukāti eksemplāri ar oriģināliem saskaņojumiem uz ģenerālplāna lapas, kā arī pilnā komplektācijā uz elektroniskā datu nesēja: rasējumu daļa – *dwg faila formātā; tekstuālais materiāls MS Office word formātā vai analogs; darbu apjoma saraksts un tāmes MS Office Excel formātā vai analogs.

14. Prasības teritorijas labiekārtojuma projektēšanai:

Projektējamās teritorijas zonējumu projektēt dažādai funkcionālajai izmantošanai (pagalma apzaļumošana, nožogojumi, piebraucamie ceļi, stāvlaukumi, gājēju ietves, pandusi, kāpnes, apgaismojuma shēma, labiekārtojuma elementi) saskaņā ar Pasūtītāja izsniegto vizuālo materiālu - Olaines novada bibliotēkas mets Pielikums Nr.1.3., nekustamā īpašuma robežplānā norādītajām īpašuma robežās un esošiem izbūvētiem labiekārtojuma elementiem un būvēm (piemēram: estrāde, promenāde, lapenes, gājēju ietves, stāvlaukums).

15. Prasības vides pieejamības projektēšanai:

Nodrošināt vides pieejamību labiekārtojamā teritorijā un rekonstruējamā ēkā (objektā). Tehniskā projektā izmantojot universālo dizainu, telpas un iekārtas pielāgot izmantošanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

16. Prasības telpu projektēšanai:

Projektējot Olaines novada bibliotēku - jāparedz šādas telpas, saskaņā ar Pasūtītāja izsniegto vizuālo materiālu - Olaines novada bibliotēkas mets Pielikums Nr.1.3.:

Pagrabstāvā:

Kāpņu telpas;

Gaiteņi;

Saimniecības telpa;

Arhīvs;

Liftu šahtas;

Tehniskās telpas.

1.stāvā:

Ieejas halles;

Ģērbtuve;

Gaiteņi, priekštelpas;

Foajē;

Atpūtas telpa;

Funkcionālas priekštelpas;

WC;

Administrācijas telpas;

Darbinieku atpūtas telpa;

Datu apstrādes telpa;

Abonementa telpa (bērnu);

Kopēšanas tehnikas telpa;

Lasītava (bērnu);

Bērnu rotaļu istaba;

Pasākumu telpa;

Semināru zāle;

Kāpņu telpas;

Liftu telpas.

2.stāvā:

Foajē;

Atpūtas telpa;

WC;

Gaiteņi, priekštelpas;

Kāpņu telpas;

Tehniskā personāla telpa;

Novadpētniecības lasītava;

Lasītava (pieaugušo);

Datorlasītava;

Abonementa telpa (pieaugušo);

Terases / vasaras lasītavas.

16. Prasības ēkas fasāžu projektēšanai:

Ēkas fasādes projektu izstrādāt saskaņā ar Pasūtītāja izsniegto vizuālo materiālu - Olaines novada bibliotēkas mets Pielikums Nr.1.3.:

17. Prasības telpu izbūves, apdares projektēšanai:

Projektēt būvizstrādājumus, materiālus, iekārtas, mēbeles un inventāru, kas ir cilvēka veselībai un videi nekaitīgas. Projektēt cilvēku veselībai, dzīvībai un videi nekaitīgus reglamentētās sfēras būvizstrādājumus, kuru atbilstība apliecināta saskaņā ar atbilstības novērtēšanu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā elektrotehniskos izstrādājumus, ko ierobežo attiecīgās jomas normatīvie akti.

18. Prasības inženierkomunikāciju projektēšanai:

Projektēt jaunas iekšējās inženierkomunikācijas objektam - Olaines novada bibliotēka, autonomas ar esošo ēku nesaistītas iekārtu vadības un uzskaites sistēmas. Jaunprojektējamo inženierkomunikāciju pieslēgšana - centralizētās sistēmas tīkliem.

Projektējams siltummezgls, iekšējā apkures sistēma, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas sistēma, iekšējā elektroapgāde, trīsfāžu elektroapgādes pieslēgums, ugunsdrošības, aizsardzības un apsardzes signalizācijas sistēmas; iekšējie vājstrāvu tīkli (telekomunikācija, datortīkli),  visai ēkas Veselības ielā 7 zibensaizsardzība.

19. Projekta sastāvs:

Vispārīgā daļa:

-	Izpildītājam jāpievieno pasūtītāja izsniegtie būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli un Izpildītājam saskaņā ar Pasūtītāja izsniegtu pilnvaru jāsaņem tehniskie noteikumi no institūcijām un/vai atbildīgajiem dienestiem par inženierkomunikāciju pieslēgšanu, jāsaņem tehniskie un/vai īpašie noteikumi no institūcijām, ja tas noteikts attiecīgās jomas normatīvajos aktos un atbilstoši plānošanas un arhitektūras uzdevuma 5.2.punkta noteiktajām prasībām jāizstrādā un jāreģistrē zemes gabala daļas topogrāfiskais plāns;

- 	Izpildītājam jāveic un tehniskam projektam jāpievieno - zemes gabala inženierģeoloģiskās izpētes materiāli;

- 	Izpildītājam jāpievieno paskaidrojuma raksts ar būves tehniskajiem rādītājiem un norādi par būves galveno lietošanas veidu (funkciju) atbilstoši Būvju klasifikācijai, kā arī ar vides pieejamības risinājumiem;

- 	Izpildītājam jāveic visas būves vizuālā apskate, tehniskā apsekošana un atbilstoši MK noteikumiem Nr. 444 par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana” un tehniskam projektam jāpievieno atzinums par ēkas būvkonstrukciju tehnisko stāvokli, inženierkomunikāciju veidiem un to funkcionalitāti;

Arhitektūras daļa:

-	vispārīgo rādītāju lapa;

Teritorijas sadaļa:

- būvprojekta ģenerālplāna rasējuma lapa M 1:500 uz topogrāfiskā uzmērījuma plāna ar zemes gabala robežām;

- 	savietotais projektējamo inženiertīklu plāns M 1:500 uz topogrāfiskā uzmērījuma plāna;

-	teritorijas vertikālais plānojums un labiekārtojuma risinājuma plāns;

-	transporta un gājēju kustības organizācijas shēma;

Arhitektūras sadaļa:

-	projektējamās būves daļas stāvu plāni ar telpu izmēriem un telpu grupu lietošanas veidu eksplikāciju, kuru pievieno konkrētā stāva plānam, visas ēkas jumta plāni;

- 	visas ēkas fasādes, tai skaitā fasāžu daļas, fragmenti ar augstuma atzīmēm;

- 	raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm, mezgli un detālzīmējumi;

-	iekārtu, mēbeļu, inventāra izvietojums;

- 	labiekārtojuma plāni, griezumi, fragmenti, mezgli;

- 	visu pielietojamo būvizstrādājumu un būvmateriālu, iekārtu, mēbeļu, inventāra specifikācijas;

Inženierrisinājumu daļa:

-	būvkonstrukcijas;

-	projektējamās būves daļas ūdensapgāde un kanalizācija (ārējā, iekšējā);

- 	projektējamās būves daļas apkure, vēdināšana un gaisa kondicionēšana;

- 	projektējamās būves daļas elektroapgāde (iekšējā);

- 	projektējamās būves daļas siltumapgāde;

-	projektējamās būves daļas telekomunikācijas, datorsistēmas, signalizācijas sistēmas, iekārtu vadības un automatizācijas sistēmas;

-	vides aizsardzības pasākumi;

- 	vājstrāvas;

- 	būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas;

Ekonomikas daļa:

- 	iekārtu, konstrukciju, materiālu un mēbeļu, inventāra kopsavilkums;

- 	būvdarbu apjomi;

- 	izmaksu aprēķins (tāme).

Būvdarbu organizācija

Ugunsdrošības pasākumu pārskats:

-	apraksts, kas ietver būves ugunsdrošības raksturlielumus;

-	ģenerālplāna ugunsdrošības risinājumi (ēku un būvju izvietošana, ārējo inženiertīklu izbūve, ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšana);

-	ugunsdrošības prasības būvkonstrukcijām un plānošanas risinājumiem (piemēram, ugunsbīstamības risku izvērtēšana un ugunsbīstamo zonu apraksts, ēku un būvju ugunsdrošības pakāpes, prasības nesošām un norobežojošām būvkonstrukcijām, to ugunsizturības robežas un ugunsreakcijas klases, prasības būvkonstrukciju apdarei, telpu ugunsslodze, dūmu aizsardzības risinājumi, prasības pret uguns un dūmu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā, speciālie ugunsdrošības pasākumi, ņemot vērā ēku un būvju īpatnības);

-	evakuācijas nodrošināšana;

-	ugunsaizsardzības sistēmas (ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, stacionāra ugunsdzēsības sistēma, ugunsgrēka izziņošanas sistēma, dūmu un karstuma kontroles sistēmas);

-	paredzētie inženiertehnisko sistēmu ugunsdrošības risinājumi;

-	manuālās (primārās) ugunsdzēsības iekārtas (telpu nodrošināšana ar ugunsdzēsības aparātiem (aprēķins) un citu ugunsdrošības aprīkojumu);

-	īpašie ugunsdrošības pasākumi ekspluatācijas stadijā;

Energoefektivitātes aprēķins.

20. Tehniskā projekta realizācija:

Olaines novada bibliotēkas rekonstrukcija, renovācija un labiekārtošana paredzēta vienā kārtā.

23. Pārējie nosacījumi:

Prognozējamais būvniecības uzsākšanas gads – 2015 - 2016.

24. Tehniskā projekta saskaņošana, akceptēšana:

Tehniskā projekta ekspertīzi pirms būvprojekta akcepta veic Pasūtītājs.

Projektētājs (Izpildītājs) veic būvprojekta saskaņošanu atbilstoši spēkā esošajai kārtībai un nodrošina būvprojekta akceptu.

25. Prasības autoruzraudzībai:

Pie projekta realizācijas nepieciešama autoruzraudzība.

  - pielikums

Tehniskai specifikācijai

Iepirkuma IDN: ONP 2014/29

  - pielikums

Tehniskai specifikācijai

Iepirkuma IDN: ONP 2014/29

Olaines bibliotēkas vadītājas izsniegts darba uzdevums

- Vispārīga informācija

- Bibliotēkas izvietošanai nepieciešamā platība ir aprēķināta pamatojoties un bibliotēkas darba pamatrādītājiem un ņemot vērā Ministru kabineta 2001.gada 11.septembrī pieņemto noteikumu Nr.395/2001 „Bibliotēku materiālā un tehniskā pamata normatīvi” sekojošas normas:

  - nepieciešamais minimālais lietotāju vietu skaits bibliotēkā (atkarībā no iespieddarbu krājuma lieluma);

  - lietotāju apkalpošanai nepieciešamā minimālā pamatplatība;

  - bērnu apkalpošanai nepieciešamā minimālā pamatplatība;

  - krātuvēm nepieciešamā minimālā pamatplatība;

  - bibliotēkas darbiniekiem nepieciešamā minimālā pamatplatība;

  - palīgtelpu minimālā pamatplatība;

  - optimālais attālums starp plaukteņiem lietošanas telpu zonā.

- Izstrādātajā tabulā „Olaines Bibliotēkas izvietošanai nepieciešamās platības aptuvenie aprēķini” (1.1.pielikums) ir parādīta gan pašreizēja telpu noslodze un krājumu izvietojums, gan iespējama jaunā telpu platība un to noslodze.

- Nepieciešamā (aptuvenā) kopējā platība – virs 1000 m2

- Olaines Bibliotēkas izvietošanai  nepieciešamās platības aptuvenie aprēķini

veikti saskaņā ar 11.09.2001. MK noteikumiem Nr.395

“Bibliotēku materiālā un tehniskā pamata normatīvi”

(stājušies spēkā 01.01.2002.)

| Nr. p.k. | TELPU GRUPAS | ESOŠĀ PLATĪBA (m²) | ESOŠĀS VIENĪBAS | NEPIEC. PLATĪBA (m²) | NEPIECIEŠAMĀS VIENĪBAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Abonements | 69,5 | Krājums – 12000; Izsniegš. lete; Datorizēta darbinieku vieta – 1 Katalogi -2 | 175 | Krājums 25 000 Lasītāju vietas – 4; Datorizēta lasītāju vieta (stāvvieta) – 1; Izsniegšanas lete; Datorizētas darbinieku vietas – 2 Katalogi -2 |
| 2. 2.1. | Lasītavas Uzziņu literatūras un periodikas lasītava | 44,8 | Krājums – 2000; Preses nos. 62 Lasītāju vietas – 14; Datorizētas lasītāju vietas – 1 | 120 | Krājums – 4000; Preses nosauk. – 70 Lasītāju vietas – 25; Datorizētas lasītāju vietas – 2 (datu bāzēm, el.katalogam) Datorizētas darbinieku vietas – 2 |
| 2.2. | Novadpētniecības lasītava | Nav | Krājums ~ 500 vienības Atrodas periodikas lasītavas daļā | 30 | Krājums – 1000; Lasītāju vietas – 4; Datorizētas lasītāju vietas – 1; Datorizēta darbin. vieta - 1 |
| 2.3. | Datorlasītava un multimediju nodaļa | Nav | 5 datorvietas atrodas abonementā Zemg 24; 5 datorvietas b.nodaļas lasītavā Kūdras 16 | 60 | Datorizētas lasītāju vietas – 10; Datorizēta darbin. vieta – 1; Krājums - 100 Lasītāju vietas – 4 Audio - video iekārtas; Datorizēta darbinieku vieta -1 |
| 3. | Semināru, pasākumu telpa + norobežota telpas daļa kafijas pauzei | nav | Nelieli pasākumi (līdz 20 dalībn.) notiek lasītavā | 60 | Vietu skaits - 40 |
| 4. 4.1. | Darbinieku telpas Datu apstrādei (kataloģizācija) Iespieddarbu apstrādei | 17,7 Z24 15,2 K16 | Krājums – 4000 Datorizētas darbinieku (kvalificēto bibliot.) vietas -2 | 30 | Datorizētas darbinieku (kvalificēto bibliotekāru) vietas -3 |
| 4.2. | Administrācijai | 11,6 | Datorizēta darbin. vieta –1 | 24 | Datorizēta darbinieku vieta –1 |
| 4.3. | Tehniskajiem darbiniekiem | Nav | Darba inv. atrodas gaitenī un san.telpā | 10 | Datorizēta 1darbiniekam (saimn., mākslin, admins) |
| 4.4. | Darbinieku atpūtas telpa | Nav | (~3m2 aprīkoti arhīva, depozitārija telpā) | 20 | Kafijas pauzei un pusdienu pārtraukumam |
| 4.6 | Kopēšanas telpa | Nav | Atrodas darba telpā | 15 | 1 aparātam ar noliktavu |
| 5. | Sanitārais mezgls | 3,6 Z24 5,7 K16 | Nav piemērots invalīdiem | 25 | piemērots invalīdiem, 1- darbiniekiem, 1-apmeklētājiem |
| 6. | Palīgtelpas Vestibils, garderobe, gaiteņi, kāpņu telpas, lifts | 28 Z24 56 K16 | Nav piemērotas invalīdiem | 150 | Klientu atpūtas vietas, arī dzeramā ūdens (kafijas?) automāti; Standartiem atbilstoši un invalīdiem piemērotas telpas |
| 7. 7.1. | Bērnu apkalpoš. nodaļa Abonements | 92,7 | Krājums – 9000 Apkalpoš. lete; Datorizēta darbin. vieta – 1 Katalogi - 2 | 100 | Krājums – 10000; Apkalpoš. lete; Datorizēta darbinieku vieta – 1 Katalogi - 2 |
| 7.2. | Bērnu lasītava | 53 | Krājums – 2000; preses nos. – 31; Lasītāju vietas – 12; Datoriz.lasītāju vietas -5; darbinieku vieta -1 | 80 | Krājums – 3000; preses nos. - 25 Lasītāju vietas – 12; Datorizēta darbinieku vieta -2 |
| 7.3. | Spēļu zona | Nav | (~5m2 aprīkoti abonementa telpā) | 30 |  |
| 8 | Arhīvs, depozitārijs | 12,4 Z24 16,5 K16 | Krājums - 5000 | 50 | krājums – 5000 + periodika |
| 9. | Saimniecības telpas | Nav | Darba inv. atrodas gaitenī un darbin.telpās | 30 | Saimniec. lietas; invent. apkopējām, sētn. |
|  | Kopā: | 427 m2 | ~33000 vien. | 1009 m2 | ~ 44000 vien. |

Saīsinājumi tabulā:  Z24 = Zemgales ielā 24; K16 = Kūdras ielā 16

- Prasības paredzamajām telpām

- Pielāgojot kādas noteiktas telpas vai projektējot jaunu bibliotēkas ēku, projektā paredzamas šādas telpas un aprīkojums:

- vestibils ar garderobi un mantu glabāšanas skapīšu telpa;

- personāla darba telpas, kurās izvietoti rakstāmgaldi un datorizētas darba vietas, atpūtas telpas maltītes ieturēšanai vai atpūtai darba pārtraukumos;

- telpas bibliotēkas krājumam – grāmatām, seriālizdevumiem, speciālajām kolekcijām, skaņu ierakstiem, video kasetēm un citiem negrāmatu, kā arī digitālajiem resursiem;

- lasītavas pieaugušajiem, bērniem un jauniešiem, kas izmantojamas lasīšanai, mācībām; nepieciešams nodrošināt arī pilnīga klusuma telpas;

- konferenču telpas dažādu pasākumu rīkošanai lielākām vai mazākām ļaužu grupām; šajās telpās nepieciešama atsevišķa ieeja un tualetes, jo sanāksmes var notikt arī ārpus bibliotēkas darba laika;

- tehnoloģiskās iekārtas – publiskās datorizētās darba vietas ar internetu; printeri, lasāmatmiņas kompaktdisku izmantošanas vietas, kopēšanas tehnika;

- speciāls aprīkojums – avīžu statīvi, brīvpieejas grāmatu un vārdnīcu plaukti, sienas vitrīnas, izstāžu stendi, katalogu un kartotēku skapji;

- paredzamas telpas bibliotēkas tehniskajiem dienestiem, piemēram, ventilācijas sistēmām, telpu tīrīšanas līdzekļu glabāšanai utt.;

- jāparedz dūmu un uguns signalizācijas sistēmas, kā arī jāgarantē personāla un resursu aizsardzība;

- paredzamas komunikatīvās ierīces cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, uzbrauktuves vai pacēlāji ratiņkrēsliem un bērnu ratiņiem;

- jāparedz un atbilstoši jāizvieto arī stāvvietas invalīdu transportam. Tā ka Olainē populārs transporta veids ir velosipēdi, pie bibliotēkas iekārtojama to droša novietne.

  - pielikums

Tehniskai specifikācijai

Iepirkuma IDN: ONP 2014/29

Olaines bibliotēkas vizualizācija

(sk. .ZIP formātā)

  - pielikums

Tehniskai specifikācijai

Iepirkuma IDN: ONP 2014/29

ZEMES ROBEŽU PLĀNA KOPIJA

(sk. PDF formātā)

  - pielikums

Tehniskai specifikācijai

Iepirkuma IDN: ONP 2014/29

12.02.1999. Nekustamā īpašuma tehniskā pase, arhīva lieta Nr.191

(sk. PDF formātā)

  - pielikums

Tehniskai specifikācijai

Iepirkuma IDN: ONP 2014/29

TOPOGRĀFISKAIS PLĀNS

(sk. PDF formātā)

- pielikums

Tehniskai specifikācijai

Iepirkuma IDN: ONP 2014/29

# Pretendenta pieteikums

# par piedalīšanos iepirkumā 
„Tehniskā projekta izstrāde Olaines pieaugušo un bērnu bibliotēkas rekonstrukcijai”

| Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijai |
| --- |
| ____._____.________. Nr.__________ (datums/mēnesis/gads) |  |

Iepazinušies ar iepirkuma Tehnisko specifikāciju, mēs, apakšā parakstījušies, būdami un attiecīgi pilnvaroti _______________________________ uzņēmuma vārdā, piedāvājam veikt iepirkuma „Tehniskā projekta izstrāde Olaines pieaugušo un bērnu bibliotēkas rekonstrukcijai” paredzēto Pakalpojumu, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un piekrītot visām iepirkuma prasībām par summu EUR _______________ (summa vārdiem) bez PVN 21% un PVN 21% EUR _______________(summa vārdiem), kas kopā sastāda EUR _______________________ (summa vārdiem).

Avansa maksājums ________ (vārdiem) % apmērā no Līguma cenas.

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies noteiktajā laikā slēgt līgumu un sniegt Pakalpojumu, kas noteikts Tehniskajā specifikācijā, līguma projektā un savā piedāvājumā.

Mēs apliecinām, ka visas mūsu sniegtās ziņas ir patiesas, un, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties šajā iepirkumā un pildīt tā noteikumos norādītās prasības.

Darbu izpildei mēs plānojam piesaistīt apakšuzņēmējus ________________ un nodot tiem darbus par summu EUR  ___________(vārdiem), kas sastāda ____% no mūsu piedāvātās līguma cenas.

Iesniedzot piedāvājumu, mēs apliecinām, ka:

- mums ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības un pienākumi, Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, iepirkuma priekšmets;

- mēs esam iepazinušies ar Tehnisko specifikāciju, atzīstot to par pareizu un atbilstošu, līdz ar ko necelsim pretenzijas par to, atzīstam, ka Komisija ir nodrošinājusi mums iespēju bez attaisnojama riska sagatavot un iesniegt piedāvājumu.

Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma, kam pievienoti dokumenti saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām.

| [Vadošais partneris:] |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |
| [Partneris]: |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

[Pieteikums ir jāaizpilda ar drukātiem burtiem.

Pieteikums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).

Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, šo pieteikumu un pārējos piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā, pieteikumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī personas atbildības sadalījumu, kā arī pieteikumam pievieno partneru vienošanās kopiju].

2.1.pielikums

Tehniskai specifikācijai

Iepirkuma IDN: ONP 2014/29

Vispārēja informācija par pretendentu

Iepirkumam „Tehniskā projekta izstrāde Olaines pieaugušo un bērnu bibliotēkas rekonstrukcijai”

| 1. | Kompānijas nosaukums: |
| --- | --- |
| 2. | Adrese: |
| 3. | Kontaktpersona : |
| 4. | Telefons: |
| 5. | Fax: |
| 6. | E-mail: |
| 7. | Reģistrācijas Nr.: |
| 8. | Reģistrācijas vieta: |
| 9. | Reģistrācijas gads: |
| 10. | Nodarbināto skaits: |
| 11. | Kompānijas darbības sfēra (īss apraksts): |
| 12 | Finanšu rekvizīti: |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |

[Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, šo pielikumu aizpilda par katru personu, kā personu grupas dalībnieku, atsevišķi].

2.2.pielikums

Tehniskai specifikācijai

Iepirkuma IDN: ONP 2014/29

Informācija par pretendenta personu grupā ietilpstošiem partneriem un apakšuzņēmējiem

Iepirkumam „Tehniskā projekta izstrāde Olaines pieaugušo un bērnu bibliotēkas rekonstrukcijai”

| Nosaukums | Statuss piedāvājumā | Adrese, telefons, kontaktpersona | Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma (%) | Apakšuzņēmēja/partneru paredzēto darbu īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

- pielikums

Tehniskai specifikācijai

Iepirkuma IDN: ONP 2014/29

Informācija par pretendenta pieredzi

Iepirkumam „Tehniskā projekta izstrāde Olaines pieaugušo un bērnu bibliotēkas rekonstrukcijai”

| Pasūtītājs | Izpildes termiņš, vieta, Pretendenta statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs) | Objekta nosaukums, līguma summa EUR | Veiktie pakalpojumi, to apjoms (aprakstīt, kādi darbi veikti, ņemot vērā Tehniskās specifikācijas 2.4.1.punkta prasības) | Pašu spēkiem veikta pakalpojuma apjoms, % | Piezīmes (norādīt, vai pakalpojums veikts atbilstoši normatīviem un pienācīgi pabeigti) | Pasūtītāju kontaktinformācija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011.gads |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 2012.gads |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 2013.gads |
| 2014.gads |

[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, norādīt visu personu grupā ietilpstošo personu kopējo pieredzi. Pretendenta pienākums ir veiktos darbus aprakstīt tādā apjomā, lai varētu novērtēt pretendenta atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Vērtējot piedāvājumu, vērā tiks ņemta sniegtā informācija].

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

  - pielikums

Konkursa Nolikumam

Iepirkuma IDN: ONP 2014/29

Pakalpojuma izpildei paredzēto galveno speciālistu saraksts

Iepirkumam „Tehniskā projekta izstrāde Olaines pieaugušo un bērnu bibliotēkas rekonstrukcijai”

| Piedāvātā pozīcija Pakalpojuma izpildē | Vārds, Uzvārds | Uzņēmums, kuru speciālists pārstāv | Izglītība, specialitāte, sertifikāta Nr. | Pieredze attiecīgajā jomā (gadi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |

[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. Speciālistu sarakstā minētajām personām jāpievieno galveno speciālistu kvalifikācijas un darba pieredzes apraksti) un personas licenču, sertifikātu un apliecību kopijas.]

| Pretendenta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

  - pielikums

Konkursa Nolikumam

Iepirkuma IDN: ONP 2014/29

Speciālista kvalifikācijas un darba pieredzes apraksts

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde, mācību laiks (no...līdz…) | Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai kvalifikācija (-as) |
| --- | --- |
| ... |  |

- Sertifikāti, licences, apliecības:

| Licences, sertifikāta un apliecības nosaukums un numurs | Izdevējs | Izsniegšanas laiks | Derīguma termiņš (no-līdz) |
| --- | --- | --- | --- |

[Pievienot uzskaitīto licenču, sertifikātu, apliecību kopijas].

- Citas prasmes:

- Pašreizējais amats:

- Uzņēmumā nostrādātie gadi:

- Darba pieredze:

| Laiks (no…līdz…) | Uzņēmums | Amats | Darba pienākumu apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

- Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi:

| Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Valsts, uzņēmums | Amats | Izpildes laiks, pasūtītāja kontaktinformācija | Īss darba apraksts norādot konkrētas mērvienības |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Cita saistītā informācija

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos kā <norādīt statusu projektā, piemēram, būvprojekta vadītājs> strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums>, gadījumā, ja <Pretendenta nosaukums> tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu.

Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita Pretendenta piedāvājumā un neesmu interešu konflikta situācijā.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā.

2014.gada ____.______________

Speciālista Vārds Uzvārds

(paraksts)

| Pretendenta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

- pielikums

Tehniskai specifikācijai

Iepirkuma IDN: ONP 2014/29

Tehniskais piedāvājums

Iepirkumam „Tehniskā projekta izstrāde Olaines pieaugušo un bērnu bibliotēkas rekonstrukcijai”

    - Pakalpojuma izpildes termiņš

Pakalpojuma izpildes termiņš ______________________.

    - Pakalpojuma izpildes grafiks

| Darbu nosaukums | 1.nedēļa | 2.nedēļa | 3.nedēļa | 4.nedēļa | 5.nedēļa | 6.nedēļa | 7.nedēļa | 8.nedēļa | 9.nedēļa | 10.nedēļa | 11.nedēļa | 12.nedēļa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[Tabulu var samazināt/paplašināt pēc nepieciešamības].

    - Citi nosacījumi

Gadījumā, ja pašvaldības budžetā ir nepietiekošs finansējums Līgumā paredzēta Pakalpojuma apmaksai, piekrītam, ka Pasūtītājs var samazināt iepirkumā paredzēta Pakalpojuma apjomu, bet ne vairāk kā 30% apmērā.

Izpildot iepirkumā minēto Pakalpojumu, ievērosim visas iepirkuma Tehniskās specifikācijas prasības.

| Pretendenta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

- pielikums

Tehniskai specifikācijai

Iepirkuma IDN: ONP 2014/29

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam „Tehniskā projekta izstrāde Olaines pieaugušo un bērnu bibliotēkas rekonstrukcijai”

| Nr. | Nosaukums | Līgumcena EUR (bez PVN 21%) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Būves tehniskā apsekošana |  |
| 2. | Vispārīgā daļa, tai skaitā: būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli; uzmērījumu rasējumi; zemes gabala inženierģeoloģiskās izpētes materiāli; paskaidrojuma raksts ar būves tehniskajiem rādītājiem un norādi par būves galveno lietošanas veidu (funkciju) atbilstoši Būvju klasifikācijai, kā arī ar vides pieejamības risinājumiem. |  |
| 3. | Arhitektūras daļa: 3.1. arhitektūras daļa: 3.2. vispārīgo rādītāju lapa; 3.2.1. teritorijas sadaļa: 3.2.1.1. būvprojekta ģenerālplāna rasējuma lapa M 1:500 uz topogrāfiskā uzmērījuma plāna ar zemes gabala robežām; 3.2.1.2. savietotais projektējamo inženiertīklu plāns M 1:500 uz topogrāfiskā uzmērījuma plāna; 3.2.1.3. teritorijas vertikālais plānojums un labiekārtojuma risinājuma plāns; 3.2.1.4. transporta un gājēju kustības organizācijas shēma; 3.2.1.5. labiekārtojuma plāns, 3.2.2. arhitektūras sadaļa: 3.2.2.1. būves stāvu un jumta plāni ar telpu izmēriem un telpu grupu lietošanas veidu eksplikāciju, kuru pievieno konkrētā stāva plānam; 3.2.2.2. ēkas fasādes ar augstuma atzīmēm; 3.2.2.3. raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; 3.2.2.4. iekārtu un mēbeļu izvietojums; 3.2.2.5. arhitektūras risinājumu detalizācijas rasējumi; 3.2.2.6. būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas; |  |
| 4. | Inženierrisinājumu daļa: būvkonstrukcijas |  |
| 5. | Inženierrisinājumu daļa: ūdensapgāde un kanalizācija (iekšējā, ārējā); |  |
| 6. | Inženierrisinājumu daļa: apkure, vēdināšana un gaisa kondicionēšana; |  |
| 7. | Inženierrisinājumu daļa: elektroapgāde (iekšējā, ārējā); |  |
| 8. | Inženierrisinājumu daļa: siltumapgāde; |  |
| 9. | Inženierrisinājumu daļa: telekomunikācijas, signalizācijas sistēmas, iekārtu vadības un automatizācijas sistēmas; |  |
| 10. | Inženierrisinājumu daļa: vides aizsardzības pasākumi; |  |
| 11. | Inženierrisinājumu daļa: citi inženierrisinājumi, lai izpildītu projektēšanas uzdevumā izvirzītās prasības |  |
| 12. | Inženierrisinājumu daļa: būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas; |  |
| 13. | Ekonomikas daļa: 13.1. iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums; 13.2. būvdarbu apjomi; 13.3. izmaksu aprēķins (tāme); |  |
| 14. | Būvdarbu organizācija |  |
| 15. | Ugunsdrošības pasākumu pārskats: 15.1. apraksts, kas ietver būves ugunsdrošības raksturlielumus; 15.2. ģenerālplāna ugunsdrošības risinājumi (ēku un būvju izvietošana, ārējo inženiertīklu izbūve, ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšana); 15.3. ugunsdrošības prasības būvkonstrukcijām un plānošanas risinājumiem (piemēram, ugunsbīstamības risku izvērtēšana un ugunsbīstamo zonu apraksts, ēku un būvju ugunsdrošības pakāpes, prasības nesošām un norobežojošām būvkonstrukcijām, to ugunsizturības robežas un ugunsreakcijas klases, prasības būvkonstrukciju apdarei, telpu ugunsslodze, dūmu aizsardzības risinājumi, prasības pret uguns un dūmu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā, speciālie ugunsdrošības pasākumi, ņemot vērā ēku un būvju īpatnības); 15.4. evakuācijas nodrošināšana; 15.5. ugunsaizsardzības sistēmas (ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, stacionāra ugunsdzēsības sistēma, ugunsgrēka izziņošanas sistēma, dūmu un karstuma kontroles sistēmas); 15.6. paredzētie inženiertehnisko sistēmu ugunsdrošības risinājumi; 15.7. manuālās (primārās) ugunsdzēsības iekārtas (telpu nodrošināšana ar ugunsdzēsības aparātiem (aprēķins) un citu ugunsdrošības aprīkojumu); 15.8. īpašie ugunsdrošības pasākumi ekspluatācijas stadijā; |  |
| 16. | Energoefektivitātes aprēķins |  |
|  | Kopā 1-16: |  |
|  | PVN 21%: |  |
|  | Pavisam kopā: |  |

Visi sējumi daļas sadaļas utt izdrukas un dwg formātā 5 eksemplāri.

- pielikums

Tehniskai specifikācijai

Iepirkuma IDN: ONP 2014/29

Līguma Nr. ONP 2014/29

Par ____________________________

(projekts)

Olainē		2014.gada ____.____________

Puses:

Pasūtītājs: ___________________, reģ. Nr. ______________, juridiskā adrese: _____________________, tās ________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” (turpmāk - Pasūtītājs, Līdzējs vai savstarpēji ar Izpildītāju – Līgumslēdzēji), no vienas puses,

un

Izpildītājs: ________________________, reģ. Nr.: ________________, juridiskā adrese: __________________________, tās ____________________ personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata (turpmāk - Izpildītājs, Līdzējs vai savstarpēji ar Pasūtītāju – Līgumslēdzēji), no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz Olaines novada pašvaldības veiktā iepirkuma __________________, IDN: _______________, (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem un ________________ iesniegto Piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt tehniskā projekta (turpmāk – Tehniskais projekts) izstrādi Olaines pieaugušo un bērnu bibliotēkas rekonstrukcijai (turpmāk – Darbi), saskaņā ar Izpildītāja iepirkumam iesniegto finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.1), Darbu uzdevumu (Līguma pielikums Nr.2) atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Visi pielikumi ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas.

- Līguma un darbu izpildes termiņi

  - Izpildītājs apņemas pabeigt Līguma 1.1.punktā minētā Tehniskā projekta izstrādi un saskaņošanu, akceptēšanu _______________ laikā, nododot Projekta dokumentāciju Pasūtītājam atbilstoši Līguma 8.punktam ar nodošanas – pieņemšanas aktu.

  - Izpildītājs apņemas _______________laikā ar pavadvēstuli iesniegt tehnisko projektu Pasūtītājam ekspertīzes veikšanai.

  - Pasūtītājs apņemas veikt tehniskā projekta ekspertīzi 1 (viena) mēneša laikā pēc tā saņemšanas.

  - Ja tehniskā projekta ekspertīzē tiek konstatētas neatbilstības, tad Izpildītājs apņemas ekspertīzē konstatētās neatbilstības novērst 1 (vienas) nedēļas laikā pēc ekspertīzes atzinuma saņemšanas un ar pavadvēstuli iesniegt tehnisko projektu Pasūtītājam atkārtotai ekspertīzes atzinuma saņemšanai.

  - Pasūtītājs apņemas, ka Pasūtītāja pieaicinātais eksperts atkārtoto ekspertīzi veic 1 (vienas) nedēļas laikā.

  - Līguma attiecības atzīstamas par pabeigtām tikai pēc tam, kad Puses ir izpildījušas savstarpējās saistības un norēķinus, kas izriet no Līguma noteikumiem.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Izpildītājam maksājamā Līguma summa par pilnīgu, savlaicīgu un kvalitatīvu Darbu izpildi ir EUR ................... (......................................), kas sastāv no līgumcenas EUR........................ (..............................................) un PVN ___% summas EUR ..................... (.................................................) un, kas saskaņā ar finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.1) sadalās šādi:

  - Apmaksas kārtība par tehniskā projekta izstrādi:

    - Avansa summa –  .........% (......... procentu) apmērā no Tehniskā projekta izstrādes Līguma summas tiek samaksāta 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas, polises par projektētāja profesionālo civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un atbilstošā rēķina saņemšanas brīža. Samaksas termiņu sāk skaitīt no pēdējā dokumenta iesniegšanas dienas;

    - Atlikuša summa no Tehniskā projekta izstrādes Līguma summas tiek samaksāta Izpildītājam 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Tehniskā projekta izstrādes, ko apliecina Olaines novada Būvvaldes akcepts, un attiecīga Izpildītāja rēķina saņemšanas;

    - Pasūtītājs veic tikai tādu Darbu apmaksu, kas veikti atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Darbu uzdevumu, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Darbi ir pieņemti ar Pušu parakstītu nodošanas – pieņemšanas aktu;

    - Ja pēc Tehniskā projekta izstrādes tiek saņemts negatīvs ekspertīzes atzinums, tad par atkārtotu ekspertīzes veikšanu izdevumus sedz Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga rēķina saņemšanas no Pasūtītāja.

  - Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.

- Izpildītāja tiesības un pienākumi

  - Izpildītājs apliecina, ka Līguma summa ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu Pasūtītāja prasības saskaņā ar Līgumu.

  - Izpildītājs apliecina, ka tam ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti Līgumā noteikto Darbu veikšanai.

  - Apakšuzņēmēja (ja tāds tiek piesaistīts) nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, Izpildītājam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu. Par piesaistāmo apakšuzņēmēju jāiesniedz visa informācija, kāda iesniegta iepirkuma piedāvājumā saskaņā ar iepirkuma Tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām.

  - Izpildītājs nodrošina, lai Darbu izpildes laikā Izpildītāja darbinieki nepieļautu patvaļīgas atkāpes no Līguma noteikumiem, termiņiem un finanšu izlietojuma.

  - Izpildītājs apņemas, izpildot ar Līgumu uzņemtās saistības, ievērot Latvijas Republikas Būvnormatīvus, ievērot darba drošības, sanitāri tehniskos, elektrodrošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumus, uzņemoties visu atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti Pasūtītājam vai trešajām personām šo normu pārkāpuma vai neievērošanas rezultātā.

  - Izpildītājam ir pienākums, ja Pasūtītājs pieprasa, sniegt rakstiski informāciju par Darbu izpildes gaitu.

  - Jebkurus rakstveida iebildumus, kurus Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam, Izpildītājs izskata un rakstiski sniedz atbildi 3 (trīs) darba dienu laikā un Puses vienojas par iespējamo risinājumu.

  - Izpildītāja pienākums ir veikt Tehniskā projekta saskaņošanu un saņemt Olaines novada pašvaldības Būvvaldes akceptu.

  - Izpildītāja pienākums ir saskaņot Tehnisko projektu ar ieinteresētajām institūcijām, zemes īpašniekiem un lietotājiem, Plānošanas un arhitektūras uzdevumā prasītajām organizācijām, kā arī ar Pasūtītāja pārstāvi un Olaines novada pašvaldības Būvvaldi.

  - Izpildītāja pienākums pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma un Pasūtītāja noteiktā laikā veikt projekta prezentāciju jebkurā tā izstrādes stadijā.

  - Izpildītāja pienākums ir pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma bez maksas izstrādāt un izsniegt papildus rasējumus 3 (trīs) eksemplāros un elektroniski, ja Pasūtītājam, Pasūtītāja pārstāvim vai Tehniskā projektā paredzēto izbūves darbu veicējam nav viennozīmīgi izprotami rasējumi, paskaidrojuma raksti un specifikācija vai nepieciešama cita detalizācijas pakāpe.

  - Izpildītāja pienākums ir apdrošināt savu profesionālo civiltiesisko atbildību.

  - Pēc Olaines novada pašvaldības Būvvaldes pieprasījuma Izpildītājam ir pienākums veikt starpposmu (rasējumu) saskaņošanu.

- Pasūtītāja tiesības un pienākumi

  - Pasūtītāja pienākums ir sniegt Izpildītājam visu iespējamo tā rīcībā esošo informāciju un dokumentāciju, kura atkarīga no Pasūtītāja un nepieciešama Līguma 1.1.punktā minēto Darbu veikšanai, ja Izpildītājs to rakstiski pieprasa.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt Darbu gaitu un izpildi jebkurā Tehniskā projekta izstrādes stadijā. Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas iebildumi par veicamo Darbu kvalitāti vai citi iebildumi – tie tiek noformēti rakstveidā un iesniegti Izpildītājam.

  - Pasūtītāja pienākums ir ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kuri ir radušies pēc Līguma noslēgšanas un var ietekmēt Līguma izpildes gaitu un termiņus.

  - Ja Pasūtītajam rodas domstarpības ar Izpildītāju par Tehniskā projekta atbilstību Darbu uzdevumam (pielikums Nr. 2), tad Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt meta izstrādātāju-arhitektu  atzinuma sniegšanai.

  - Olaines novada pašvaldības Būvvalde var pieprasīt Izpildītājam veikt starpposmu (rasējumu) saskaņošanu.

  - Pasūtītājs ne biežāk kā reizi mēnesī var pieprasīt atskaites par padarīto darbu.

- Sapulces

  - Pēc vienas Puses pieprasījuma, kas iesniegts rakstiski otrai Pusei ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms sapulces datuma, tiek noturētas Pušu sapulces.

  - Sapulces tiek protokolētas un protokolus paraksta Pušu pilnvarotie pārstāvji. Sapulces vada un protokolē Pasūtītāja pārstāvis. Jebkuras Puses pārstāvis, kurš nepiekrīt protokolam, ir tiesīgs pievienot rakstiskas piezīmes.

  - Sapulcēs tiek saskaņoti projekta tehniskie un principiālas nozīmes jautājumi, kā arī projektēšanas darbu izpildes gaita.

- Pušu atbildība, zaudējumu atlīdzināšana un apdrošināšana

  - Izpildītājs, parakstot Līgumu, garantē visu Darbu pilnīgu un savlaicīgu izpildi.

  - Izpildītājs, parakstot Līgumu, garantē, ka tam ir un būs visas nepieciešamās speciālās atļaujas, licences vai sertifikāti Līgumā atrunāto Darbu veikšanai visā to izpildes periodā.

  - Dodot Līguma punktos 7.1., 7.2. atrunātās garantijas, Izpildītājs apņemas atlīdzināt Pasūtītājam visus zaudējumus un par saviem līdzekļiem novērst visus trūkumus, ja tā izteiktie apgalvojumi izrādās nepatiesi vai arī uzņemtās saistības tiek izpildītas nepienācīgi vai netiek izpildītas vispār.

  - Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu, ja avansa maksājumi vai maksājumi par Darbu netiek veikti Līgumā noteiktajos termiņos, 0,5% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no tās.

  - Izpildītājam var tikt piemērots līgumsods, ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts kāds no Līgumā 2.punktā noteiktajiem termiņiem, maksājot Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no tās.

  - Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītājam vai Tehniskā projektā paredzēto izbūves darbu veicējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies Tehniskā projekta risinājumu dēļ. Vainas pakāpi nosaka Pušu pieaicināti eksperti – 2 (divi) no Pasūtītāja un 1 (viens) no Izpildītāja puses. Gadījumā, ja ekspertu komisija konstatē problēmas Tehniskajā projektā, kas rada zaudējumus Pasūtītājam vai būvdarbu veicējam, tad visus izdevumus kas saistīti ar pārkāpumu novēršanu sedz Izpildītājs.

  - Ja būvdarbu veikšanas laikā tiek konstatēts, ka darbus nevar realizēt atbilstoši izstrādātajam Tehniskajam projektam, vai atklājas neparedzētie darbi, kurus bija iespējams paredzēt Tehniskā projekta kvalitatīvas izstrādes gaitā, tad Izpildītājs izstrādā nepieciešamos risinājumus bez papildus samaksas, termiņā, kas nav ilgāks kā 10 (desmit) darba dienām. Par neparedzētiem būvdarbiem, kas radušies nekvalitatīva projekta izstrādes dēļ, maksā Izpildītājs.

  - Līguma 7.1. un 7.2.punktā minēto līgumsodu nomaksa neatbrīvo Puses no Līguma turpmākas pildīšanas.

  - Turpmākie norēķini starp Izpildītāju un Pasūtītāju tiek veikti pēc līgumsodu nomaksas.

- Darbu nodošana un pieņemšana

  - Darbu pieņemšana notiek, sastādot Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros, ko saskaņo Pasūtītāja pārstāvis un paraksta Pasūtītājs un Izpildītājs.

  - Par pabeigtiem Darbiem uzskatāms Tehniskais projekts, kas ir saskaņots, akceptēts Olaines novada pašvaldības Būvvaldē, par kuru ir saņemts pozitīvs Tehniskā projekta ekspertīzes atzinums un iesniegts Pasūtītāja pārstāvim atbilstoši Darbu uzdevuma nosacījumiem (Līguma pielikums Nr.2).

- Pretenziju un strīdu izskatīšanas kārtība

  - Puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārrunu kārtībā atrisinātu visus strīdus, kas radušies saistībā ar Līgumu. Ja vienošanās netiek panākta 1 (viena) mēneša laikā no pirmās sarunas dienas, visi strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesā likumdošanas noteiktajā kārtībā.

- Nepārvarama vara

  - Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata dabas katastrofas, militāru agresiju, streikus, grozījumus Latvijas Republikas normatīvo aktu un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē izpildīt Līgumu, un kas nav izveidojušies kā Pušu darbības un bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Puses nav paredzējušas un nav varējušas paredzēt, kā arī tos, pret kuriem Puses nav varējušas nodrošināties, noslēdzot Līgumu.

  - Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm, ja tas ir iespējams, ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Puses pārstāvjus, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā pēc minēto apstākļu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu Pusēm. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.

  - Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu Pusēm par minēto apstākļu beigšanos.

- Līguma izbeigšana

  - Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar Izpildītāju pēc savas iniciatīvas, brīdinot par to Izpildītāju rakstiski 2 (divas) nedēļas iepriekš, šādos gadījumos:

    - Izpildītājs nokavē Līguma izpildi (Darbu un izpildes termiņus vairāk kā 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas tā, ka Pasūtītājs nokavējuma dēļ vairs nav ieinteresēts Līguma izpildīšanā);

    - Izpildītājs patvaļīgi grozījis Darbu uzdevumā minētās prasības;

    - Izpildītājs neievēro Līguma nosacījumus.

  - Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 11.1.punktu, Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma par Līguma izbeigšanu un rēķina saņemšanas:

    - samaksā Pasūtītājam līgumsodu 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma summas;

    - atmaksā Pasūtītājam pilnā apmērā avansa maksājumu, ko Pasūtītājs samaksājis Izpildītājam saskaņā ar Līguma 3.2.1.punktu, t.i., ___% apmērā no Tehniskā projekta izstrādes Līguma summas.

  - Izpildītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu pēc savas iniciatīvas, rakstiski brīdinot Pasūtītāju 2 (divas) nedēļas iepriekš, ja Pasūtītājs neizpilda tam noteiktās maksājuma saistības ilgāk nekā 1 (vienu) mēnesi.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs izbeidz Līgumu 11.3.punktā paredzētajā gadījumā un kārtībā, tad Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā veic (skaitot no Izpildītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas) visus Izpildītājam nesamaksātos maksājumus, kas pamatoti ar izpildītā Darba aktiem un rēķiniem.

  - Ja Līgums tiek pārtraukts ārpus Pasūtītāja vai Izpildītāja kontroles esošās nepārvaramas varas dēļ, tad Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam paveikto Darbu daļu, nododot Pasūtītājam ar Pasūtītāja pārstāvi saskaņotu Darbu esošajā izstrādes pakāpē.

- Pārstāvji un kontaktinformācija

  - Pasūtītāja pārstāvji ar Līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā arī attiecībā uz Darbu izpildi un Līguma izpildes termiņiem  ir __________, tel. ________.

  - Izpildītāja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā arī attiecībā uz Darbu izpildi un pabeigšanu ir: ____________________________________________________________

  - Katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Līgumā norādīto pārstāvi. Puses nekavējoties rakstiski informē otru Pusi par pārstāvju nomaiņu. Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.

- Nobeiguma noteikumi

  - Līgumu un tā pielikumus var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju vienošanos. Šādi grozījumi ir jāveic rakstiski. Grozījumi stājās spēkā no to parakstīšanas brīža. Visi grozījumi Līgumā jāparaksta personām, kas attiecīgo grozījumu dokumentu parakstīšanas brīdī ir tiesīgas (saskaņā ar Pušu Statūtiem, citiem dokumentiem, likumu un pilnvaru) parakstīt Puses vārdā šādus dokumentus.

  - Nekādas mutiskas vienošanās, diskusijas vai argumenti, kas izteikti Līguma sastādīšanas laikā un nav iekļauti Līguma noteikumos vai tāmēs, netiek uzskatīti par Līguma noteikumiem.

  - Neviena no līgumslēdzējpusēm nav tiesīga nodot savas tiesības un pienākumus trešajai Pusei bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

  - Līgums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem katrai Pusei tiek izsniegts viens eksemplārs.

- Līgumslēdzēju pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs					 Izpildītājs